## Slide 1: EL42A Circuitos Electrónicos Semestre Primavera 2003
Departamento de Ingeniería Eléctrica
Universidad de Chile

## Slide 2: Capítulo I Dispositivos Electrónicos Básicos
Clase Nº 9
Transistores de Juntura Bipolar (BJT) Conmutación

## Slide 3: Objetivos
Estudiar el comportamiento de un inversor
  Estático: Transistor como switch o interruptor
Estudiar compuertas lógicas básicas
  Inversor
  NOR
  Comentarios sobre consumos/velocidad/fan-out
Conmutación
  Dinámico: Transistor en la conmutación
Hojas de datos Transistores

## Slide 4: Inversor: Estados (I)
Transistores como conmutadores ó switches
  Operan en dos estados
    Abierto: alta resistencia (corte)
    Cerrado: baja resistencia (saturación)
Nota: Conceptualizar al transistor como un interruptor permite analizar fácilmente las configuraciones en régimen permanente, en otras palabras luego de la conmutación

## Slide 5: Inversor: Estados (II)
Consumo de Potencia Estática
  Corte: mínimo, circulan corrientes de saturación inversa
  Saturación: alto, en el circuito base y en el colector
    Pfuentes= PSAT = RB IB2 + VBE IB + RC IC2 + VCE IC  17,25mW
Nota:
También existe consumo de potencia dinámico, es decir cuando el transistor esta conmutando desde uno de los estados (corte/saturación) al otro.

## Slide 6: Inversor: Estado Corte
Estado junturas
  JE no puede estar encendida. Tiene un pequeño potencial producto de la corriente de saturación que circula por la resistencia base
    Transistor se encuentra en corte o inversa activa
  JC y RC forman un divisor de tensión (juntura np en serie con RC) para voltaje VCC –VBE  VCC Claramente gana la resistencia equivalente de una juntura en inversa, quedando los VCC en la juntura. Por lo tanto no circula corriente por el colector del transistor.
Importante:
  JC no debe presentar breakdown para VCC , pues en caso contrario la juntura conducirá.

## Slide 7: Inversor: Estado Saturación (I)
Estado Junturas
  JE activa, transistor estará en zona activa o saturado
  Si estuviese en activa, suponiendo el peor caso con hFEmin = 30 se tendría en el colector IC=30*IB = 30mA. En la resistencia de colector caerían 150V, lo cual no es posible. Por lo tanto se encuentra en saturación
Resistencia de Saturación RCES Notar que:
A mayor corriente de colector en saturación, menor RCES menor voltaje colector-emisor (por el divisor de tensión )

## Slide 8: Inversor: Estado Saturación (II)
Saturación
  En saturación se debe tener que la corriente de base es mayor a la corriente de base mínima
Corriente iBmin
  En el ejemplo el Transistor no se encuentra saturado
  Si RC se hace muy pequeña entonces no será posible entregar la corriente de base mínima para saturar al transistor.
  En el ejemplo: iCsat 50mA iBmin=1.7mA, pero iB=1mA que no es suficiente

## Slide 9: Compuertas Lógicas: Inversor (I)
Arquitectura
  Transistor Driver
  Carga “pull-up”
Tabla de verdad
  Niveles de voltaje para corte y saturación equivalentes a valores booleanos “0” y “1”  ó valores lógicos V o F
A | Y
0 | 1
1 | 0
A
Y = ~A
Abstracción: no se mira la constitución interna

## Slide 10: Compuertas Lógicas: Inversor (II)

## Slide 11: Compuertas Lógicas: NOR Básica (I)
Tabla de Verdad
  Dos interruptores en paralelo
  Se conecta un inversor a la salida y se obtiene una compuerta NOR
A | B | Y
0 | 0 | 1
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 0
A
B
Y

## Slide 12: Compuertas Lógicas: NOR Básica (II)

## Slide 13: Conmutación: Características (I)
Transistor (configuración inversor)
  Paso desde corte a saturación y vice-versa (pasa por zona activa)
  Características importantes en la conmutación:
    Velocidad
    Consumo de potencia
  Resistencia de colector “pull-up”
    Permite que el voltaje “suba” al nivel de la fuente

## Slide 14: Conmutación: Características (II)
Retraso en la conmutación (tiempo de propagación)
  Tiempo de almacenamiento
    Transición High Low (corte a saturación) rápida: deben removerse portadores minoritarios que son muy pocos
    Transición Low  High (saturación a corte) lenta: exceso de portadores en la base inyectados desde la juntura emisor y colector
  Tiempo de tránsito
    Portadores inyectados tardan un tiempo finito en atravesar la base y el colector

## Slide 15: Conmutación: Características (III)
tpHL
tpLH
Retrasos de propagación
  Retrasos en transición High-Low (tpHL) y Low-High (tpLH)
  Se miden con respecto al 50% de las máximas excursiones

## Slide 16: Conmutación : Características (IV)
Retraso en la Conmutación
  Retraso(Directa Inversa) > Retraso(Inversa Directa)
  Tiempo de retraso (delay): remover portadores en exceso
  Tiempo de subida (rise): Constante de tiempo
Delay
Rise

## Slide 17: Conmutación: Análisis Dinámico (I)
Limitaciones:
  Tiempo de “tránsito” t
    Portadores inyectados tardan tiempo finito en atravesar la base para alcanzar el colector
    No es capaz de “seguir” variaciones “rápidas”  factor de transición T se reduce
    Conmutación: Conviene npn
    Mejoras: Dopado asimétrico en la base: Genera la existencia de un campo que acelera los portadores (por ejemplo dopado lineal)
  Carga en exceso en la base Qs
    Transición Saturación  Corte
    Hay que remover Gran cantidad de portadores
  Análisis a primer orden:
    np(x) orden 2 en x  Jnp(x) lineal en x

## Slide 18: Conmutación: Análisis Dinámico (II)
Implicancias:
  Tiempo de retraso:
    Sigue conduciendo por un tiempo ts durante el cual remueve la carga en exceso en la base.
    Luego de esto entra en acción la capacidad de difusión que intenta descargarse con constante de tiempo impuesta por RB
  Tiempo de subida:
    Transición Corte Saturación
    Casi no existe retraso en la respuesta
    Tiempo de bajada menor por capacidad de transición

## Slide 19: Ejemplo: Comparación
Inversor condensador Speed-Up
  Remueve portadores en transición Saturación  Corte (Low  High)
Inversor Simple

## Slide 20: Ejemplo: Inversor Simple

## Slide 21: Ejemplo: Condensador Speed-Up

## Slide 22: Ejemplo: Comentarios
Condensador Speed-Up
  Ayuda a remover rápidamente de la base los portadores en exceso
  No se utiliza en la actualidad por cuanto existen mejores alternativas (etapas de entrada TTL, las veremos más adelante)
    Diodo Schottky en la juntura base colector
    Deja al transistor “justo antes” de saturarse
  La importancia radica en que la identificación de la causa de un problema genera la posibilidad de una solución práctica

## Slide 23: Compuertas: Conectividad
Compuertas Lógicas se interconectan entre sí
  De esta forma se pueden crear funciones booleanas, registros, memorias, etc.
Conmutación
  La etapa siguiente presenta una capacidad equivalente a la salida de la etapa en cuestión
  Provoca retrasos
Fan-in y Fan-out
  Existen restricciones al número de compuertas que pueden ser conectadas a la entrada y salida de una compuerta

## Slide 24: Conmutación: Capacitancia de Carga
Capacitancia de Carga: Etapas siguientes
  Introduce constante de tiempo RCCcarga en la transición Low  High (Saturación  Corte)
  Transición Low  High
    Q1 saturado  trata de pasar a corte  Condensador se carga exponencialmente con constante de tiempo RCCcarga
    Idea: “achicar RC”
    Problema: Gran corriente cuando Q1 está saturado
  Transición High  Low (Corte  Saturación)
    Q1 pasa de Corte a Activa
    iB alta  iC alta  Condensador se descarga a corriente constante  Muy Rápido
Ccarga en transición Low  High
  ~ 10pF (“más parecido a capacidad de transición que capacidad dinámica”)
VCC

## Slide 25: Datasheets Transistor 2N2222 (I)

## Slide 26: Datasheets Transistor 2N2222 (II)

## Slide 27: Datasheets Transistor 2N2222 (III)

## Slide 28: Datasheets Transistor 2N2222 (IV)
Nota 1 Parámetros del modelo “híbrido” del transistor para operación en zona activa a pequeña señal
Nota 2 Otro modelo es el  que además sirve para alta frecuencia

## Slide 29: Datasheets Transistor 2N2222 (V)

## Slide 30: Resumen
Transistor como conmutador
  Saturación y corte definen dos estados
  Equivalentes a “baja resistencia” y “alta resistencia”
  Interpretación como interruptor
Velocidad de conmutación
  Retrasos físicos: tiempo de almacenamiento (crítico el de transición saturación  corte debido al exceso de portadores en la base); tiempo de tránsito
  Soluciones apuntan a extraer rápidamente los portadores en exceso. Ejemplo: Condensador Speed-Up
Conectividad de compuertas
  Define retrasos por condensador equivalente en la salida
  Límites al número de compuertas conectadas: Fan-Out