## Slide 1: QoS Calidad de Servicio
Integrantes:
Jaime Muñoz
Juan Rayo
Mauricio Riveros

## Slide 2: ¿Que significa Calidad de Servicio?
QoS (Quality of Service):
Se refiere a la calidad en la transmisión y recepción de información a través de una red de datos.
QoS es un concepto abstracto y subjetivo, no es una medida estandarizada.

## Slide 3: Concepto Basico de QoS
El objetivo fundamental de QoS es proporcionar un mejor servicio a ciertos flujos de datos.
Se hace mediante la priorizacion los paquetes entre sí, dependiendo de su naturaleza y asegurando la exitosa recepcion de cada paquete a su destino.

## Slide 4: Parametros que definen QoS
    Ancho de Banda
    Jitter
    Estado latente de la red
    Perdida de paquete

## Slide 5: Ancho de Banda
El ancho de banda es la máxima cantidad de datos que pueden pasar por un camino de comunicación en un momento dado, normalmente medido en segundos. Cuanto mayor sea el ancho de banda, más datos podrán circular por ella al segundo

## Slide 6: Jitter
Es el efecto de desplazamiento de la señal o bit con la posicion ideal que debería ocupar en el tiempo.

## Slide 7: Estado latente de la red
Se refiere al nivel de trafico a traves del tiempo. Esta informacion es util especialmente en el transito de trafico de tiempo real e interactivo.

## Slide 8: Perdida de Paquete
Se refiere a los paquetes de datos que son desechados cuando las colas de tráfico estan colapsadas, perdiendose información en el camino.

## Slide 9: Arquitectura

## Slide 10: Arquitectura

## Slide 11: Herramientas de QoS
Administración de la congestión
-FIFO, primero que entra primero que sale
-Enviar a una cola priorizada
Administración de colas
-Mantener espacio libre en cola para paquetes prioritarios
-Desechar paquetes con menor prioridad
Eficiencia del enlace
-Fragmentación de paquetes e introducción de fragmentos de paquetes prioritarios.
-Desechos de over head
Políticas y Formas de tráfico
-Definición del ritmo de transferencia entre host
-Desecho de paquetes del host de mayor velocidad

## Slide 12: Metodología de aplicación de QoS
Determinacion de las características del tráfico
Aplicación de tecnicas de QoS según sea el caso
Evaluación de resultados obtenidos

## Slide 13: Niveles de QoS
Existen tres niveles de calidad de servicio. Estos pueden ser elegidos según los intereses de los usuarios. Los niveles son:
Servicio Mejor Esfuerzo (Best-effort service).
Servicio Diferenciado o QoS suave.
Servicio Garantizado o QoS fuerte.

## Slide 14: Niveles de QoS

## Slide 15: Posibles herramientas de Administracion de Tráfico
Encolamiento FIFO
Encolamiento Prioritario (PQ)
Encolamiento Típico
FBWFQ
CBWFQ

## Slide 16: Encolamiento FIFO
Es la forma más simple de encolamiento
No requiere Configuracion
Tiene serios inconveninentes
Encolamiento Priorizado
Asegura que los traficos importantes tengan un rápido manejo en cualquier punto
Puede trabajar con distintos protocolos
Clasifica los paquetes y los agrupa en cuatro niveles de prioridad
Los paquetes que no tienen ningun tipo de prioridad se van a una cola normal (FIFO)

## Slide 17: Encolamiento típico: Ancho de Banda Garantizado
Se tiene un ancho de banda garantizado para cada usuario
El ancho de banda sería compartido en forma proporcional por el numero de usuarios
Maneja el trafico asignando un monto especifico de espacio de cola para cada tipo de paquetes.
Flujo basado en WFQ
Weighted Fair Queuing
Envia paquetes de distintos tamaño a distintas tasas cada uno, de manera que el envio de datos sea de forma justa

## Slide 18: Clase Basada en WFQ
Separa los paquetes con más alta prioridad que se estan enviando, proporcionandoles un ancho de banda especifico, garantizando su envío satisfactorio.
El resto de los paquetes son enviados mediante WFQ

## Slide 19: Posibles Herramientas de Administracion de Colas
Random Early Detection (RED)
    Evita la congestion en la red antes que surjan problemas
Weighted Random Early Detection (WRED)
    Combina las capacidades de RED en IP.
    Provee un manejo preferencial para paquetes con prioridad

## Slide 20: Posibles Herramientas para la Forma y Política de Trafico
Commited Access Rate (CAR)
    Se limita el ancho de banda de un cierto flujo dee paquetes, para asignarselo a otro con mayor prioridad.
Generic Trafic Shaping (GTS)
    Provee un mecanismo de control de trafico sobre una interface en particular

## Slide 21: Posibles Herramientas para la Eficiencia de Enlace
LFI (Fragmentación e intervalo de trafico IP)
    Se fragmentan los paquetes de información y se mandan intercalado.
    Mejora el Jitter y retraso
RTP Header Compression
    Mejora el funcionamiento para aplicaciones de tiempo real
    Comprime los encabezados de los paquetes de 40 bytes a 2 a 5 bytes
RSVP
    Protocolo que permite a una aplicación para reservar dinamicamente ancho de banda en la red

## Slide 22: En resumen
El QoS es un concepto utilizado para evaluar la calidad de servicio de una red de información.
Para asegurar QoS, se utilizan variadas metodologías de manejar flujos de datos.

## Slide 23: Proxima Presentacion
Se analizarán en foma más detallada estas metodologías y se estudiaran comparaciones entre distintos productos para asegurar QoS
Se explicará como se resuelven algoritmicamente los parametros