## Slide 1: Pórfidos Cupríferos

## Slide 2: Pórfidos Cupríferos (I)
Depósitos de Cu (Mo) de gran tonelaje y baja ley
50 a 500 Mt de mineral con ~1% Cu y 0.02% Mo
en Chile algunos >1000 Mt y con >1% Cu

## Slide 3: Pórfidos Cupríferos (II)
> 50% de la producción de Cu mundial proviene de este tipo de depósitos.
Producción chilena de cobre 16 pórfidos cupríferos en explotación
-12 en el Norte de Chile y
-4 en la Zona Central
Chile algunos de los pórfidos cupríferos más grandes del mundo: El Teniente y Chuquicamata.

## Slide 4: Pórfidos Cupríferos (III)
Pórfidos  se asocian con rocas ígneas intrusivas con fenocristales de feldespato en una masa fundamental cristalina de grano fino.
textura porfírica  magmas intruyen y cristalizan cerca de la superficie  naturaleza relativamente poco profunda: INTRUSIVOS EPIZONALES
pueden ser equigranulares con grano moderadamente grueso.

## Slide 5: Pórfidos Cupríferos (IV)
Subdivisión: contenido metálico.
-Cu-Mo -Cu-Au,
-Cu -Au
-Mo.
Pórfidos ricos en Cu o Au  asociados a intrusivos derivados por cristalización fraccionada de magmas máficos originados en fusión parcial del manto en márgenes convergentes de placas(márgenes continentales activos y arcos de islas).
Los pórfidos de molibdeno se asocian a intrusiones félsicas derivadas de magmas con una importante componente de corteza continental re-fundida.

## Slide 6: Pórfidos Cupríferos (V)
Varios cuerpos de rocas intrusivas, emplazadas en varios pulsos
Asociados a enjambres de diques y brechas.
Las rocas de caja intruidas por los pórfidos pueden ser de cualquier tipo.
Intrusivos y rocas de caja: fracturamiento fuerte y pervasivo.
Condición para la mineralización  roca huésped sea rígida o frágil desde el punto de vista estructural.

## Slide 7: Pórfidos Cupríferos (VI)
Mineralización y alteración  intrusivos y rocas de caja
Formación involucra un proceso magmático  “segunda ebullición” o “ebullición retrógrada”: agua (y otros volátiles) saturan un magma como resultado de su cristalización.
- Volumen de agua disuelta en la masa silicatada fundida aumenta proporcionalmente
Ejemplo:
Magma: 2% de agua disuelta en volumen
50% cristalizado  magma remanente  4% de agua disuelta en volumen.

## Slide 8: Pórfidos Cupríferos (VII)
Agua hierve a 100ºC; magma: 600-700ºC  exceso de agua expulsada en forma gaseosa (segunda ebullición)  liberada cerca de la superficie terrestre.
Cuando se libera  azufre, cobre, molibdeno y oro pueden concentrarse en solución
Cuando la parte acuosa del magma es expulsada por ebullición  exceso de presión  brechización y fracturamiento de las rocas intrusivas y rocas de caja  provee vías permeables para que las soluciones hidrotermales de derivación magmática fluyan a través de las rocas y depositen su carga metálica.

## Slide 9: Pórfidos Cupríferos (VIII)
Enfriamiento del magma intrusivo  circulación de aguas subterráneas en las rocas de caja circundantes en torno al centro de calor  celdas convectivas
Rol principal  producir un rápido enfriamiento del sistema a niveles someros  trampa fría para desestabilizar complejos iónicos clorurados que transportan metales  precipitar sulfuros metálicos concentrando mineralización.

## Slide 10: Pórfidos Cupríferos (IX)
Marco tectónico: Márgenes convergentes de placas y arcos magmáticos ligados a subducción.
-Pórfidos Cu-Mo = Márgenes continentales activos
-Pórfidos Cu-Au = Arcos de islas
-Pórfidos de Mo = Parte interna (lado del continente) de arcos magmáticos).
-Pórfidos de Sn-W = Tras-arco

## Slide 11: Pórfidos Cupríferos (X)
Edad: Chile  Varias franjas de pórfidos Cu-Mo
-Cretácico Inferior: En explotación Andacollo.
-Paleoceno - Eoceno Inferior: Cerro Colorado, Lomas Bayas - Fortuna del Cobre en explotación; Spencer en desarrollo.
-Eoceno Superior - Oligoceno Inferior: Quebrada Blanca, Rosario de Collahuasi, Ujina, El Abra, Radomiro Tomic, Chuquicamata, La Escondida, Cerro Zaldivar, El Salvador.
-Mioceno Superior - Plioceno: Los Pelambres, Río Blanco, Los Bronces, El Teniente.

## Slide 12: Pórfidos Cupríferos (X)
Edad: Chile  Varias franjas de pórfidos Cu-Mo
-Cretácico Inferior: En explotación Andacollo.
-Paleoceno - Eoceno Inferior: Cerro Colorado, Lomas Bayas - Fortuna del Cobre en explotación; Spencer en desarrollo.
-Eoceno Superior - Oligoceno Inferior: Quebrada Blanca, Rosario de Collahuasi, Ujina, El Abra, Radomiro Tomic, Chuquicamata, La Escondida, Cerro Zaldivar, El Salvador.
-Mioceno Superior - Plioceno: Los Pelambres, Río Blanco, Los Bronces, El Teniente.

## Slide 13: Pórfidos Cupríferos (XI)
Modelo clásico de Lowell y Gilbert (1970) Economic Geology V.65, p. 373-407  estudio de los depósitos de San Manuel - Kalamazoo.
Zonación de tipos de alteración hidrotermal relacionados a intrusiones ígneas:

## Slide 14: Pórfidos Cupríferos (XII)
Zona potásica: núcleo del sistema: biotita, ortoclasa y cuarzo
Zona propilítica: halo de alteración más externo, fuera del cuerpo de mena : clorita, epidota, albita, calcita.
Niveles profundos núcleo de cuarzo, sericita, clorita, feldespato potásico y una zona externa de clorita, sericita, epidota, magnetita.

## Slide 15: Pórfidos Cupríferos (XIII)
Zona Fílica: envuelve al núcleo potásico: cuarzo, sericita y pirita (hasta 20% del volumen).
ZonaArgílica: externa a la sericítica: minerales de arcilla, montmorillonita, clorita, pirita

## Slide 16: Pórfidos Cupríferos (XIV)
Zona de Mena
Nucleo de baja Ley
Halo Pirítico
Aureola de Alteración Hipógena

## Slide 17: Pórfidos Cupríferos (XV)

## Slide 18: Pórfidos Cupríferos (XV)