## Slide 1: Suelos Arcillosos
Contienen más de 20% de partículas tamaño arcilla.
El comportamiento de los suelos depende de la proporción de arcilla y limo que contienen y de los tipos de minerales de arcilla presente.

## Slide 2: Arcillas
Resultado de la meteorización química
Partículas tamaño coloidal (<0.002mm)
Las partículas tienen forma plana con alta superficie específica=> propiedades influenciadas por fuerzas superficiales.
Unidad estructural básica: un tetraedro de sílice y un octaedro de alúmina.
Oxígeno
Silicio
Aluminio
OH

## Slide 3
Las unidades básicas se combinan para formar estructuras en hojas (laminares)
Silica
Alúmina

## Slide 4: Minerales de arcilla
Los diferentes minerales de arcilla están formados por diferentes combinaciones de las hojas.
Silicio y Aluminio pueden ser parcialmente reemplazados por otros elementos en estas unidades en lo denominado sustitución isomorfa.
Sílice
Alúmina

## Slide 5: Caolín
Consiste en una estructura basada en una hoja simple de tetraedros de sílice combinada con una hoja simple de octaedros de alúmina. Las hojas están fuertemente enlazadas por H.
Caolín
H

## Slide 6: Caolín
Formado a partir de la meteorización y de la alteración hidrotermal de los feldespatos en rocas graníticas y rocas metamórficas. Caolín es común en sedimentos derivados de las rocas mencionadas.
4KAlSi3O8 + 2H2O + 2H2CO3----2K2CO3 + Al4(OH)8SiO4O10 + 8SiO2
Ortoclasa
Caolin
Carbonato potásico soluble
Sílice
Acido carbónico

## Slide 7
Ortoclasa se convierte en caolín y libera sílice y carbonato potásico, los cuales pueden ser depositados en fracturas cercanas o ser transportados por el agua.
Si el drenaje no es bueno, el potasio puede ser retenido para formar illita o sericita.
Las plagioclasas también se degradan a caolín, siendo más rápida la alteración de la anortita (Ca) que la albita (Na).

## Slide 8
La biotita también se transforma en caolín, pero si el drenaje no es bueno, puede formar monmorillonita o clorita.
Si es transportado, el caolín se puede depositar en sedimentos de grano fino (lacustres).

## Slide 9: Illita
Estructura básica que consiste en una hoja de octaedros de alúmina entre y combinadas con dos hojas de tetraedros de sílice. En la hoja octaédrica hay sustitución parcial de Al por Mg y Fe y en la tetraédrica sustitución parcial de Si por Al. Las hojas combinadas están unidas por iones K, no intercambiable.
Illita
K+

## Slide 10: Illita
Es la arcilla más abundante en sedimentos.
Proviene de la degradación incompleta de los feldespatos potásicos a caolín o de la diagénesis del caolín en ambientes marinos.
Producto de alteración de micas.
La Illita es hidratada pero no tiene capacidad de expandirse ni de contraerse.
(K,Ca,Na,H2O)x(Al,Mg,Fe)2(Si4-xAlx)O10(OH)2

## Slide 11: Montmorillonita
Tiene la misma estructura básica que la Illita. En la hoja octaedra hay sustitución parcial de Al por Mg. El espacio entre las hojas combinadas está ocupado por moléculas de agua y cationes intercambiables distintos a k.
Montmorillonita
H2O

## Slide 12
Debido a agua adicional adsorvida entre las hojas combinadas, puede ocurrir un hinchamiento considerable.
Agua adsorvida: moléculas de agua rodeando a las partículas por enlaces de H.

## Slide 13: Montmorillonita (Smectita)
Proviene de la alteración de rocas básicas y ultrabásicas.
Fórmula ideal:
Al4Si8O20(OH)4
Montmorillonita de Ca típica:
Ca0.5(MgAl3)Si8O20(OH)4*xH2O
En la montmorillonita de Na, el Ca es reemplazado por Na.

## Slide 14
La bentonita, tipo de “montmorillonita pura” es formada por la alteración de cenizas volcánicas in situ en ambientes continentales o marinos.
Alta capacidad de absorver agua en la red cristalina y alrededor de las partículas.

## Slide 15: Unidades
mili 10-3
micro 10-6
nano 10-9

## Slide 16
Las fuerzas totales en las partículas (cargas) influencian la forma estructural de las partículas de arcilla. Si hay repulsión, las partículas orientadas cara-cara en una estructura denominada dispersa (a).Si hay atracción=> orientadas cara-borde o borde-cara en estructura floculada (b).
a
b

## Slide 17: Microestructuras en arcilla
En la naturaleza, las arcillas contienen una proporción significativa de partículas más grandes, dando arreglos estructurales complejos.
Fig 3.16

## Slide 18: Proveniencia de las Arcillas
El agua pura afecta poco a los minerales.
Sin embargo, el agua subterránea es ácida debido al contenido de ácido carbónico (dióxido de carbono de la atmósfera disuelto) y de ácidos húmicos (procesos biológicos).
El agua transforma o degrada a los minerales, dando origen a las arcillas.

## Slide 19
Las arcillas también pueden ser formadas por precipitación directa de material no cristalino que cristaliza como arcilla.
La caolinita usualmente se forma por precipitación directa.
En la fracción arcilla pueden aparecer otros minerales como clorita, halloisita y vermiculita.

## Slide 20
La Halloysita tiene composición similar a la
caolinita pero contiene agua entre las capas. Forman tubos capaces de contener agua. Puede ocurrir colapso de la estructura por deshidratación y generar una estructura similar a la caolinita.
Muy porosa pero baja permeabilidad.
En algunos casos, halloysita es precursora de la caolinita.

## Slide 21: Vermiculita
Es una mica hidratada en la cual el K ha sido reemplazado por Ca y Mg.
Clorita
Está muy relacionada a las micas pero contienen una hoja octaédrica que contiene Al y/o Mg. Cloritas pueden ser primarias o productos de alteración.

## Slide 22: Origen principal de las distintas arcillas

## Slide 23
En general, los suelos arcillosos contienen más de un tipo de arcilla, junto con hidróxidos, tamaño arcilla, como la gibbsita (Al(OH)), hematita (Fe2O3), magnetita (Fe3O4) y otros.

## Slide 24: Actividad de las arcillas
Es un índice definido como:
(IP)
% de suelo <0.002mm (por masa seca)
IP= Indice de Plasticidad
Arcillas inactivas Act.<0.75 (minerales no arcillosos y caolinitas).
Actividad =

## Slide 25: Relación Límites de Atterberg y Mineralogía
Altos valores de LL y LP indican smectitas, bajos indican caolinita, pero LP también es influenciado por cantidad de material de tamaño arcilla (Actividad). El IP tambien es controlado por la cantidad de cada mineral de arcilla presente.
Por lo tanto, los límites de Atterberg son solo comparativos y dicen relación con el comportamiento pero no permiten conocer la mineralogía.

## Slide 26: Lecturas complementarias arcillas Blyth y de Freitas.1998.Geología para ingenieros, p.121. Craig. 1987. Soil Mechanics. P.2. Complemento laboratorio suelos: Blyth y de Freitas.1998.Geología para ingenieros, p. 270.