## Slide 1: Meteorización
Las rocas se forman, en general, bajo la superficie de la tierra, en condiciones de presión y temperatura diferentes a las que predominan en superficie.
La acción del agua, glaciares, viento y oleaje, permite que estas rocas afloren y queden expuestas al ataque de la atmósfera y de agentes orgánicos. Cuando están expuestas, las rocas son transformadas por el proceso denominado meteorización.

## Slide 2
La meteorización física se refiere al proceso de ruptura de la roca. Los agentes principales de este tipo de meteorización son organismos, ciclos congelamiento y fusión del agua, cambios de temperatura, etc.
Una vez que la roca está fracturada, agentes químicos disueltos en el agua pueden penetrar a la roca y destruir las estructuras de los minerales en un proceso denominado meteorización química.

## Slide 3
Los principales agentes son dióxido de carbono, proveniente de la atmósfera y del suelo, y ácidos orgánicos disueltos por el agua infiltrada.
Si estos ácidos disuelven minerales que constituyen el cemento de algunas rocas sedimentarias y/o el relleno de algunas discontinuidades selladas, la roca se debilita o se disgrega.
Los minerales más fácilmente alterables son la calcita, dolomita y yeso.
Meteorización química

## Slide 4
Con el tiempo, los ácidos disueltos en el agua pueden alterar a arcilla los cristales de feldespatos, piroxenos y anfíbolas.
El resultado de la descomposición será un material constituido por granos residuales de cuarzo, estable a la meteorización, en una matriz de arcilla o limo.
Los efectos y la profundidad de la roca afectada por la meteorización son dependientes del tipo de roca, del clima y del tiempo.
Las reacciones químicas son mucho más rápidas en climas tropicales y húmedos que en climas áridos o fríos.

## Slide 5
Por ejemplo, en los polos y en los desiertos, actúan principalmente los procesos mecánicos de la meteorización física, los cuales llevan, lentamente, a la ruptura de la masa rocosa.
En los trópicos los procesos mecánicos trabajan rápidamente y en conjunto con la meteorización química, de manera que rocas frescas, recién expuestas, pueden ser alteradas en un corto plazo.
La Tabla 4.9 muestra una clasificación de rocas meteorizadas.

## Slide 7
Tomado de apuntes W.GRIEM & S.GRIEM-KLEE. Universidad de Atacama

## Slide 8: Resistencia del material rocoso.
La resistencia de una muestra de roca intacta depende de la resistencia de los minerales que la componen y de la manera en que ellos están unidos -ya sea por cristalización o cementación. La resistencia de una roca sedimentaria depende de manera importante del cemento y del arreglo de las partículas.

## Slide 11
La Tabla 4.10 muestra que una misma roca, afectada por distintos grados de meteorización, puede presentar variaciones importantes en sus propiedades.

## Slide 13: Condiciones difíciles a evaluar
Las dificultades más comunes son:
Sedimentos de características variables.
Roca blanda, meteorizada o fracturada, permeable.
Cavidades naturales o artificiales dentro de la roca.

## Slide 14: Rocas Sedimentarias
Permeabilidad
Determinar la morfología de los cuerpos que varían su espesor de manera rápida.
Grado de cementación con el fin de estimar la permeabilidad de la roca.
Problemas durante la etapa de exploración debido a su alta dureza ortoqz)

## Slide 15: Rocas Igneas
Contactos complejos, en general discordantes, difíciles de predecir.
Diaclasas que provienen del enfriamiento y descarga del material que la cubría y que generan permeabilidad.
Meteorización juega un papel muy importante en las propiedades.

## Slide 16
En rocas volcánicas,diferentes tipos de materiales presentes y zonas de alta permeabilidad.
Las lavas con diaclasamiento columnar son una de las rocas de mayor permeabilidad.
La superficie superior de la lava puede estar fracturada y ser porosa. La superficie inferior puede haber oxidado o alterado la roca que subyace. La porción central puede estar fracturada de manera columnar con fracturas.

## Slide 17: Rocas Metamórficas
Grado de meteorización.
Problemáticas por esquistosidad.
Diferencia gran variedad de tipos dificultan agruparlas en rocas con problemas similares.
Cuarcita es muy dura, problemas para perforación.
Determinar la orientación de la foliación en la exploración.
Muy común la existencia de diaclasas producto de la relajación de esfuerzos.

## Slide 18: Ultrasonic Velocities of Rocks