## Slide 1: Separación Sólido-Líquido
Separación y Procesos Biotecnológicos

## Slide 2: ¿Cuáles son las etapas en las cuales hay una Separación Sólido-Líquido?

## Slide 3
Rompimiento Células
Precipitación Ácidos
Nucleicos, Proteasas
Concentración
Purificación Alta
Resolución
Refinamiento
Separación Material
Intracelular (Desechos)
Caldo de Fermentación
Separación de Células
Sin Células
Células inmovilizadas
Células retenidas
Con Células
Células
Sobrenadante
Tratamiento de cuerpos incluidos
Permite
Altos niveles de pureza
Estabilidad del producto

## Slide 4
Rompimiento Células
Precipitación Ácidos
Nucleicos, Proteasas
Concentración
Purificación Alta
Resolución
Refinamiento
Separación Material
Intracelular (Desechos)
Caldo de Fermentación
Separación de Células
Sin Células
Células inmovilizadas
Células retenidas
Con Células
Células
Sobrenadante
Tratamiento de cuerpos incluidos
Permite
Altos niveles de pureza
Estabilidad del producto

## Slide 5
Procesos de Separaciones Sólido-Líquido
¿ Cuándo se utiliza la separación sólido-líquido?

## Slide 6
Procesos de Separaciones Sólido-Líquido
¿ Cuándo se utiliza la separación sólido-líquido?
  Separación de células
  Separación de desechos celulares
  Recuperación de cuerpos incluidos ¿ Qué son?
  Concentración

## Slide 7
Procesos de Separaciones Sólido-Líquido
¿ Cuándo se utiliza la separación sólido-líquido?
  Separación de células
  Separación de desechos celulares
  Recuperación de cuerpos incluidos ¿ Qué son?
  Concentración

## Slide 8
Procesos de Separaciones Sólido-Líquido
¿ Cuándo se utiliza la separación sólido-líquido?
  Separación de células
  Separación de desechos celulares
  Recuperación de cuerpos incluidos ¿ Qué son?
  Concentración
¿Qué contiene la suspensión proveniente del fermentador?
        m.o intactos
        Fragmentos de m.o ¿Por qué?
  Fase sólida Ingredientes insolubles del medio, i.e glutano.
        Sustrato insoluble residual
        Sustrato soluble residual
  Fase líquida Metabolitos intermedios
        Productos deseados
        Otros productos solubles

## Slide 9
¿ Cuáles son las operaciones unitarias utilizadas para la separación sólido-líquido? ¿ Cuáles conocen sus ecuaciones de diseño?

## Slide 10
¿ Cuáles son las operaciones unitarias utilizadas para la separación sólido-líquido?
Sedimentación
      Centrifugación
Filtración
      Operaciones auxiliares
      Coagulación
      Floculación
Operaciones de membrana
      Microfiltración
      Ultrafiltración
      Diálisis
Extracción líquido-líquido
Sí
Sí

## Slide 11: Centrifugación Operación unitaria utilizada para la separación: sólido-líquido líquido-líquido

## Slide 12
CENTRIFUGACIÓN
Centrifugación utiliza la diferencia de densidad entre los sólidos y el fluido que lo rodea.
Es una de las principales operaciones utilizadas en la separación de células desde caldos biologicos, especialemente cuando los caldos no son fáciles de filtrar.
También se emplea en la remoción de desechos celulares, separación de precipitados proteícos y recuperación de productos insolubles (cuerpos incluídos)
Escala Industrial
Escala Laboratorio
Diferentes escalas

## Slide 13
Centrifugacíón v/s Sedimentación
Cuando la suspensión se encuentra detenida los sólidos más densos comienzan a decantar bajo:
- La acción de la fuerza de gravedad, proceso llamado sedimentación.
Un campo centrífugo el proceso
se llama centrifugación.
Fuerza
Cuando se utiliza la centrifugación la diferencia entre la densidad los sólidos (células o partículas) y el caldo, se incrementa por la acción de la fuerza centrífugas que se generan por las altas velocidades de rotación de los equipos. El proceso de separación es más rápido

## Slide 14
Ejemplos de Centrifugas

## Slide 15
Tipo Tubular

## Slide 16
De Discos

## Slide 17: Comparación entre los diferentes tipos de centrífuga

## Slide 18: Comparación entre los diferentes tipos de centrífuga

## Slide 19: Características de la materia celular

## Slide 20
SEDIMENTACION DE SOLIDOS
Una partícula al moverse en un medio continuo e infinito se ve afectada por 2 fuerzas.
Fuerza de Flotación
La partícula es acelerada por la fuerza de flotación, FB, que es la resultante de la diferencia de densidades entre la partícula y el fluido (FB). Según Newton (suponiendo partículas esféricas):
Empuje
G
Donde
d: diámetro de la partícula
s,: densidad de la partícula y del fluido
a: aceleración del campo al cual está sometido la partícula
(1)

## Slide 21
Por otra parte, la partícula al moverse se ve retardada por la fuerza de roce, FD, que se opone al movimiento. Según la Ley de Stoke
E
G
(2)
Fuerza de Roce
Donde
= viscosidad del medio
v = velocidad de la partícula

## Slide 22
Debido a estas 2 fuerzas, cuando el sistema alcance el equilibrio, la partícula se moverá a una velocidad constante, igual a la velocidad terminal cuando:
FB = FD (3)
Estas condiciones se cumplen cuando:
Casi siempre se cumple en sistemas biológicos

## Slide 23
A partir de (3) se puede determinar la velocidad terminal.
depende del campo al cual se encuentre sometida
(4)
Si es campo gravitacional (sedimentación)
(5)
(5a)

## Slide 24
Ejemplo 1 Sedimentación de células inmovilizadas
Muchas células animales son cultivadas en la superficie de micro-esferas Esas esferas (microcarrier) tienen una densidad de 1.02 g/cm3 y un diámetro de 150 m. Un fermentador 50 litros es usado para el crecimiento de estas células en los microcarrier para producir una vacuna. Después que las células han crecido, la agitación es detenida y los microcarrier comienzan a sedimentar. El estanque tiene una razón entre altura y diámetro de 1,5.
El flujo libre de microcarrier tiene una densidad de 1.00 g/cm3 y una viscosidad de 1,1 cP. ( 0.011 [g/cm sec] )
Calcule el tiempo de sedimentación de estos microcarrier suponiendo que sedimentan a su velocidad terminal.
Estime el tiempo para alcanzar esta velocidad.
¿Cuál sería en nivel de procesamiento? [lt/día]

## Slide 25
Donde
r : radio desde el centro de la centrífuga a la posición donde se encuentra la partícula
: velocidad angular de rotación
n: revoluciones por minuto
Si es un campo centrífugo
(6)
(6a)

## Slide 26
Se pueden correlacionar las 2 velocidades

## Slide 27
Factor “G”
(Distinto a la eficiencia granulométrica)
Se define el factor “G” para caracterización y escalamiento de centrífugas es una medida relativa de la velocidad de sedimentación de una partícula en un campo centrífugo con respecto a su gravitacional.
Generalmente las condiciones de operación de definen en función de los “G” que se deben aplicar.

## Slide 28
ECUACION DE DISEÑO
Existe un movimiento en la dirección r
CENTRIFUGA DE BOTELLAS (laboratorio)
Integrando
(10)
(11)
(12)

## Slide 29
Ejemplo 2 Centrifugación discontinua de Células de levadura
Una centrífuga, que utiliza botellas, es usada para colectar las células de levadura luego de una fermentación. Durante la centrifugación la distancia entre la superficie del líquido y el eje de rotación (eje axial) es 3 cm y la distancia entre el fondo del cilindro al eje axial es 10 cm.
Las células de levadura se pueden asumir como partículas esféricas con un diámetro de 8.0 m y una densidad de 1.05 g/cm3. El fluido tiene propiedades similares al agua pura.
( Densidad 1.00 g/cm3 y una viscosidad de 0.01 g/cm sec)
La centrifuga está operando a 500 rpm
Determine el tiempo que tomará una separación completa de las levaduras.

## Slide 30
ECUACIONES DE DISEÑO
Existe un movimiento en la dirección z y r
Movimiento en Dirección “z”
(7)
Q: Flujo de alimentación
R1,R3 : Radio del nivel del líquido, Radio de la centrífuga
CENTRIFUGA TUBULAR

## Slide 31
Movimiento en Dirección radial “r”
(8)
Q: Flujo de alimentación
R1,R3 : Radio del nivel del líquido, Radio de la centrífuga
El movimiento combinado
(9)

## Slide 32
Dependiendo de los valores de vg y Q dependerá la posición de la partícula en la centrífuga.
Se puede calcular un flujo óptimo para que una partícula que ingresa por el centro, sólo se pegue a la pared al final. Tal que:
z = L
r = R3
Así se determina la ecuación de diseño
de una centrífuga tubular:
(10)

## Slide 33
Simplificando
Así se determina la ecuación de diseño de una centrífuga tubular.
(17)
Característica de la centrífuga y condiciones de operación
Parámetro de diseño
Flujo Función de la partícula

## Slide 34
ECUACION DE DISEÑO
En un análisis análogo para centrífugas de disco se tiene como ecuación de diseño:
ND : Número de discos.
Más detalles ver desarrollo:
CENTRIFUGA DE DISCOS
(18)
Belter P., Cussler E.L. and Hu Wei Shou "Bioseparations : Dowstream Processing for
Biotechnology":, John Wiley and Sons , 1988.

## Slide 35
Ejemplo 3 Centrifuga continua de Disco para Chlorella
Células de Chlorella han sido cultivadas en un estanque abierto, las células serán cosechadas haciéndolas pasar a través de una centrífuga de discos.
La velocidad de sedimentación de estas células ha sido medida y es de 1.07 x 10-4 cm/seg.
La centrífuga tiene 80 discos con un ángulo de 40°, el radio externo es 15,7 cm y el diámetro interno de 6 cm.
Se planea operar la centrífuga a 6000 r/min.
Estime la cantidad de flujo que puede ser procesado en esta centrífuga.

## Slide 36
Escalamiento de Centrifugación
El diseño de centrífugas a gran escala involucra el uso de información de laboratorio para predecir el comportamiento de las centrífugas comerciales.
Métodos que se pueden utilizar para tratar de adaptar los procesos de laboratorio a gran escala.
        a) Métodos Cualitativos
        b) Métodos Cuantitativos

## Slide 37
a) Métodos cualitativo (Estimación Gruesa)
Se establece un coeficiente de dificultad que tiene una separación dada para lo cual se calcula un coeficiente entre “G” y el tiempo aplicado, ie, “G t”
Ro: radio característico o máximo de la centrífuga.
(19)

## Slide 38
Existen valores característico para cada variedad de biomasa
Sólido G t
[sec]
Células eucariontes 0.3 10-6
Cloroplastos 0.3 10-6
Desechos células eucariotes 2.0 10-6
Núcleo de célula 2.0 10-6
Proteínas precipitadas 9.0 10-6
Bacterias 18 10-6
Mitocondrias 18 10-6
Desechos bacterias 54 10-6
Lisosomas 1100 10-6
Ribosomas 1100 10-6
Polisomas 1100 10-6
A gran escala se debe mantener el mismo valor de “G t”, para ello se determina “G” o “t” y se selecciona que equipo puede ser útil

## Slide 39
b) Método Cuantitativo
Para cada tipo de centrífuga se define según una ecuación del tipo:
Para comparar 2 centrífugas de diferente tipo se deben considerar factores de eficiencia y se debe cumplir:
Eficiencia, , para cada tipo de centrífuga, es:
Tipo Eficiencia [%]
Botellas (lab) 100
Tubular 80
Discos 55
(20)
(21)

## Slide 40
Ejemplo 4 Escalamiento
Se han realizado pruebas de laboratorio para definir el parámetro de escalamiento para el procesamiento de una suspensión con material celular. En el experimento se procesaron 3.3 [lt/min] de una suspensión de células de E.coli , en una centrifuga tubular de 12.7 [cm] de radio interno y 73 [cm] de largo. Se utilizó una velocidad de rotación de 16000 r.p.m.
Se requiere seleccionar una centrífuga para procesar 800 [lt/hr] de la misma suspensión antes mencionada. Para ello se cuenta con las siguientes alternativas de centrífugas de discos.
Nº de discos
33
50
66
Radio externo [cm]
35
35
35
Radio interno [cm]
15
15
15
Ángulo [º]
51
51
51
Velocidad máxima Rotación [r.p.m.]
5000
6500
5000
Propiedad
Opción 1
Opción 2
Opción 3

## Slide 41
Potencia
La potencia consumida por una centrifuga dependerá del caudal al tratar Q, de la velocidad angular  y del radio R.
Así su consumo energético está dado por:
Potencia *Q* (R)2
Donde  es una constante que depende del tipo de centrifuga.

## Slide 42
Costo de Centrifugas
El valor depende generalmente del  de la centrifuga, así

## Slide 43
Variaciones en el tiempo de compra
Ct2 = Ct1 It2/It1
C: precio compra
I: indice de costos
t1: base de costeo a tiempo t1
t2: tiempo
INDICES Chemical Eng Plant Cost Index
Marshall & Swift Equipment
Cost Index
Actualización de los costos con el tiempo

## Slide 44
Referencias:
Belter P., Cussler E.L. and Hu Wei Shou "Bioseparations : Dowstream Processing for Biotechnology":, John Wiley and Sons , 1988.
Doran M." Bioprocess Engineering Principles", Academic Press, 1995.
Tejeda, R.M.Montesinos, R.Guzmán "Bioseparaciones", Editorial Unison, 1995.