## Slide 1: Separación Sólido-Líquido Operaciones de membrana
Separación y Procesos Biotecnológicos

## Slide 2
OPERACIONES DE MEMBRANA
¿Dónde se produce la mayor caída de presión en una filtración tradicional?
¿ Cómo se puede eliminar este efecto?
Un flujo transversal es capaz de limpiar por si mismo el filtro, así se minimizan los efectos de resistencia de la torta.

## Slide 3
Microfiltración y Ultrafiltración
Es así como surge las técnicas de Microfiltración y Ultrafiltración que se diferencian de la Filtración Tradicional por:
  El tamaño de poros de los medios filtrantes, llamados membranas.
  El flujo cruzado, que es transversal al medio filtrante, minimiza la formación de torta.
  La resistencia se localiza en la membrana y no en la torta.

## Slide 4
Modo de Operación
La forma de operación se inicia con suspensiones diluidas que se van concentrado, por medio recirculación hasta que la viscosidad y la capacidad de bombeo lo permitan. Esto lleva a que se deba continuar con una filtración tradicional u otro método.
Se tiene un “Filtrado” que es la solución que ha pasado a través de la membrana y un “Remanente o Concentrado” que se recircula.
Dependiendo de donde se localice el producto de interés es la solución que se colecta o descarta.
  .

## Slide 5
¿ Cómo funciona ?

## Slide 6
Características generales de las operaciones de membrana
Las operaciones de membranas son varias y se diferencian por los tamaños de partícula que pueden separar y por la fuerza impulsora que provoca el paso del fluido a través de la membrana. A pesar de esto las características de las membranas son similares:
  Permiten concentrar insolubles
  Los medios filtrantes o membranas son delgadas y microporosas
  Los poros son pequeños, lo cual produce:
        Baja permeabilidad
        Alta resistencia, Rm es alta (inverso al caso de filtración tradicional Rc alto)
  Requieren de una limpieza periódica.

## Slide 7
  Tienen 2 capas
  Películas delgada y densa (0.1 a 1.5 m) . Zona 1
  Subestructura microporosa de 0.1 a 1 mm con aberturas progresivas. Zona 2
  Características de las membranas anisotrópicas

## Slide 8
  Características de los Filtros microporosos
Filtros microporosos no presentan una distribución muy homogénea de tamaño, lo cual implica un rango de retención de partículas.

## Slide 9
  NWMC
  Filtros y membranas se caracterizan por un tamaño de corte según la masa molecular en base a solutos solubles (NMWC, Nominal Molecular Weight Cut-Off ) que es retenido en un 90% por la membrana.
  El NWMC varía entre 500-1.000.000 Da o 1-10.000 nm.
  Ej. PM-5 o XM-10 (KDa) ¿ Cuántos gramos es un Da?
Materiales de construcción de las membranas
Esteres de celulosa
Nylon
Cloruro de vinilo
Acrilonitratos

## Slide 10
Variable
Microfiltración
Ultrafiltración
Osmosis Inversa
Diálisis
Fuerza Impulsora
P
P
P
C
Presión de Operación [Kpa]
100-500
100-500
700-2000
Tipo de Membrana
Microporosa Simétrica o Asimétrica
Microporosa Simétrica o Asimétrica
Semipermeable Asimétrica
Diálisis Simétrica
Tamaño de partículas [cm]
5 10-5 – 7 10-2
5 10-6 – 10-3
6 10-7 – 2 10-5
Flux
[l/m2 h]
50-1000
10-200
1-20
Uso
Separación de
Biotecnológico
Levaduras (103–104nm)
Hongos (103–104nm)
Bacterias(300–104nm)
Coloides(100–103nm)
Biotecnológico
Coloides(102–103nm)
Virus (30–300 nm
Proteínas(104–106Da)
Polisacáridos(104–106Da)
Enzimas(104–106Da)
Eliminación de Iones
Antibióticos(300–103Da)
Azúcares (200–400 Da)
Ac.Orgánicos (100–500Da)
Iones Inorgánicos (10-100Da)
Biotenológico
Bacterias
Coloides
Virus
Proteínas
Polisacáridos
Enzimas
Antibióticos
Características de las principales operaciones de membrana

## Slide 11
  Descripción y Modos de Operación de operaciones de membrana
  Micro y Ultrafiltración (MF-UF)
  Se utilizan para:
  Concentrar
  Eliminar contaminantes de alta masa molecular
  Cambios de buffer
  Separar macromoléculas de pequeñas

## Slide 12
Esquema de flujo para proceso de concentración

## Slide 13
Esquema de flujo para proceso de purificación.
Inicio

## Slide 14
Esquema de flujo para proceso de purificación.
Final

## Slide 15
Esquema de flujo para proceso de diafiltración.
Solución de Diálisis

## Slide 16
  Osmosis Inversa (OI)
  Es un sistema que tiene una membrana semi-permeable que permite el paso sólo del solvente. La fuerza impulsora es una alta presión que debe vencer la presión osmótica, para invertir el flujo normal.
  Se utilizan membrana no porosa de polímero que impiden la salida de iones que quedan solvatados y quedan atrapados en los espacios.
  El flujo de solvente continua hasta que se ejerce una presión en el capilar que detiene la dilución.

## Slide 17
Condición Inicial
Osmosis Normal
Solvente pasa desde la zona menos concentrada a la mas concentrada, hasta que se alcanza la presión osmótica.(ΔП)
Membrana

## Slide 18
Osmosis Reversa
Solvente pasa la membrana y los iones quedan
Se aplica una presión mayor que la Presión osmótica que obliga a que el Solvente pase a través de la membrana y los iones queden retenidos en el otro lado.

## Slide 19
  Diálisis (D)
  Se utiliza membranas de tamaño de poros muy pequeñas (menores que UF).
  Separación del soluto basándose en : peso molecular, conformación y carga.
  La fuerza motriz es un gradiente de concentración que hace que los solutos fluyan a la solución de lavado.
  Electrodiálisis (ED)
  Análogo a la diálisis, pero la fuerza motriz se ve incrementada por un campo eléctrico.

## Slide 20
  Equipos de Microfiltración-Ultrafiltración
  Placa y Marcos
  Espiral
  Fibra Hueca
      Presenta mayor área por unidad de volumen
      Fácil de desconectar
      Se deben descartar cuando falla alguna parte

## Slide 21
Placa y Marcos

## Slide 22
  Espiral

## Slide 23
  Fibra Hueca