## Slide 1: Separación Sólido-Líquido Operaciones de membrana Parte 2
Separación y Procesos Biotecnológicos

## Slide 2
  Efectos de la polarización
  Debido a las diferentes velocidades de transporte de los diferentes solutos se produce un gradiente de concentración en la proximidad de la membrana, este efecto se conoce como “Efecto de Polarización”. No se trata de formación de torta.

## Slide 3
  Disminución flux (F/A) de solvente (aumento en la resistencia).
  Interacción del soluto con la membrana, provocando incrustaciones.
  Diálisis:
    Disminución gradiente de concentración efectivo, disminuyendo el flux de impurezas.
Efectos de la Polarización
MicroFiltración, UltraFiltración , Osmasis Inversa
Sin efecto
Con efecto

## Slide 4
  DISEÑO DE MICRO-ULTRAFILTRACIÓN

## Slide 5
  Teoría de micro-ultrafiltración
  Esta teoría permite predecir el flux (flujo/área transversal) a través de la membrana.
  La teoría tiene una aplicación limitada.
  Los parámetros son:
  Área necesaria para lograr una concentración
  Tiempo de operación
  Restricciones
  Rango de presión
  Tolerancia de los equipos

## Slide 6
  Fuerza impulsora
  La fuerza impulsora es un gradiente de presión a través de la membrana (PTM)
Alimentación
Retenido
Filtrado
Pi
Po
Pf
  Este gradiente de presión (PTM) se calcula como:

## Slide 7: ¿Cómo se mide en el equipo?
Po
Pi
Pf
J: Flux de Permeado
Si P = Pi – Po
Gradiente de Presión del flujo tangencial

## Slide 8
  El flujo de Permeado, J, variará con:
  Gradiente de Presión, PTM
  Concentración de proteínas, Cproteína
  Velocidad de recirculación, U
  ¿ Cómo se ve afectado el flujo de permeado por cada variable?

## Slide 9
  PTM
La modelación del flux comprende 2 zonas
  Zona I :
  0< PTM< PTM**
  Dependencia Lineal
  J = f(PTM)
  Zona II:
  PTM> PTM**
  Independiente
  J = cte

## Slide 10
2.- Concentración de Proteínas, Cprpteína
  Zona I J = f(PTM,Cprpteína)
  Zona II: J = (Cprpteína)

## Slide 11
2.- Velocidades de Recirculación, U
Zona I J = f(PTM,Cprpteína, U)
Zona II: J = (Cprpteína, U) : En cierta forma se está formando una torta

## Slide 12
  1.- Para la región I donde PTM < PTM**
  Se puede considerar que Rm >Rc, hay control por la membrana
  J depende de PTM, pero los aumentos producen un aumento en Rc alcanzándose un máximo.

## Slide 13
  2.- Para la región II donde PTM >PTM**
  No hay efectos por la diferencia de presión hay un cambio en el control, ahora Rc >Rm.
  Los incrementos en PTM sólo aumentan RC, en esta zona sólo hay una dependencia con la velocidad de los flujos cruzados y la concentración de proteína.

## Slide 14: Modelo para la determinación de una expresión para el Flujo de permeado, J

## Slide 15
  Modelo general
  J = Lp (PTM – Flux de Permeado
  Donde
  Lp: Coeficiente de permeabilidad
  Presión osmótica, En el caso de macromoléculas en solución y dispersiones coloidales (proteínas y células)  es muy bajo
  : Coeficiente de rechazo del soluto por la membrana
CB: Conc. soluto en el seno de la solución a la cual se desea llegar.
CP: Conc. soluto permeado
CB
CP
J
   Retención completa
  = 0 Retención Nula

## Slide 16
  Modelo de polarización de Película
  Se produce un fenómeno de polarización en la capa límite próxima a la membrana.
  Los perfiles se ven modificados sólo por cambios en PTM.
PTM1< PTM2< PTM3

## Slide 17
  Balance de masa
  Movimiento convectivo de soluto a la interfase =
  Movimiento difusivo del soluto de la interfase al seno del fluido.
  +
  Movimiento difusivo del soluto desde la interfase al seno del fluido.

## Slide 18
En estado estacionario
Consideraciones de bordes
        x=0 C=CB
        x=C =Cw
Integrando
Movimiento convectivo
de soluto a la interfase
  Movimiento difusivo del soluto de la interfase al seno del fluido.
  Movimiento difusivo del soluto desde la interfase al seno del fluido.

## Slide 19
Si hay un coeficiente rechazo total =1 entonces Cp* = 0
ks es el coeficiente de transferencia de masa, el cual se determina por medio de correlaciones o experimentos como:
ks
Diferentes PTM
ks

## Slide 20
Modelo de polarización en película y capa de gel
Sólo en Región I
Si se supone que el aumento de Cw con PTM tiene un límite CG donde se forma la llamada “capa gel”
ks
Ln CG

## Slide 21
Características de la capa gel
Se producen problemas por incrustaciones en la membrana
Este efecto es diferente a la polarización de la membrana.

## Slide 22
Características
Las incrustaciones disminuyen las porosidad de la membrana necesitándose tratamientos físicos y químicos
  Aumento de costos
  Disminuyendo la vida útil de los equipos

## Slide 23
Problema 1 Microfiltración Modelo de la capa de polarización
En base a los datos de la siguiente tabla determine:
  1.- Coeficiente de transferencia de masa
  2.- La concentración de la “capa gel”
Tabla 1 Flux a diferentes condiciones de presión y concentración de proteínas
PTM
Concentración en el seno de la solución CB
[ % en peso]
[Kg/cm2]
1
5
10
20
0.00
0
0
0
0
0,33
18
17,5
17.0
7.00
0,66
33
30.0
21,8
7,33
1.00
47
36.0
22,2
7,66
1,33
50
36,5
22,6
8.00
1,66
52
37.0
23.0
8,33
2.00
54
37,5
23,4
8,66

## Slide 24
J = -20.22*ln (CB/30.3) = 20.22* ln (30.3/CB)

## Slide 25
  Modos de Operación
Concentración Batch
  Condiciones Iniciales
      Vo, Cbo
  Condiciones Finales
      Remanente Vf, CBf
      Permeado Vpf = Vo - Vf, Cp (Constante)
Remanente
Permeado

## Slide 26
Balance de Masa del Soluto B
La masa que disminuye del tanque de reciclo es la que aumente en el tanque de permeado.
  Considerando que:
      Concentración del permeado (Cp) se mantiene constante.
      t = t, Vp = Vo – V
      Vo es constante
(1)
(2)

## Slide 27
Aplicando regla de la cadena al lado derecho
  Reordenando
(3)
(4)
  Integrando
(5)
(6)

## Slide 28
Por otra parte, el flux se puede calcular como:
(7)
  Flux promedio, <J>
(8)
(9)
  Aplicando regla de la cadena a (7)
  Reordenando la ecuación (5)
(10)

## Slide 29
Aplicando (10) en (9)
(11)
  Integrando
  Para t=0 CB= CB0
  t=0 CB = CB
(13)
  Reordenando
(12)

## Slide 30
  Esta expresión permitiría determinar el tiempo necesario para alcanzar una determinada concentración, si se conoce A y una expresión del flux.
Si el rechazo es total, ie, no se deja pasar nada del sólido, Cp =0
(14)
  Realizando un cambio de variables a (1/CB)
(15)

## Slide 31
Recordando que:
  Si se reemplaza “J” y se realiza la integración se pueden determinar “t” o “A”.
  Gráficamente
(15)

## Slide 33
  Ejemplo1 Ultrafiltración
  Se desea concentrar una solución de proteínas de 2% a 10% en peso. Por cada día de producción se tienen 4 horas de tiempo muerto (limpieza, descarga, etc.), luego el tiempo de operación es de 20 horas por día.
  Se realizaron pruebas de laboratorio utilizando una unidad de ultrafiltración de fibra hueca con tubos de 0,012 [m] de diámetro y 1,2 [m] de largo.
  Los datos de laboratorio muestran que para una caída de presión (PTM) de 1,5 [Kg/cm2] y un flujo de recirculación de 8 [L/min], el flux en [L/m2h] está dado por la expresión (CB en %):
  a)
  Calcule el área de ultrafiltración necesaria para concentrar los 10 [m3/día] de la solución de proteínas en el equipo de ultrafiltración de fibra hueca considerando que el flux está dado por la expresión anterior.

## Slide 34
Costos de un sistema de Micro-Ultrafiltración
Costos Capital

## Slide 35
Costos de un sistema de Micro-Ultrafiltración
Costos de Operación