## Slide 1: Purificación
Separación y Procesos Biotecnológicos

## Slide 2: Adsorción en lecho fijo

## Slide 3
Cromatografía de Lecho Fijo
Es la técnica más utilizada a escala industrial para la purificación de proteínas, debido principalmente a presentar la mayor área de adsorción por unidad de volumen.
Consiste en una columna o tubo vertical relleno con partículas de adsorbente.

## Slide 4
Esquema de una Cromatografía en Lecho Fijo

## Slide 5
Las cromatografías en Lecho Fijo son procesos no estacionarios.
El líquido que contiene el soluto se hace pasar a través del lecho y la carga o cantidad de producto retenido va aumentando en el tiempo.
Se pueden llevar a cabo de dos formas:
Cromatografía de Elución
  Inyecta una muestra y luego se aplican condiciones que las proteínas eluyan en forma diferencial
Análisis Frontal:
  Se alimenta constantemente la columna hasta que se satura, se utiliza para caracterizar la capacidad de la columna.

## Slide 6
Análisis Frontal
Curva de Ruptura ( Breakthrough curve)
Se alimenta constantemente la columna hasta que se satura.
tR : Tiempo de quiebre donde se empieza a saturar la columna
tS : Tiempo cuando la columna está completamente saturada y es completamente ineficiente.

## Slide 7
Se utiliza para caracterizar la capacidad de la columna. Dado que la forma de la curva influye fuertemente el diseño y operación de la columna.
El área bajo la curva es la cantidad de soluto que se ha perdido en el efluente, luego se hace necesario detener el proceso antes que el lecho quede completamente saturado.

## Slide 8
La predicción de la curva, permite diseñar columnas para:
· Alcanzar cierto grado de recuperación
· Estimar pérdidas
· Dimensionar la columna, así se determina la cantidad de resina y el tiempo requerido para la adsorción de una cantidad determinada de soluto.
Esto produce el inconvenientes que se desaprovecha una parte de la capacidad del lecho.

## Slide 9
Modelación
Se pueden plantear un modelo de adsorción para predecir la “curva de ruptura” o “breakthrought curve” basado en :
Balances de masa del soluto en una sección
En estado no estacionario
i)Términos de acumulación tanto en el adsorbente como en los intersticios
ii)Flujos de entra y salida por Dispersión Axial
iii) Flujo de entrada y salida por Convección

## Slide 10
donde DAZ: Coeficiente efectivo de dispersión axial
u : Velocidad superficial del fluido (u = Q/Ac*e)
e: Fracción de huecos ( e = (Vt-Vs) /Vt))
Vt: Volumen Total de la columna
Vs: Volumen de resina
Ac: Area transversal de la columna
Simplificaciones
No hay ni generación, ni consumo de soluto.
{Masa que entra} – {Masa que sale} = {Masa Acumulada}
El Balance se expresa como
Dispersión axial + Flujo = Acumulación intersticios+ Acumulación por adsorción
{Masa que entra} – {Masa que sale}+{Masa generada} –{Masa Consumida} =
{Masa Acumulada}

## Slide 11
Condiciones de equilibrio (tipo de isoterma)
    Linear q= KL y
    Langmuir q= KF yn
    Freundlich q=(qo y)/ (K +y)
(i) Transferencia desde el seno del líquido hasta la capa límite que rodea a la partícula.
Difusión en el film que rodea la partícula.
Transferencia a través del líquido que existe en los poros de la partícula hacia las superficies internas.
Proceso de adsorción
Difusión a lo largo de la superficie de los poros internos.
Cinética de adsorción, la cual puede estar controlada por:

## Slide 12
Si la controlante es la Difusión en el film
Donde KL: Coeficiente de transferencia de masa
a: Area de adsorbente por unidad de volumen de lecho
y* Concentración hipotética de soluto en el líquido en equilibrio con la concentración de soluto en el adsorbente.
Sistema de ecuaciones resulta difícil de resolver, se suelen utilizar métodos numéricos.
La etapa Controlante puede variar según la escala del proceso

## Slide 13
Adsorción en Lecho Fijo
Cromatografía de Elución
La cromatografía es un método de separación para resolver mezclas y aislar componentes.
La base de la cromatografía e la migración diferencial, es decir, el retardo selectivo de las moléculas de soluto durante su paso a través del lecho de partículas de resina.
En el caso de las cromatografías de elución se utilizan los 5 pasos mencionados para la adsorción.
-Equilibrio de la columna
-Inyección de la muestra
-Lavado de la columna
-Elución
-Limpieza de la columna

## Slide 14
La Elución puede ser llevada a cabo de varias formas:
Isocrática:
La composición de eluyente
se mantiene constante
Gradiente
    La composición del eluyente varía gradualmente
    - Lineal
    - Escalonada

## Slide 15
Modelos para predecir los perfiles cromatográficos
Los modelos de diseño
-Predicen los tiempos de retención
-La forma de las curvas
Los modelos son del tipo:
- Mecanístico:
Basado en los mecanismos de transferencia
- No-mecanísticos:
Modelos estadísticos que describen las curvas en base a ecuaciones de Gaussianas

## Slide 16
Modelos de aproximación numérica
Teoría de platos
Balance de soluto
{Acumulación de soluto en el líquido} =
{ Entrada de soluto} –{Salida de soluto} –{Adsorción en la matriz}
Consiste en simular el lecho fijo como un conjunto de N reactores perfectamente agitados en serie.
donde
 : fracción de volumen de líquido por etapa o fracción de huecos por etapa
Ve : Volumen de la etapa n (líquido + adsorbente)
(1)
yo

## Slide 17
Equilibrio
Relación lineal qn = k yn
De las relaciones (1) y (2) se tiene
V*= [+(1- ) Ve: Volumen equivalente al líquido de cada etapa
Dado que el volumen total del lecho es Vc
Vc = N Ve
Se define la variable : Tiempo adimensional 
(2)
(3)
(4)

## Slide 18
Con esto la ecuación (3) queda de la forma
(5)
Con las condiciones para integrar:
i) Para todo t <o yn = 0 n =1,2,....,N.
ii) Inyección inicial d un pulso muy corto t=0 y1= yF
Con esto la respuesta a esta integral es una Distribución de Poisson
(6)
Donde yF: Concentración en el pulso de alimentación

## Slide 19
Si N > 30 esta distribución tiende a una Distribución Gaussiana
Ecuación de un perfil cromatográfico
(7)
Donde yo: Concentración máxima en el perfil
 es la desviación estándar ,  = 1/N


## Slide 20
Determinación del número de platos, N
(8)
Se puede determinar N
Determinación de la constante de la isoterma, k
Determinación de la constante k de la isoterma
Se puede demostrar que
(9)
se puede despejar k

## Slide 21
Problema 1 Cromatografía de BSA
10 g de BSA son eluidos desde una columna de 80 litros de Sephadex, con una fracción de huecos de 0.4. La proteína eluyó a los 470 litros, el máximo de concentración es de 1.8% de la concentración máxima que se inyectó.
Estime:
La constante de equilibrio con la cual se une la BSA al Sephadex
El número de platos de la columna
El perfil de elución de BSA desde la columna