## Slide 1: Rompimiento Celular
Separación y Procesos Biotecnológicos

## Slide 2
Rompimiento Celular
Precipitación Ácidos Nucleicos, Proteasas
Concentración
Purificación Alta
Resolución
Refinamiento
Separación Material Intracelular
Caldo de Fermentación
Separación de Células
Sin Células
Células inmovilizadas
Células retenidas
Con Células
Proteínas
Intracelular
Sobrenadante
Tratamiento de cuerpos incluidos
Permite
Altos niveles de pureza
Estabilidad del producto

## Slide 3
ROMPIMIENTO DE CÉLULAS
( Cell Disruption)
¿Cuándo se usa?
Los procesos de bio-separación se inician con una separación de la biomasa desde el resto del cultivo. En muchos casos los productos se encuentran en el medio. En estos casos la biomasa se descarta y hasta se puede vender como sub-producto.
Pero en otros casos el producto de interés se encuentra en el interior de las células, en particular la mayoría de las proteínas producidas por manipulación genética de bacterias que no segregan las proteína al medio, pero que son precipitadas en el interior de la células en forma de cuerpos incluidos (“inclusion bodies”) .
 Se trata de proteínas intracelulares.

## Slide 4
Procesos y Equipos
La liberación de las proteínas intracelulares involucra la ruptura o permeabilización de la pared celular.
Los equipos involucrados en esta etapa no han sido diseñados especialmente para el área biotecnológica sino que son prestadas de otras áreas (área de alimentos, de pinturas y pigmentos).
Este rompimiento o permeabilización se puede llevar a cabo por dos métodos:
    Métodos No- Mecánicos
    Métodos Mecánicos

## Slide 5
La selección de una u otra técnica dependerá las características del producto se desea purificar,tales como:
  Resistencia a:
    Medios alcalinos
    Solventes
    Detergentes
    Enzimas
    Temperatura
    Esfuerzo de corte.
La técnica utilizada determinará el tamaño de los desechos que se producirán.

## Slide 6
Métodos Mecánicos
El rompimiento se lleva a cabo por acción mecánica, pudiendo ser:
  Fricción
  Efecto de la presión
  Colisiones.
  Estos métodos incluyen las operaciones unitarias de ultrasonido, homogenización , molinos de bolas, etc.
  Estos métodos resultan ser agresivos con las proteínas de interés, debido principalmente a la generación de calor.
  Adicionalmente, el escalamiento resultan ser un problema significativo.

## Slide 7
Técnicas
Principios
Stress
Costos
Ejemplos
Homogeni-zador de cuchillos
Las células son rotas en un mezclador
Moderado
Moderado
Rompimiento de tejidos y células animales.
Homogeni-zador alta presión
Las células son forzadas a pasar a través de un pequeño orificio lo que produce que se rompan por el esfuerzo de corte
Fuerte
Moderado
Tratamiento a gran escala de suspensión de células.
Ultrasonifi-cación
Las células son quebradas en una cavidad ultrasónica
Fuerte
Caro
Rompimiento de suspensiones de células a lo menos en pequeña escala
Molienda
Las células son rotas por medio de una molienda con abrasivos
Moderado
Barato
Molinos de bolas
Las células son trituradas con bodas de acero o vidrio
Fuerte
Barato
Rompimiento a gran escala para suspensiones de células y células de plantas
Métodos Mecánicos

## Slide 8
Métodos No-Mecánicos
Pueden ser de dos tipos:
  Agente químicos
    Solventes orgánicos
    Detergentes
    Alcalis
    Agua (shock osmótico)
  Enzimáticos se trata de enzimas que permeabilizan en forma selectiva las membranas celulares, tales como lisozima, glucanasas, mananasas, etc.
  Los métodos no-mecánicos son fáciles de escalar, si uno necesita tratar 10 veces más materia orgánica basta con adicionar 10 veces más reactivo químico o enzimático.

## Slide 9
Técnicas
Principios
Stress
Costos
Ejemplos
Permeabili-zación Enzimático
Permeabilización de la pared celular, lo cual produce el rompimiento de la célula
Suave
Caro
Tratamiento de M. lysodeikticus con lisozima.
Shock Osmótico
Ruptura Osmótica de la membrana
Suave
Barato
Ruptura de Células de Glóbulos Rojos.
Solubiliza-ción
Disolución de la membrana celular con detergentes
Suave
Moderada-mente Caro
Rompimiento de bacterias con SDS.
Disolución de Lípidos
Solventes orgánicos que disuelve la pared celular y también la desestabilizan
Moderado
Barato
Rompimiento de levaduras con tolueno.
Tratamien-to con álcalis
Solubilización de la membrana por saponificación de los lípidos
Fuerte
Barato
Métodos No-mecánicos

## Slide 10: Rompimiento Celular Métodos Mecánicos
Separación y Procesos Biotecnológicos

## Slide 11
MÉTODOS MECÁNICOS
Los métodos mecánicos se pueden dividir en dos tipos :
Métodos a pequeña escala son :
    Ultrasonificación
    Molina con abrasivos
    Homogenizadores
Métodos a gran escala
    Homogenizadores a alta presión
    Molinos de bolas
Ambos son operaciones unitarias típicas de la Ingeniería de Procesos y de la industria de alimentos.

## Slide 12: MÉTODOS MECÁNICOS Pequeña Escala

## Slide 13
Desintegración completa de una célula
Para determinar el contenido de proteínas total de una célula se debe realizar la desintegración total de ellas, para ello se utiliza la siguiente metodología:
Se adicionan 1 volumen de bolas de vidrio en un ependorf.
Se adiciona 1 volumen de las células a desintegrar (en forma de pasta, previamente separadas del caldo)
Se adiciona 0.5 volumen de buffer, se puede adicionar algún detergente (SDS, Triton X-100)
Se agitan fuertemente en un vortex, entre 2 y 5 minutos (controlando que no se caliente)
Se repite el punto 4 hasta asegurarse que no se rompen más las células.
Se separan los desechos de la solución y se analiza la concentración de proteínas.
1-3
4-5
6
100% Rompimiento

## Slide 14
Ultrasonificación
Se utilizan frecuencias de 20 Khz esto produce vibraciones que provocan el fenómeno de cavitación.
  Se producen zonas de baja presión en el líquido
  El líquido se transforma en gas formándose pequeñas burbujas
  Las burbujas colapsan debido a los cambios de presión.
  Se producen fuertes esfuerzos de corte en el líquido que rompen las células.
Ultrasonicador

## Slide 15
Molina con abrasivos
Procedimiento:
Se utilizan un recipiente donde se agrega algún agente abrasivo, como bolas de vidrio.
El sistema se hace vibrar lo que produce:
    Colisiones de las bolas con la biomasa
    Fuertes esfuerzos de cortes
      Se produce la ruptura de las células.
Posteriormente, se separan las bolitas y desechos celulares y se recupera el sobrenadate.

## Slide 16
Homogenizadores
La idea es generar altos esfuerzos de corte que produzcan la ruptura de las células. Los altos esfuerzos de corte se pueden obtener por:
    Embolos
    Cuchillas
    Pistones
Émbolos
Cuchillas
Pistones