## Slide 1
Presentación de los Datos de una Estación Pluviométrica
Precipitaciones mensuales.
tablas o gráficos cronológicos
    valores medios, máximos y mínimos, en el período mensual u otro
    Intervalo de variación (diferencia entre el máximo valor y el mínimo)
    Desviaciones estándar:
coeficiente de variación

## Slide 2
análisis de frecuencias de la serie
Curvas de variación estacional

## Slide 3
Para la caracterización global de la serie hay que adoptar un valor representativo de la normalidad del fenómeno, Po, para luego analizar las variaciones con respecto a ese valor.
Las condiciones que debe cumplir el valor normal son las siguientes:
    Po=f (Pi), es decir debe ser función de cada uno de los valores de la serie.
    debe depender de la misma forma de cada uno de los valores de la serie.
    debe calcularse de tal forma que si todos los montos anuales fueran iguales, entonces Po debe ser igual a ese valor.

## Slide 4
Mediana
como concepto es satisfactorio para medir normalidad pero no cumple con dichas condiciones.
resulta inconveniente cuando el régimen pluviométrico es de gran variabilidad ya que el valor promedio es “arrastrado” por lo valores extremos difiriendo bastante de la mediana.
Promedio aritmético

## Slide 5
Media Geométrica
mayor similitud con la mediana, especialmente cuando el número de observaciones es grande

## Slide 6
    Precipitaciones Diarias
    Número promedio de días con precipitación
    Número promedio de días con precipitación igual o mayor a un valor dado
    Número promedio de veces en que la precipitación del mes ha estado comprendida entre ciertos rangos
    Probabilidad de que la precipitación sea mayor o igual a diversas cantidades en 1, 2 y 3 días consecutivos

## Slide 7
Cálculo y Presentación de Datos de Intensidades de Lluvia
Intensidad : lluvia caída en un cierto intervalo de tiempo, se expresa generalmente en mm/hr.
USO: diseño de las obras hidráulicas que permiten resolver problemas como evacuación de aguas lluvias, drenaje urbano o agrícola y evacuación de crecidas en embalses, entre otros
Causa: no se dispone de estadística de caudales (Q) o éstos son de corta duración, en las zonas donde se realizan los estudios, lo que imposibilita realizar directamente los análisis de frecuencia para esta última variable

## Slide 11
Hietograma
Gráfico que expresa la distribución en el tiempo de las intensidades de lluvias