## Slide 1
Tiempo de concentración: tiempo que demora en
alcanzar la salida la partícula que cae en el punto
más alejado de la cuenca, tc
Para una tormenta
i 1/2 máx
mm/hr
t
t=5,10,...45,60,80,100,120
y 180 min

## Slide 2
Intensidad-Duración-Frecuencia (curvas IDF).

## Slide 3
FALTA DE REGISTROS
Coeficientes de Duración
Fórmula de Grunsky
It=I24(24/t)
CHILE
P5/P60 P15/P60 P30/P60
0,26 0,53 0,71
CHILE: Pmax 1 hr  Pmax 24 hrs / 4,04

## Slide 4
PERIODO DE RETORNO
T = 1/Pexc
INTERVALO DE TIEMPO PROMEDIO (AÑOS) EN QUE UN EVENTO DADO ES IGUALADO O SUPERADO AL MENOS UNA VEZ.
COEFICIENTES DE FRECUENCIA
P100/P10 P50/P10 P25/P10 P5/P10
1,4 1,3 1,19 0,86
PtT=(0,21LnT+0,52)(0,54t ,25-0,50)P6010
años
min

## Slide 5
INSTALACIÓN YUBICACIÓN DE PLUVIÓMETROS
Considerar: Operación y Mantención
Factores climáticos
Condiciones Físicas y Topográficas
Tipo de Observador
Objetivo de los datos
efectos de intercepción
captación insuficiente
representatividad
Precauciones
mínimo
NO
h
4h
h>1,5 m

## Slide 6
Representatividad de las Mediciones:
Tamaño del área
Tipo de Precipitaciones
Forma de la Precipitación
Efectos Topográficos
Efecto vegetación
Efecto de la Distancia al Centro Cuenca
Errores en Medida de Pp
-lectura (reglilla, gráficos)
-instrumentales (oscilación balde, mecanismo
relojería, escapes de agua, evaporación, rebote
gotas, inercia)
-exposición e instalación

## Slide 7
En áreas agrícolas (Holtan, 1962):
Area (Km2) Mínimo
0-0,12 1
0,12-0,4 2
0,4-0,8 3
0,8-2 1 c/0,4 Km2
2-10 1 c/1 Km2
10-20 1 c/2,59 Km2
>20 1 c/7,8 Km2
Densidad Mínima (Gray, 1979; WMO, 1981)
-Regiones Planas de Zonas Templadas, mediterráneas y tropicales: 600 a 900 Km2 por estación
-Regiones Montañosas de Zonas Templadas, mediterráneas y tropicales: 100 a 250 Km2 por est.
- Islas montañosas pequeñas con precipitación irregular: 25 Km2 por est.
- Zonas Áridas y Polares: 1.500 a 10.000 Km2 por estación

## Slide 8
Presentación y Análisis de Datos de Precipitación en una Cuenca o Región Geográfica
Método de los Promedios Aritméticos
1
3
2
4
5
6
Pm=Pi/n

## Slide 9
Método de los Polígonos de Thiessen
1
3
2
4
5
6

## Slide 10
Método de los Polígonos de Thiessen
1
3
2
4
5
6
A4
A3
PmAT=PiAi

## Slide 11
1
3
2
4
5
6
ISOYETAS
Pi
Pj
PmAT=S(Pi+Pj)*Aj/2
Aj

## Slide 12
Curvas Isoporcentuales
Si en una región, el régimen de precipitaciones y su variación espacial está condicionada por efectos topográficos, la variación de la precipitación en el espacio durante un tormenta es generalmente similar a la variabilidad que presenta la precipitación anual normal.
Distribución espacial de Panual, puede usarse como modelo para estudiar la variabilidad espacial de una tormenta particular.
Curvas Isoporcentuales

## Slide 13
Se calculan los coeficientes entre la precipitación observada en cada estación y la de la precipitación anual normal respectiva.
Si lluvia en estudio sigue la configuración espacial de la anual normal,
coeficientes serán prácticamente constantes
Isoyetas serán prácticamente constantes y, por lo tanto, las isoyetas de la precipitación anual normal serán una versión amplificada de la lluvia en estudio.

## Slide 14
Si los cuocientes difieren
versión distorsionada de las isoyetas de la precipitación normal anual..
uniendo los puntos con igual porcentaje de la precipitación normal anual
Si los porcentajes varían al azar no es posible trazar estas curvas y ello representa una tormenta de características atípicas para la región.
Pmedia

## Slide 15
Mapa de Curvas Isócronas
Se unen los puntos de igual tiempo, en que el elemento tiempo se refiere a un tiempo de referencia, que puede ser el inicio o el término de la lluvia.
Corregidos los errores, el mapa de Isócronas se puede usar para estudiar el movimiento de la tormenta o para interpolar datos que faltan.
Para construir estas curvas se utilizan los datos de pluviógrafos de buena calidad y otras observaciones meteorológicas en la zona, que permitan visualizar errores o contradicciones que presenten los datos disponibles.