## Slide 1
El Psicrómetro ( -30 a 40 °C)
Consta de 2 termómetros iguales, que van montados en un soporte que tiene una manilla en ángulo recto que permite hacer rotar el instrumento(tiempo de rotación de 1 - 2 min.).
La velocidad de rotación apresura la evaporación y enfría el bulbo. A menor cantidad de vapor de agua en el aire, mayor es la rapidez de la evaporación del agua del termómetro húmedo y por tanto, más baja la temperatura de este termómetro. Cuando el aire está saturado de vapor de agua, la lectura de los dos será igual.
Se humedece la gasa, se hace girar y luego se leen la temperatura seca y la temperatura húmeda y con la diferencia de temperaturas (depresión de bulbo húmedo) se entra a las tablas psicrométricas.

## Slide 2
Ecuación Psicrométrica:
e = es-0,66*10³p(T-Tw) (1+1,146*10³Tw) p: Presión Atmosférica (mb) es:Presión de Vapor saturado a temperatura T (mb) e: Presión de Vapor (mb)
T: temperatura seca (ºC)
Tw: temperatura húmeda (°C)
T-Tw: depresión de bulbo húmedo

## Slide 3
Higrómetro
Mide la humedad relativa del aire en base al cambio de largo de un pelo que no tiene grasa, que está de acuerdo con el contenido de vapor de agua en el aire, el alargamiento o acortamiento del pelo es transmitido por medio de un sistema de palanca, al indicador de una escala graduada en porcentaje de HR.

## Slide 4
Termo Higrómetro (grafo)
Entrega simultáneamente humedad relativa y temperatura
Cobertizo meteorológico

## Slide 5
Variaciones de la humedad atmosférica
Tendencia general
humedad absoluta disminuye hacia los polos pero humedad relativa aumenta
Humedad absoluta mayor sobre océanos y superficies de agua y decrece al interior de los continentes
P.N.
P.S.
>hr
<ha
>ha
<ha
<ha
>ha
ESPACIALMENTE

## Slide 6
>ha
<ha
TEMPORALMENTE
Ha: Varía igual que temperatura
Mayor en verano que en invierno
HR a la inversa
Sobre superficies de agua: mínima en las primeras horas de la mañana y máxima después de mediodía

## Slide 7
Sobre regiones continentales: máxima poco antes de mediodía y segundo mínimo hacia el atardecer.
Variaciones diarias de HR son inversas a las de la temperatura del aire
Otras variaciones diurnas por:
efectos de brisas o afluencias de masas de aire marinas o continentales;
procesos de evaporación del rocío condensado sobre superficies