## Slide 1: Medición de caudales
Mediciones indirectas
Potencialmente alta precisión en resultados
Se requiere sección de aforo
  Natural
  Artificial

## Slide 2: Medición de caudales
Concepto: relacionar altura de escurrimiento (h) y caudal (Q)
+
H
t
H
Q
Q
t
curva de descarga

## Slide 3: Curvas de descarga
Típicamente se pueden ajustar por expresiones del tipo (sección uniforme):
  Q = caudal
  K, c = parámetros
  H = altura escurrimiento
  a = altura correspondiente a no flujo

## Slide 4: Ajuste manual curva de descarga
HL
H
Q

Q1
HL
H1

## Slide 5: Curva de descarga
CAMBIOS:
  en el cauce: embanques, socavaciones, vegetación
  efectos de remansos y otras variaciones del eje hidráulico
  variaciones rápidas de nivel durante aforos
  variación de almacenamiento en el cauce
  cambios en las características del cauce

## Slide 6: Extrapolación curva de descarga
Chezy
  C= coef. rugosidad; A= sección transv.; R= radio hidráulico A/P; P= perímetro mojado; J= pendiente energética
Manning
  unidades S.I.

## Slide 7: Determinación Altura Escurrimiento
Limnímetros (reglas, cadenas, cables)
Indicador de Sonda eléctrica
Sensor de presión
Ultrasonido
Limnígrafo de flotador en pozo de observación
Si pozo de observación antieconómico, puede usarse sensor de nivel de burbuja

## Slide 8: Ubicación instrumentos medición altura
Relación permanente altura/flujo; flujo crítico o subcrítico
Evitar restricciones al flujo aguas abajo
Sección transversal conocida y estable
Evitar flujo subsuperficial y/o canales secundarios
Accesibilidad

## Slide 9: Sensor ultrasonido

## Slide 10: Sensores de presión

## Slide 11: Sensores de burbuja

## Slide 12: Sensores de burbuja

## Slide 13: Medición altura: instrumentos precalibrados
Vertederos
  Triangular, rectangular, trapezoidal
  Pared angosta/gruesa
Canaletas
  Cambio en sección/pendiente del canal genera flujo crítico en garganta
  Relación altura flujo/caudal es función de la configuración de la canaleta

## Slide 14: Instrumentos medición velocidad del agua
Mecánicos
  Molinete
  Dinamómetro (péndulo hidrométrico)
  Flotador

## Slide 15: Instrumentos medición velocidad del agua
Electromagnéticos (se induce campo magnético perpendicular a la dirección de la corriente y se capta con electrodos)
Doppler
  Laser (Laser Doppler Velocimeter LDV)
  Sonido (Acoustic Doppler Velocimeter ADV)
  Acoustic Doppler Current Profiler (ADCP)

## Slide 16: Formas de medición
Carro suspendido
Puente
Bote
Caballo
Vadeando

## Slide 17: Cálculo de Q
Curvas isotáquicas
Velocidad Media
Integración

## Slide 18: Trazadores
Solución salina
Isótopos (18O, deuterio 2H, rodamina WT y B, dicromáto de sodio)
trazadores radioactivos
Principio: tiempo viaje centro masa del trazador

## Slide 19: Sensores acústicos

## Slide 20: Satélite
Fase experimental (Alsdorf y Lettenmaier, 2003)
Altimetría por radar
Velocidad superficial
Potencial para medición en lugares inaccesibles o regiones en desarrollo
Transferencia tecnológica

## Slide 21: Fuentes de error
Instrumentales
Metodológicos
Personales
Cálculo

## Slide 22: Fuentes de error
“Análisis experimental del comportamiento de instrumentos hidrométricos”. Pablo Riquelme M. (INH). VIII Jornadas Francisco Javier Domínguez

## Slide 23: Fuentes error (cont.)
Velocidad de flujo
Sedimentos
Presión
Instalación experimental sensor. Diferentes posiciones y alternativas recubrimiento

## Slide 26: fuentes de error (cont.): sedimentos

## Slide 28: Modernización red hidrométrica DGA

## Slide 29: Modernización red hidrométrica DGA

## Slide 30: Modernización red hidrométrica DGA

## Slide 31: Modernización red hidrométrica DGA

## Slide 32: Modernización red hidrométrica DGA

## Slide 33: Modernización red hidrométrica DGA

## Slide 34: Modernización red hidrométrica DGA

## Slide 35: Modernización red hidrométrica DGA

## Slide 36: Vínculos
http://wwwrcamnl.wr.usgs.gov/sws/fieldmethods/Controls/
http://water.usgs.gov/pubs/of/2004/1015/