## Slide 1
Modelos Probabilísticos discretos mas usados en Hidrología
Ensayo Tipo Bernoulli
Probabilidad de que en un año cualquiera ocurra QQ* es p
De un año a otro crecidas son independientes por lo tanto si se define variable aleatoria discreta X=1 si ocurre QQ*
X=0 en cualquier otro caso

## Slide 2
Px(x) = p si x = 1
= 1-p si x = 0
x = Ex = 1*p + 0*(1-p) = p
2x = E(x-x)2 = (1-p)*p
¿Cuál es la probabilidad de que esa crecida ocurra 4 veces en los próximos 5 años?

## Slide 3
Año 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
X 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1
Px(x)p p p p(1-p) p p p(1-p)p p p(1-p)p p p(1-p) p p (1-p)p p p p
p4(1-p) p4(1-p) p4(1-p) p4(1-p) p4(1-p)
P(4 crecidas en 5 años) = 5p4(1-p)
Distribución Binomial B(n,p)
P(x)=n px(1-p)n-x
x
n  n! x  x!(n-x)!
=

## Slide 4
x = Ex =np
2x = E(x-x)2 = np(1-p)
Si P excedencia de Q* en un año es 0,02
En promedio, en 50 años ocurre 1 vez, con una varianza de 0,98
¿Cuantos años pasarán antes que el caudal Q* se iguale o exceda?

## Slide 5
P(crecida en año n)= (1-p)n-1p
Cuál es la probabilidad de que la próxima crecida ocurra en n años o menos?
o
Cuál es la probabilidad de que ocurra al menos 1 crecida en los próximos n años?
N=1/p
2N =(1-p)/p2
Distribución Geométrica

## Slide 6
Cuál es la probabilidad de que en 50 años ocurra exactamente 1 crecida mayor o igual que la de T =50 años?
T =50 años
P=0,02
P(x)=50 0,021(1-0,02)49
 1 
=0,37

## Slide 7
Cuál es la probabilidad de que en 50 años ocurran exactamente 3 crecidas mayores o iguales que la de T =50 años?
P(x)=50 0,023(1-0,02)47
 3 
=0,06

## Slide 8
Cuál es la probabilidad de que en 50 años ocurran 1 o mas crecidas que excedan o igualen la de T =50 años?
P(x)=1-50 0,020(1-0,02)50
 0 
=0,64

## Slide 9
Se han dispuesto 15 sistemas independientes para el control de crecidas, usando T=200 años. Cuál será la distribución del número de sistemas que fallan debido a la ocurrencia de la crecida de T=200 años, al menos 1 vez después de 50 años de la construcción?
P(K=k)=15 p1k(1-p1)15-k
 k 
Probabilidad de que cualquiera de los sistemas falle al menos 1 vez en los 50 años cuando en cualquier año la probabilidad de falla es p=1/T = 1/200

## Slide 10
p1=1-P(no hay fallas)
=1-500,0050(1-0,005)50
 0
=0,222
P(K=k)=15 0,222k(1-0,222)15-k
 k 
P[K=0] = 0,023 P[K=1] = 0,099 P[K=2] = 0,198....

## Slide 11
Proceso de Markov

## Slide 13
Probabilidades de Transición