## Slide 1: CAPÍTULO 8
ESTUDIO DE CRECIDAS.
PROPAGACIÓN DE CRECIDAS

## Slide 2
Permite reproducir el hidrograma de una crecida en diversos
puntos de un río en base a predicción de variación del movimiento
y cambio de forma de la onda de crecida a medida que ésta se
propaga hacia aguas abajo.
Cómo afecta un embalse?
Decidir ubicación, capacidad y diseño de obras de control
Diseño de obras de protección
Medidas de control de inundaciones por pronóstico en
corto plazo

## Slide 3
Requisito: conocer Q en 1 o mas secciones aguas arriba
Rastreo en embalses y cauces naturales o artificiales
Rastreo Hidráulico
Rastreo HIDROLOGICO
Ecuaciones de continuidad y cantidad de movimiento
Ecuaciones de Saint Vennant

## Slide 7
Si tiempo de viaje importante (canal largo y de poca sección
transversal) desfase I-Q, cuando no hay variación de S
Si tramo corto y gran volumen (embalse)  prácticamente
no hay translación, sólo cambio de forma
Tiempo de
viaje

## Slide 8
Embalse con superficie libre horizontal tiempo desfase nulo para
inicio de crecida (si I aumenta Q aumenta)
Además, Caudal máximo (dQ/dt=0) de salida ocurre cuando
la curva de recesión de I intersecta el hidrograma de salida
Almacenamiento (efecto regulador del embalse)

## Slide 9
Si nivel superficie libre es horizontal
y velocidades de traslación son bajas
(cauces anchos y cortos)
Existe relación única entre Q y S
(no necesariamente lineal)
Si Q no es
importante
Q=kS

## Slide 10
Si cauce largo y las v son importantes
Existe inclinación de la superficie libre
y de la línea de energía
S depende del caudal del tramo (I,Q) y
la relación no es lineal ni única
El almacenamiento S es el que incide en
la transformación del hidrograma
(traslación y deformación)

## Slide 11
I
Q
Almacenamiento
en el tramo
Tiempo de
rastreo

## Slide 12
S por Método Topográfico
El tramo en estudio se divide en subtramos.
Se requiere perfiles transversales
Para distintas alturas se determina S
Si L corto nivel se estima horizontal
Si L largo se adopta inclinación igual
a pendiente de fondo o se estima EH

## Slide 13
S por análisis de
Hidrogramas de Crecidas
Hipótesis
No hay aporte intermedios
Volumen Q=Volumen I
Se elige t y se obtiene:
Se usan varias crecidas y se obtiene función S(Q)

## Slide 14
Almacenamiento
I
Q
Vaciamiento
S/t
(-)
t
S
S

## Slide 15
Existen 2 componentes del almacenamiento
Almacenamiento de prisma
Almacenamiento de cuña
(-)
(+)

## Slide 16
Q es buen índice del almacenamiento
de prisma pero no del de cuña
Si tasa de variación de Q es pequeña
almacenamiento de cuña puede despreciarse
y S=f(Q) (Embalse en que superficie libre
es horizontal)

## Slide 17
S=f(I,Q)
I=ayn Q =ayn
SI =bym SQ =bym
S=xSI+(1-x)Sq

## Slide 18
S=K[xIm/n+(1-x)Qm/n]
K
S
Q
Régimen Permanente

## Slide 19
Aportes Intermedios
Aportes controlados
I
I’
Q
Q’
T’
T’’
I’=T’+I
Q=Q’-T’’
RASTREO

## Slide 20
Aportes no controlados
I
I’
Q
Q’
T’
T’’
T’ o T’’ pueden obtenerse con HU o HUS
conocida la diferencia de Q e I se
obtiene HED del Tributario (Vol=Pef Area)

## Slide 21
I
I’
Q
T’
Con Q conocido se hace rastreo inverso
I’-I define el HET del tributario
Conocida Pef se obtiene HU
K,x se estiman con
fórmulas aproximadas

## Slide 22
MUSKINGUM
S=K[xI + (1-x)Q]
La ecuación de rastreo:
Q(t+t)= d1 I(t) + d2 I(t+t) + d3 Q(t)
I
Q

## Slide 23
d1+d2+d3=1
di0

## Slide 24
Para determinar k y x se puede usar regresión
múltiple y verificar que minimiza el loop de
 denominador vs  numerador para estimar K
num
denom
x1
x2

## Slide 25
vwL/K velocidad de la onda
Si vw>t/(2 x)
subdividir el tramo en n partes
2Kx  t K
No puede aplicarse a lechos de gran pendiente pues no se consideran efectos de energía
K, x características del tramo
Tiempo de viaje de la onda  K  tiempo de subida de I(t) para que x=cte

## Slide 26
OTROS MÉTODOS
K=L/vw x ½ v/vw x
Vw/v 1,67 1,44 1,33
Cauce rectangular parabólico triangular
ancho ancho
K tiempo entre C.G. de los hidrogramas de entrada y salida del tramo  tiempo entre Q máximos

## Slide 27
Q
I=10
I=25
I=50
Q1
Q2
Goodrich

## Slide 28
Q1,I1
-q1
Conocido I2
Q2

## Slide 29
Wilson
Considera x=0
Io
I1
I2
Qo
Q1
Q2
A
A
Q
t
También K
puede ser
f(Q)
K
Si se conocen
I,Q se invierte
procedimiento
para conocer k

## Slide 30
RASTREO EN EMBALSES
I
Q
EFECTO REGULADOR

## Slide 31
REGLAS DE OPERACIÓN VERTEDERO
Volumen Embalsado
EFECTO REGULADOR

## Slide 32
EMBALSES SIN PENDIENTE Y SIN CONTROL DE CAUDAL (SIN COMPUERTAS)
MUSKINGUM (X=0), WILSON O GOODRICH

## Slide 33
H
Q, S, 2S/t +Q
Q
S
2S/t +Q
H1
Q1
S1
2S2/t +Q2
Q2

## Slide 34
EMBALSES CON CONTROL ARTIFICIAL Q
Caudal promedio regulado en t
por los mecanismos de control