## Slide 1
Modelo de cuatro etapas
Generación
Viajes generados (producidos) o atraídos por cada zona
Oi: total de viajes que tienen origen en la zona i
Dj: total de viajes que tienen destino en la zona j
Distribución
Pares O/D específicos
¿cuántos de los que salen de i van a j?
Matriz Origen Destino
Dados
¿cuál elegimos?
R: Modelo de Distribución

## Slide 2
Modelo de cuatro etapas
Partición Modal
¿En qué modo?
Costos
Tiempos
Caract. usuarios
Modelo partición modal
m: modo
Asignación a la red
¿qué ruta?
Demanda por viajes en auto o TP
Modelo de asignación
flujos y tiempos en arcos, rutas
definición de la red

## Slide 3
Modelo de cuatro etapas
Localización
G
D
PM
A
Quinta etapa
Otros elementos:
Externalidades - impacto ambiental.
Sistema de actividades.

## Slide 4
Modelación de la generación de viajes
¿de qué depende?
hogar
comercio
trabajo
trabajo
Obs: viajes que tienen como origen o como destino el hogar, dependen de las características y actividades de sus habitantes.
Segmentar por:
propósito
hora del día
tipo de persona

## Slide 5
Modelación de la generación de viajes
¿de qué depende?
¿qué es modelación?
Fenómeno analizado
Abstracción de los aspectos más relevantes
Modelo
Variables endógenas dependientes
= f (variables exógenas, independientes, explicativas)
modelo de comportamiento

## Slide 6
Modelación de la generación de viajes
Modelo del factor de crecimiento
¿de qué depende Fi ?
Ejemplo: 500 hogares, de los cuáles 250 tienen auto y 250 no lo tienen. Los hogares con auto generan 6 viajes/día, los hogares sin auto generan 2,5 viajes/día.
En el futuro, todos los hogares tendrán auto ¿cuál es la predicción del modelo de factor de crecimiento?

## Slide 7
Ejemplo: 500 hogares, de los cuáles 250 tienen auto y 250 no lo tienen. Los hogares con auto generan 6 viajes/día, los hogares sin auto generan 2,5 viajes/día.
En el futuro, todos los hogares tendrán auto ¿cuál es la predicción del modelo de factor de crecimiento?
Via = 250·2,5 + 250·6 = 2.125 viajes/día
Vif = 2·2.125 = 4.250 viajes/día
Modelo muy pobre, no se usa mucho.

## Slide 8
Modelación de la generación de viajes
Modelos más sofisticados requieren información para ser calibrados.
PR
PD
Recolección de información:
observar
preguntar
medir
Información:
catastral - censo
muestral - encuesta
sección transversal
serie de tiempo
EOD: Encuesta Origen-Destino

## Slide 9
Modelación de la generación de viajes
Nivel de agregación.
Unidad de análisis
zona
hogar
individuo
BH: viaje basado en el hogar: aquel que tiene como origen o como destino el hogar.
NBH: viaje no basado en el hogar