## Slide 1: Modelación de la Generación de Viajes
Multiplicar Dj por
¿Qué pasa si calculamos Oi y Dj, y se obtiene valores distintos?
==> corregir.
Si le creemos más a Oi

## Slide 2: Modelación de la Generación de Viajes
Otro modelo, que proviene de un paradigma diferente. Supuesto: Las tasas de generación de viajes son constantes para determinados tipos de hogares
lo que cambia es la distribución de esos tipos de hogares en la población.

## Slide 3: Modelación de la Generación de Viajes
h: tipo de hogar t(h): promedio de viajes con un propósito dado, y a la hora en cuestión, realizados por miembros de hogares tipo h ai(h): número de hogares tipo h en la zona i
Comparar Oi modelado con los observados.
Predicción: simular ai(h)

## Slide 4: Modelación de la Generación de Viajes
Ejemplo:
número de categorías =  número de grupos
tamaño del hogar
tasa motorización
ingreso
estructura del hogar
4 variables, 3 niveles c/u ==>
81 categorías

## Slide 5: Modelación de la Generación de Viajes
Ejemplo numérico:
Tipo de hogar h:
t(1)= 6 viajes /día
Oia=250·6+250·2,5=2.125 viajes/día Oif=500·6=3.000 viajes/día
1: Con auto
2: Sin auto
t(2)= 2,5 viajes /día

## Slide 6: Modelación de la Generación de Viajes
¿Cómo podemos saber si el supuesto es cierto?
--> varianza de t(h)
Calibración ¿?
--> calcular t(h)
Predicción ¿?
--> estimar distribución de probabilidad
(I,TM,EH)= (h)

## Slide 7: Modelación de la Generación de Viajes: modelo AC Análisis de Categorías o Clasificación
Concepto muy sencillo e intuitivo.
No se postulan relaciones matemáticas.
Calcular tasa generación es trivial
Desventajas
No se puede saber la significancia de las variables escogidas.
Predecir la distribución de los hogares según tipo es muy difícil.
Ventajas

## Slide 8: Modelación de la Generación de Viajes
Hemos visto:
Modelo de factor de crecimiento.
Modelo de regresión lineal.
Modelo de análisis por categorías.
... fin
Input:
Uso de suelo
Demografía
Accesibilidad
Output:
Oi, Dj tal que iOi = jDj = T
Modelo de generación de viajes
¿Elasticidad al costo de transporte?

## Slide 9
Ejemplo GENERACIÓN DE VIAJES
Ciudad de Puerto Montt
Datos de 1998, obtenidos de una Encuesta Origen - Destino realizada al 5% de los hogares durante un día laboral típico. Nivel de agregación: 54 zonas. 2 periodos. 10 propósitos de viaje.

## Slide 10
Producciones de Viajes Personales
Viajes Generados
Basados en el Hogar

## Slide 14: Etapa siguiente: Distribución de Viajes
Matriz Origen - Destino de viajes
O1
...
T
On
Dn
D1
...
¿Vij?