## Slide 1
CI43A Análisis de Sistemas de Transporte: Clase 9
Modelación de la Distribución de Viajes
Tenemos: {O1 ... On} --> T
{D1 ... Dn} --> T
Matriz Origen - Destino de viajes
O1
T
Dn
D1
...
On
Dn
...
¿Vij?

## Slide 2
Norte
Oeste
Este
Centro
Sur
Sur-Este
TOTAL
Norte
124 907
10 206
32 005
45 889
6 206
4 028
223 241
Oeste
17 919
155 788
43 476
94 357
11 893
6 191
329 624
Este
9 735
8 157
227 979
75 133
8 847
16 057
345 908
Centro
5 090
5 995
15 953
40 754
6 306
3 591
77 689
Sur
15 766
16 434
53 336
99 277
229 455
20 881
435 149
Sur-Este
11 190
8 406
81 824
60 977
26 158
143 222
331 777
TOTAL
184 607
204 986
454 573
416 387
288 865
193 970
1 743 388
Matriz OD Santiago (Punta Mañana, pax/hr)
¿Par origen-destino donde se observa más viajes?
¿Par origen-destino donde se observa más viajes interzonales?

## Slide 3
Modelación de la Distribución de Viajes
Información disponible:
{O1 ... On}, {D1 ... Dn}, T
Matriz anterior (actual) {vij}
Costos de transporte
Métodos de Factor de Crecimiento
Factor de crecimiento UNIFORME
  Vij=F·vij
  sólo utiliza información de variación en T

## Slide 4
Modelación de la Distribución de Viajes: Factor de crecimiento
Métodos simplemente acotados
  Vij=Fi·vij orígenes
Vij=Fj·vij destinos
¿Se cumplen las restricciones?

## Slide 5
Modelación de la Distribución de Viajes: Factor de crecimiento
Ejemplo
Información disponible:
T futuro = 69
¿F?
Matriz actual
F=(69/51)=1,3529
Predicción F
Predicción Fi

## Slide 6
Modelación de la Distribución de Viajes: Factor de crecimiento
Métodos doblemente acotados
--> si además tengo información de Dj
  Vij=Fij·vij
  Factor promedio:
En nuestro ejemplo -->

## Slide 7
Ejemplo:

## Slide 8
Modelación de la Distribución de Viajes: Factor de crecimiento
--> factor promedio: no se cumple ninguna de las dos familias de restricciones.
==> iterar...
Hay distintos métodos que se puede usar.
Método de Furness : Vij=vij·ai·bj .
1. bj =1, encontrar ai tal que se cumpla Oi
2. Usando esos ai encontrar bj tal que se cumpla Dj
3. Usando esos bj encontrar ai tal que se cumpla Dj
repetir hasta convergencia