## Slide 1
Modelación de la Partición Modal: Modelo Logit Jerárquico
Williams (1977) --> agrupar alternativas “parecidas” en nidos
Nivel superior
Nivel inferior
Extensión a más niveles
nido:
...
...
CI43A Análisis de Sistemas de Transporte: Clase 17
...
...

## Slide 2: Asignación a la red
Equilibrio Oferta-Demanda
Pregunta: ¿qué ruta elegir?
Preguntas previas:
  ¿qué es una ruta?
  ¿qué es una red?
Red:
G
D
PM
A
representación esquemática de una estructura física o conceptual --> se compone de arcos y nodos.
Definición matemática de red:
conjunto de nodos y conjunto de arcos que los conectan.

## Slide 3: Asignación a la red
Ejemplo
Arcos direccionales
que tienen asociada una dirección
Transporte:
red <--> oferta
Transporte privado (auto):
red vial (calles e intersecciones) --> red de arcos y nodos
arcos: tienen asociada una impedancia
Transporte público:
1
2
3
4
5
--> red servicios ofrecidos

## Slide 4: Asignación a la red
Ruta =
Ejemplo: cómo representar una intersección como la de Blanco Encalada-Beauchef?
Representación agregada
Representación detallada
1
2
3
4
5
camino que une i y j y no contiene circuitos (ciclos)
¿rutas entre 1 y 5?

## Slide 5: Asignación a la red
Distintos niveles de equilibrio
Equilibrio en red, dadas matrices O/D por modo
--> usuarios satisfechos con ruta usada
Equilibrio multimodal
--> congestión afecta usuarios otros modos
Equilibrio del sistema
--> patrones de flujo afectan decisiones de modo, destino y frecuencia
Equilibrio

## Slide 6: Asignación a la red
Foco: transporte privado, equilibrio en la red, demanda inelástica.
¿Costos en la red de auto?
--> principalmente tiempo
Teoría de la circulación

## Slide 7: Asignación a la red
Teoría de la circulación
Distancia m
Tiempo min
Veh A
Veh B
adelantamiento
espaciamiento
gap
Pendiente = velocidad

## Slide 8: Asignación a la red
Tres características fundamentales del tráfico:
flujo (f)
--> número medio de vehículos que pasan por un cierto punto fijo por unidad de tiempo
densidad (K)
--> número medio de vehículos presentes, en un cierto instante, en una sección de camino
velocidad (v)
--> puede ser medida de distintas formas
vs: media espacial
vt: media temporal

## Slide 9: Teoría de la circulación
Ecuación fundamental del tráfico:
f(veh/hr) = vs (km/hr) · K (veh/km)
Ej:
120
100
140
L= 2km
Densidad:
K= 3veh/2km = 1,5 veh/km
Flujo: si me paro en un punto y observo por 1 hora veré:
50 veces el vehículo rojo
70 veces vehículo verde
60 veces vehículo azul
Total = 180 veh/hr
vs=(120+140+100)/3=120km/hr
vt=(100*50+140*70+120*60)/180=122km/hr
f=120*1,5=180(veh/hr)

## Slide 10: Teoría de la circulación
Relaciones:
la velocidad decrece con la densidad
Modelo típico: v(K)=vl-vl/kj.k
vl : velocidad de flujo libre
kj : densidad máxima (jam density, parking lot syndrome)