## Slide 1
Primer principio de Wardrop
En condiciones de equilibrio, todas las rutas utilizadas para un determinado par origen-destino tendrán costos iguales y mínimos, mientras que las rutas no utilizadas tendrá costos mayores o iguales.
Optimo del sistema
Segundo principio de Wardrop
{fa} es óptimo si el costo total de operación asociado a tal estructura de flujos es mínimo. Esto se cumple cuando los costos marginales de todas las rutas utilizadas para un determinado par origen-destino son iguales y mínimos, mientras que las rutas no utilizadas tendrá costos marginales mayores o iguales. Si no existe congestión, ambos principios son equivalentes.
CI43A Análisis de Sistemas de Transporte: Clase 20

## Slide 2
CT1= 10f1
CT2= 5+2f2
Cmg1 = 10
Cmg2 = 5+4f2
--> 10=5+4f2
f2=1,25
f1=8,75
O=10
c1=10
c2=5+2f2
D=10
Cmg1=Cmg2=10
CT=10*8,75+(5+2*1,25)*1,25
=96,875

## Slide 3
Asignación con demanda fija
Para encontrar el Optimo del Sistema
cmga =
ca·fa
fa
Igualar los costos marginales por ruta

## Slide 4
Asignación con demanda fija
Ejemplo: Demanda
A-C =700
B-C=500
t1=10+0,2f1
t2=7+0,05f2
t3=10+0,2f3
t4=7+0,1f4
t5=5+0,4f5
Encontrar el equilibrio y el óptimo del sistema
A
B
C
1
2
3
4
5

## Slide 5
¿Cómo encontrar el equilibrio y el óptimo del sistema?
...
Algoritmo sencillo de asignación:
Asignación Incremental
Dividir demanda T en fracciones pequeñas, e ir asignando a la red.
1. fa=0 a ca=ca (0) Definir {pn} tal que nPn=1 n=1
2. Construir el conjunto de árboles de mínimo costo para cada origen.
3. Asignar Tn=PnT usando TODO o NADA ==> Fa
fan= fan-1 + Fa
4. Calcular can=ca (fan)
--Si todas las fracciones de T se han asignado, fin. Si no, volver a 2.
¿Precisión del método?
Permite encontrar el equilibrio y el óptimo

## Slide 6
A
B
C
T: A-C =700 t1=10+0,2f1
B-C=500 t2=7+0,05f2
t3=10+0,2f3
t4=7+0,1f4
t5=5+0,4f5
1
2
3
4
5
{pn}={0,2;0,2;0,2;0,2;0,2}
...

## Slide 7
“Secretos para huir del embotellamiento”
...
discutir