## Slide 1
Primer principio de Wardrop
En condiciones de equilibrio, todas las rutas utilizadas para un determinado par origen-destino tendrán costos iguales y mínimos, mientras que las rutas no utilizadas tendrá costos mayores o iguales.
Optimo del sistema
Segundo principio de Wardrop
{fa} es óptimo si el costo total de operación asociado a tal estructura de flujos es mínimo. Esto se cumple cuando los costos marginales de todas las rutas utilizadas para un determinado par origen-destino son iguales y mínimos, mientras que las rutas no utilizadas tendrá costos marginales mayores o iguales. Si no existe congestión, ambos principios son equivalentes.
CI43A Análisis de Sistemas de Transporte: Clase 21

## Slide 2
Paradoja de Braess
Equilibrio en la red
O=6
D=6
1
2
3
4
t1=50+f1
t2=10f2
t3=10f3
t4=50+f4
Equilibrio inicial:
ta=tb=83
Tiempo total=6*83=498
Se agrega un nuevo arco
t5=10+f5
5
Nuevo equilibrio
las tres rutas se usan
ta=tb=tc=92
Tiempo total=6*92=552
Todos se demoran más!!!

## Slide 3: Paradoja de Braess
Discutir qué implica
¿Qué pasa en el óptimo del sistema?

## Slide 4: Tarificación por congestión
Volvamos al ejemplo más simple
O=10
t1=10
t2=5+2f2
D=10
tme1=10
tme2=5+2f2
tmg1=10
tmg2=5+4f2
Equilibrio: t1=t2=10
f1=7,5 f2=2,5
Optimo del sistema: tmg1=tmg2=10
f1=8,75 f2=1,25
¿Cuánto se debe cobrar para lograr el óptimo del sistema?
TARIFA=VST(tmg*-tme*)

## Slide 5
Gráficamente
t1
f1
t2
f2
tme1
tme2
tmg1
tmg2

## Slide 6
Gráficamente
t1
f1
t2
f2
tmg1=tmg2
tmg1*
t1*
tarifa1
VST
t2*
tarifa2
VST

## Slide 7
Resolver para el ejemplo ...
Resolver para caso paradoja de Braess ...