## Slide 1
Sistema cíclico general
ti: tiempo de viaje en el vehículo tramo Xi --> Xi+1 ti(ki)
ki: tamaño de embarque en el tramo Xi --> Xi+1
i: rendimiento de carga/descarga (+/-) en punto i
Si: número de sitios de carga/descarga (+/-) en punto i
f: frecuencia (única)
di: tiempo de detención
tc= i (ti + di)
Existen n puntos Xi en los que hay demanda de ingreso y/o salida del sistema.
CI43A Análisis de Sistemas de Transporte: Clase 28

## Slide 2
Sistema cíclico general
Supuesto: producto único.
i+, i-: demandas de ingreso y egreso en el terminal Xi
min(ki)>=0
max(ki)<=K
Los procesos de carga/descarga pueden ser simultáneos o secuenciales, según sean las características del vehículo/terminal.

## Slide 3
Sistema cíclico general
Carga/descarga secuencial
Ecuación de continuidad
Carga/descarga simultánea

## Slide 4
Sistema cíclico general
ij: intensidad de flujo desde i hacia j (matriz origen-destino)
¿f?
máx {ki}=k <=K
Ecuación de recurrencia:

## Slide 5
Sistema cíclico general
Obs: Si tenemos un conjunto de valores ki que cumple con la ecuación de recurrencia, entonces ki‘= ki + C también cumple.
Si sustituimos f por f’=f ==> las ecuaciones serán satisfechas por:
--> método de cálculo

## Slide 6
Método de cálculo de f
Sup:
min{ki}=0
max{ki}=K
--> demostración
--> ejemplo
Def {qi} tal que
q0=0
qi+1= qi+ i+- i- i=1, ... n
Esto es como usar una frecuencia unitaria, puede no satisfacer restricciones de carga máxima
Sea
q=mín{qi}
Q=máx {qi}
Frecuencia: f=(Q-q)/K
Tamaño de embarque: ki=(qi-q)/f

## Slide 7
Ejemplo
Servicio de buses expreso tipo metro desde Paradero 14 Vicuña Mackenna hasta plaza Puente Alto.
Demanda {pax/min}:
N-S S-N
Suben Bajan Suben Bajan
Metro 225 0 0 210
Rojas Magallanes 290 65 10 80
Gabriela 40 340 245 110
Hospital 20 12 95 30
Puente Alto 0 158 80 0
K= 85 pax. sentados + 65 pax. de pie. Tiempo de viaje entre tramos: 8min. +: 900 pax/min -: 1200 pax/min =1. 3 min parada en terminales (Metro, P. Alto) para arqueo.
Calcular frecuencia para operar a un 85% de la capacidad en el tramo más cargado. Calcular el tamaño de la flota.