## Slide 1: CI51D/CI71I CONTAMINACION DE RECURSOS HIDRICOS
UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA CIVIL
MODELOS DE CALIDAD DEL AGUA
STREETER Y PHELPS
COLIFORMES
CI51D

## Slide 2
INTRODUCCION
BALANCE DE MASAS
COMPUESTOS INDIVIDUALES
  Régimen Permanente, Compuesto Conservativo
  Régimen Permanente, Compuesto No Conservativo
COMPUESTOS ACOPLADOS
CI51D

## Slide 3
Un importante número de problemas relacionados con el control de la contaminación de agua superficial involucra la descarga de residuos líquidos que para todos los efectos prácticos no decaen en el tiempo o no desaparecen del curso de agua por sedimentación, adsorción u otro proceso. Tales residuos se conocen como conservativos.
Ejemplos de compuestos conservativos son los sólidos disueltos y los cloruros. Algunos contaminantes como pesticidas y herbicidas, los cuales decaen muy lentamente en el tiempo, también se consideran compuestos conservativos.
Otros problemas de control de contaminación se refieren a aquellas sustancias que decaen con el tiempo, entre los que se puede mencionar a la demanda bioquímica de oxígeno y las bacterias coliformes. Estos compuestos contaminantes se conocen como no conservativos.
CI51D

## Slide 4
Para formular una relación determinística entre los residuos descargados al ambiente y la calidad del agua resultante, ambas en términos de un mismo compuesto, podemos considerar un pequeño volumen de río donde la coordenada x se alinea con la longitud del río, la coordenada y con su ancho, y la coordenada z con la profundidad del río.
CI51D

## Slide 5
En muchos ríos y esteros, es posible considerar al cuerpo de agua como homogéneo con respecto a las variables de calidad del agua en las direcciones transversal y vertical. El compuesto contaminante varía o "tiene un gradiente" sólo en la dirección del río. Este tipo de sistema se conoce como unidimensional, en contraste con cuerpos de agua con variaciones importantes en las tres direcciones o sistemas tridimensionales.
CI51D

## Slide 6
Para muchas situaciones relacionadas con la calidad del agua en ríos y esteros es posible asumir que el medio es no dispersivo, es decir, cada elemento del material contaminante fluye en la dirección de la corriente (agua abajo). No existe mezcla debido a difusión o dispersión. Esto se conoce como flujo pistón.
CI51D

## Slide 7
INTRODUCCION
BALANCE DE MASAS
COMPUESTOS INDIVIDUALES
  Régimen Permanente, Compuesto Conservativo
  Régimen Permanente, Compuesto No Conservativo
COMPUESTOS ACOPLADOS
CI51D

## Slide 8
La masa total del compuesto C [M/L3] que entra a través de la sección de control de la figura siguiente, en un intervalo de tiempo t es:
La masa de contaminante que sale del volumen de control a través de una cara situada a una distancia x de la zona de entrada está dada por:
CI51D

## Slide 9
A partir de la definiciones anteriores, la variación de la masa del compuesto C dentro del volumen de control debido a la entrada y salida de contaminante, sobre el intervalo de tiempo t es:
Al expandir la ecuación anterior y dividir por el intervalo de tiempo, t, y el volumen V (A•x), se tiene:
VARIACION
ENTRADA
SALIDA
CI51D

## Slide 10
Si ahora tomamos el límite cuando el tamaño de la separación, x, y el intervalo de tiempo, t, se aproximan a cero podemos escribir:
o escrito en forma más reducida:
Las ecuaciones anteriores representan la ecuación diferencial básica para el estudio de un sistema simple y no dispersivo. Este modelo asume que no existe mezcla (o dispersión) y se conoce comúnmente como modelo advectivo o modelo de máximo gradiente. Una condición de borde característica para este modelo es:
CI51D

## Slide 11
Si ahora incorporamos el efecto de la dispersión turbulenta (efecto de mezcla) la ecuación diferencial anterior debe ser modificada de la siguiente forma:
donde  es el coeficiente de difusión turbulento.
CI51D

## Slide 12
Si incorporamos el efecto de una reacción, r, que consume el compuesto en estudio se tiene:
Al expandir la ecuación anterior y dividir por el intervalo de tiempo, t, y el volumen V (A•x), se tiene:
VARIACION
ENTRADA
SALIDA
REACCIONES
CI51D

## Slide 13
Si ahora tomamos el límite cuando el tamaño de la separación, x, y el intervalo de tiempo, t, se aproximan a cero podemos escribir:
o escrito en forma más reducida:
Si r es una reacción de primer orden (decaimiento lineal) con:
se tiene:
CI51D

## Slide 14
INTRODUCCION
BALANCE DE MASAS
COMPUESTOS INDIVIDUALES
  Régimen Permanente, Compuesto Conservativo
  Régimen Permanente, Compuesto No Conservativo
COMPUESTOS ACOPLADOS
CI51D

## Slide 15
En esta situación, K es igual a cero, y los otros dos parámetros de la ecuación de balance, Q y A, así como la concentración de la descarga se suponen constantes.
El supuesto de régimen permanente permite escribir:
Si los parámetros Q y A son constantes en el espacio:
Finalmente, la ecuación de balance de masas se escribe como:
CI51D

## Slide 16
La solución de la ecuación diferencial anterior es obviamente una constante, el valor de la cual se puede determinar a partir de la condición de borde en la descarga.
La concentración C0 se puede calcular con un balance de masas en la descarga tal que:
QD, CD
QR, CR
Q0, C0
CI51D

## Slide 17
La figura siguiente ilustra en forma gráfica la solución anterior. De esta manera, en la Figura (a) se tiene un río en el cual existen dos descargas y un tributario que se ubica aguas abajo de las descargas. La Figura (b) muestra el aumento de flujo debido a las descargas y el tributario, mientras que la Figura (c) muestra la disminución de la concentración en el río, en línea sólida, por efecto de dilución debido a las descargas y el tributario.
CI51D

## Slide 18
INTRODUCCION
BALANCE DE MASAS
COMPUESTOS INDIVIDUALES
  Régimen Permanente, Compuesto Conservativo
  Régimen Permanente, Compuesto No Conservativo
COMPUESTOS ACOPLADOS
CI51D

## Slide 19
En esta situación, K es distinto de cero, y los otros dos parámetros de la ecuación de balance, Q y A, así como la concentración de la descarga se suponen constantes.
El supuesto de régimen permanente permite escribir:
Si los parámetros Q y A son constantes en el espacio:
Finalmente, la ecuación de balance de masas se escribe como:
CI51D

## Slide 20
La solución de la ecuación diferencial anterior es obviamente una constante, el valor de la cual se puede determinar a partir de la condición de borde en la descarga.
La concentración C0 se puede calcular con un balance de masas en la descarga tal que:
CI51D
QD, CD
QR, CR
Q0, C0

## Slide 21
En contraste con el caso de un compuesto conservativo, para el caso de un compuesto no conservativo, su concentración decae en forma exponencial con la distancia en el río. La solución anterior es válida en todo un tramo de río hasta que una nueva descarga cambia las condiciones de borde. Los esquemas de la figura siguiente muestran, con línea punteada, la variación de la concentración de un compuesto no conservativo.
CI51D

## Slide 22
La situación de un compuesto no conservativo reproduce el decaimiento de los Coliformes Fecales dentro de un curso de agua:
CI51D
QD, ND
QR, NR
Q0, N0
x

## Slide 23
INTRODUCCION
BALANCE DE MASAS
COMPUESTOS INDIVIDUALES
  Régimen Permanente, Compuesto Conservativo
  Régimen Permanente, Compuesto No Conservativo
COMPUESTOS ACOPLADOS
CI51D

## Slide 24
Sistemas acoplados se refiere a aquellos fenómenos de calidad de aguas en los que un parámetro específico está forzado por el valor de otro compuesto que reacciona simultáneamente.
Ejemplos de estos sistemas son la demanda bioquímica de oxígeno (DBO, medida de la materia orgánica en un cuerpo de agua) y el oxígeno disponible para estabilización de la materia orgánica.
El procedimiento seguido para construir un modelo matemático de un sistema acoplado es idéntico a aquel correspondiente a un sistema individual. Se desarrolla un balance de masas sobre un volumen elemental de río para cada uno de los compuestos considerados en este análisis.
Asimismo, no existe dilución y las reacciones que existen son de primer orden. Todo lo anterior permite escribir ecuaciones diferenciales, donde C1 y C2 son las concentraciones de los dos compuestos estudiados.
CI51D

## Slide 25
Las siguientes ecuaciones diferenciales, donde C1 y C2 son las concentraciones de los dos compuestos estudiados, representan el comportamiento de un sistema acoplado:
La solución de la ecuación para C1 aparece como una función forzante para definir el comportamiento de la variable o parámetro C2.
CI51D

## Slide 26
Bajo el supuesto de una situación en régimen permanente, así como parámetros constantes, las ecuaciones anteriores se pueden escribir como:
La solución de la ecuación para C1 nos permite obtener:
CI51D

## Slide 27
Si las concentraciones aguas arriba de la descarga son conocidas, entonces:
La solución para C1 queda definida como:
QD, CD
QR, CR
QM, C1(x)
CI51D

## Slide 28
La solución anterior actúa como una función forzante para la ecuación diferencial para C2, lo que permite escribir:
La solución de la ecuación para C2 nos permite obtener:
Esta última ecuación, cuando se aplica al problema de consumo de oxígeno durante la estabilización de materia orgánica en un río, se denomina Ecuación de Streeter y Phelps.
CI51D