## Slide 1
Integrantes: Bárbara Astudillo
Mauricio Cartes
Claudia Mellado
Rodrigo Meza
Microscopio
y
Microscopía

## Slide 2
Temas a desarrollar:
1. Tipos de microscopios.
2. Limitaciones de los tipos de microscopios.
(Poder de resolución)
3. Características físicas del microscopio óptico.
4. Descripción del funcionamiento del
microscopio óptico.

## Slide 3
1.Tipos de Microscopios
Microscopios Ópticos
Simple: Una lente, pequeña, convexa
Compuesto: Dos sistemas de lentes (objetivo y ocular)
Imagen virtual aumentada

## Slide 4
1.Tipos de Microscopios
Microscopios Ópticos Especiales
De Luz Ultravioleta:
        Mejora el detalle y se aumenta la resolución
        Elementos Ópticos de Cuarzo, Fluorita, Espejos Aluminizados
        Usado en Investigación Científica

## Slide 5
1.Tipos de Microscopios
Microscopios Ópticos Especiales
Petrográfico:
        Identificar componentes de rocas ígneas y metamórficas
        Prisma que polariza la luz

## Slide 6
1.Tipos de Microscopios
Microscopios Ópticos Especiales
De Campo Oscuro:
Luz intensa, concentrada
Objetos analizados aparecen brillantes
y el resto como fondo oscuro
De Fase
Similar al de campo oscuro, menor intensidad
Permite analizar especies “transparentes”
Usado en análisis de tejidos vivos

## Slide 7
1.Tipos de Microscopios
Microscopios Electrónicos
De transmisión:
Haz de electrones dirigido al objeto, zonas pequeñas
Aumento del objeto hasta 1 millon de veces
Electrónico de Barrido:
Capaz de analizar una mayor superficie del objeto a la vez
Lectura a través de haz de electrones
Cada punto es un pixel del monitor
Imágenes 3D

## Slide 8
1.Tipos de Microscopios
Microscopio Electrónico de Barrido

## Slide 9
1.Tipos de Microscopios
Microscopios de Sonda de Barrido
De Efecto Túnel:
Se recorre superficie mediante sonda, aplicación de voltaje
Se genera corriente que permite visualizar ondulaciones
Sobre materiales conductores
Imagen 3D
De Fuerza Atómica
Sobre materiales conductores y no conductores
Sonda, no emplea corriente de efecto túnel
Funcionamiento similar
Imagen 3D

## Slide 10
2. Limitaciones de los tipos de microscopios.
PODER DE RESOLUCIÓN:
Distancia mínima entre dos puntos próximos que pueden verse separados.
Ojo humano no puede ver separados dos puntos cuando su distancia es menor a una décima de milímetro.
Microscopio óptico, el poder separador máximo es de 0,2 décimas de micra.
Microscopio electrónico, el poder separador llega hasta 10 ángstrom.

## Slide 11
2. Limitaciones de los tipos de microscopios.
PODER DE DEFINICIÓN:
Se refiere a la nitidez de las imágenes obtenidas, sobre todo respecto a sus contornos.
AUMENTO DE MICROSCOPIO:
Relación entre el diámetro aparente de la imagen y el diámetro o longitud del objeto.
Microscopio aumenta 100 diámetros un objeto, la imagen que estamos viendo es 100 veces mayor que el tamaño real del objeto

## Slide 12
2. Limitaciones de los tipos de microscopios.
MICROSCOPIO ÓPTICO
Poder de resolución máximo de 0,2 m , con lo que un objeto puede ser ampliado un máximo de 1500 veces, permitiendo así la observación de células vivas.
MICROSCOPIO ELÉCTRICO
Poder de resolución de 100 Å (1Å = 10−10m), ampliando un objeto hasta 250.000 veces, que mediante tratamiento óptico ó digital puede llegar hasta el millón de aumentos.

## Slide 13
2. Limitaciones de los tipos de microscopios.
MICROSCOPIO ELÉCTRICO
Dentro de los microscopios eléctricos, el que posee mayor poder de ampliar los objetos es el Microscopio Electrónico de Transmisión.
Pueden aumentar un objeto hasta un millón de veces
El Microscopio Electrónico de Barrido puede ampliar
los objetos 100.000 veces o más , y además puede producir
imágenes tridimensionales.

## Slide 14
3. Características físicas del microscopio
óptico.
SISTEMA MECÁNICO
Permite el movimiento para el enfoque.
SISTEMA ÓPTICO
Permite el aumento de las imágenes que se observan a través de ellas.
SISTEMA DE ILUMINACIÓN
Transmite y regula la cantidad de luz necesaria para efectuar la observación a través del microscopio.

## Slide 15
OCULAR
BRAZO
REVOLVER
OBJETIVO
TUBO
TORNILLO
MACROMÉTRICO
TORNILLO
MICROMÉTRICO
PIE
PLATINA
FOCO
CONDENSADOR
REGULADOR DE LA
INTENSIDAD DE LUZ
PINZAS
PORTAOBJETOS

## Slide 16
PIE: Constituye la base sobre la que se apoya el microscopio
TUBO: Une el lente ocular con el lente objetivo.
REVOLVER: Es una pieza giratoria provista de orificios en
los cuales se enroscan los objetivos
PLATINA: Es una pieza metálica plana en la que se coloca la
preparación u objeto que se va a observar
TORNILLO MACROMÉTRICO: Girando este tornillo,
asciende o desciende el tubo del microscopio
TORNILLO MICROMERICO: Permite movimientos finos para
el enfoque definitivo de la muestra
3.1 Sistema Mecánico
PINZAS: Sujetan el portaobjeto

## Slide 17
3.2 Sistema Óptico
OCULAR: Permiten aumentar al objeto y van en la parte
superior del tubo.
OBJETIVOS: Producen aumento de las imágenes de los objetos
y se encuentran cerca de la preparación que se examina.
LOS OBJETIVOS UTILIZADOS GENERALMENTE
SON DE DOS TIPOS
Los objetivos secos se utilizan sin necesidad de colocar sustancia
alguna entre ellos y la preparación
El objetivo de inmersión. Para observar a través de este objetivo
es necesario colocar una gota de aceite de cedro entre el objetivo
y la preparación, de manera que la lente frontal entre en
contacto con el aceite de cedro

## Slide 18
ESPEJO: Tiene dos caras: una cóncava y otra plana.
Modernamente se prescinde del espejo a cambio de una
fuente de luz.
CONDENSADOR: Está formado por un sistema de lentes,
cuya finalidad es concentrar los rayos luminosos sobre
el plano de la preparación.
DIAFRAGMA: Generalmente está provisto de un
diafragma-iris, que regula su abertura y controla la calidad de
luz que debe pasar a través del condensador.
3.3 Sistema Iluminación

## Slide 19
4. Funcionamiento del microscopio óptico.
AMPLIFICACIÓN DE LA IMAGEN
Por medio del Sistema Óptico: Lentes Objetivo y Ocular
PODER DE RESOLUCIÓN
Permite la “definición” de la imagen
ILUMINACIÓN
Por medio del Sistema de Iluminación

## Slide 20
4.1 Amplificación de la imagen.
AUMENTO
PRIMARIO
OCULAR
+
OBJETIVO
AUMENTO
FINAL
OCULAR
IMAGEN
PLANA
OCULAR
OBJETIVO
BACTERIAS

## Slide 21
4.1 Poder de Resolución.
Capacidad de mostrar de forma distinta y separados
dos puntos muy cercanos.
El poder resolutivo de un microscopio compuesto depende
de la longitud de onda utilizada y de una propiedad óptica
de la lente conocida como apertura numérica.
Cuando el objetivo está separado del objeto por el aire,
su apertura numérica nunca será mayor de 1,0.
Cuando el objetivo está separado del objeto por un aceite
de inmersión, se obtienen aperturas numéricas entre 1,2 y 1,4.
Si un microscopio tiene un poder de resolución de 0,25 µm,
significa que las partículas con un tamaño más pequeño
de 0,25 µm no pueden distinguirse unas de otras.

## Slide 22
4.1 Iluminación.
La luz que proviene de la
fuente luminosa es dirigida hacia el
la preparación por medio del espejo.
Antes de llegar el haz de luz a la
preparación, este será concentrada
por medio del condensador.
El diafragma permitirá
controlar el tamaño del cono de luz
que llegará al objetivo.
DIAFRAGMA
CONDENSADOR
PREPARACIÓN

## Slide 23
FIN