## Slide 1: Biofiltros
<footer>
<date/time>
Sistema formado por un tanque circular de 1 a 1.5 m de profundidad y 25m , con material filtrante (grava, porcelana, carbón, plástico), donde se desarrolla un consorcio de organismos creciendo en forma adherida, formando un biofilm
El agua servida predecantada es rociada sobre el lecho por un sistema de carrusel, traspasándo el filtro por gravedad, saliendo por la parte inferior, desde donde pasa a un decantador secundario

## Slide 2
<footer>
<date/time>

## Slide 3: Microbiología de los Biofiltros
<footer>
<date/time>
Consorcio de organismos que remueven materia orgánica y SS
Bacterias heterótrofas aerobias en superficie y anóxicas y anaerobias en profundidad forman biofilms sobre el medio filtrante, acompañadas de otros micro y macrofauna
El perfil de organismos del film sobre el medio filtrante muestra : (i) en superficie, micro y macro fauna (macroinvertebrados); (ii) en la zona intermedia, diversoso tipos de algas y (iii) en la zona profunda bacterias, protozoos y otros organismos adheridos al material filtrante
Las bacterias y protozoos son los mismos que aparecen en los lodos activados.
El film se va auto regenerando periódicamente
El efluente del filtro pasa a a un decantador secundario donde se separa del sólido. Los lodos generados se tratan en digestores y también pueden sufrir bulking

## Slide 4
<footer>
<date/time>
Corte vertical de capa de biofilm
sobre material filtrante
Corte vertica biofiltro

## Slide 5: Eficiencia del sistema
<footer>
<date/time>
En remoción de DBO y SS, algo menor que lodos activados (LA)
La eliminación de patógenos es baja. Gran parte pasan del agua al lodo
En la zona intermedia y profunda del filtro hay cierto grado de nitrificación-denitrificación, de ahí que los efluentes contengan menos N-amoniacal que LA

## Slide 6
<footer>
<date/time>

## Slide 7: Remoción de Patógenos en Biofiltros
<footer>
<date/time>
Organismo Reducción (Log10) %
Virus 1 - 1.5 90 - 95
Bacterias 1 - 1.5 90 - 95
Protozoos 0.5 50
Helmintos
(Ascaris) NR 70 -100
Tenia NR 50 - 90

## Slide 8: Lagunas de Estabilización Facultativas
<footer>
<date/time>
Sistema muy antiguo para tratar aguas servidas
Consiste en un estanque construido en la tierra,de 1.5 a 2 m de profundidad, donde se agrega un caudal continuo de aguas servidas, durante tiempo de retención fijado en el diseño.
Lo más usual es la construcción de tres unidades
que se operan en serie o paralelo, con un periodo de retención hidráulico de a lo menos 25 días

## Slide 9
<footer>
<date/time>

## Slide 10: Microbiología de Lagunas de Estabilización Facultativas
<footer>
<date/time>
Intercambio de Nutrientes entre microorganismos fotóautótrofos (algas) y heterótrofos (bacterias)
Los quimiorganoheterótrofos mineralizan la materia orgánica, en presencia de O2 libre, generando biomasa bacteriana, liberando CO2 y otros compuestos inorgánicos
Las algas incrementan su biomasa por fotosíntesis y la presencia de nutrientes (CO2, N, P), liberados por las bacterias en la degradación de la materia orgánica

## Slide 11: Microbiología de las Lagunas de Estabilización Facultativas
<footer>
<date/time>
Son sistemas aerobios, con una cierta anaerobiosis a nivel de los sedimentos
En la zona fótica, bacterias heterótrofas mineralizan la materia orgánica, transformándola en CO2, H2O y biomasa
En presencia de luz, el CO2 y resto de nutrientes las algas liberan oxígeno libre
En los sedimentos hay bacterias anaerobias y fotosintéticas que mineralizan la materia orgánica insoluble e inorgánica reducida, en ausencia de oxígeno

## Slide 12
FONDO

## Slide 13: Algas que se establecen en Lagunas de Estabilización Facultativas
<footer>
<date/time>

## Slide 14: Problemas
<footer>
<date/time>
Sistemas frágiles afectados por factores (i) no
controlables y (ii)controlables:
(i) no controlables clima :
temperatura, radiación solar, horas de sol, viento, pp.
(ii) operacionales :
caudal, profundidad, periodo de retención hidráulico, cortocircuitos, puntos muertos
estado de “salud” de las algas

## Slide 15: Controles biológicos
<footer>
<date/time>
Estimación de la biomasa de algas
Determinación de clorofila a y
Su relación con la feofitina : de 1.6 a 1.0 indica inestabilidad de las algas
(Feofitina: clorofila que ha perdido actividad fotosintética)

## Slide 16: Eficiencia
<footer>
<date/time>
Remoción materia orgánica: Buena, pero...
Remoción de Nutrientes : N y P, buena, pero...
Remoción de patógenas buena, siempre y cuando el periodo de retención del agua en el sistema sea de 25 días; se consigue con tres lagunas operando en serie

## Slide 17: Factores que influyen en la reducción de los patógenos
<footer>
<date/time>
tiempo de permanencia del agua en el sistema
radiación solar
sedimentación
alto pH y variaciones diarias
competencia por los nutrientes
predación por protozoos y microinvertebrados
toxinas
bacteriófagos

## Slide 18
<footer>
<date/time>
Efecto
del pH
en la remoción
de bacterias
intestinales (CF)

## Slide 19: Remoción de patógenos en LEF
<footer>
<date/time>
Organismo Reducción (Log10) %
3 celdas en serie
25 días PR
Virus 4 - 5 99,99 - 100
Bacterias 5 - 6 99,999
Protozoos NR 100
Helmintos NR 100

## Slide 20: Remoción de patógenos en LEF
<footer>
<date/time>
Organismo Reducción (Log10) %
1 celda
7 días PR
Virus NR NR
Bacterias 1 -2 90 -99
Protozoos 0.5- 2 50 - 99
Helmintos 0 - 2 0 - 99

## Slide 21
<footer>
<date/time>

## Slide 22
<footer>
<date/time>
L
Serie de 3 Lagunas