## Slide 1: Tratamiento de Lodos
<footer>
<date/time>
Digestión Anaeróbica
Digestión Aeróbica

## Slide 2: Introducción al Tratamiento de Lodos
<footer>
<date/time>
Un lodo de aguas servidas es el producto de la decantación de los sólidos y está compuesto de lodos primarios y secundarios
Contenido de sólidos totales bajo (1-2%);
Contenido de material biodegradable muy alto (DBO 10 g/L)
De ahí que el tratamiento aeróbico sea muy costoso

## Slide 3: Composición de un Lodo de aguas servidas
<footer>
<date/time>
pH 5.0 - 8.0
DBO5 mg/L-1 5.000 - 10.000
ST % 1 - 8
Humedad % 85 - 98
SV % ST 60 - 80
Grasas % ST 5 - 35

## Slide 4: Composición de un Lodo de aguas servidas (peso seco)
<footer>
<date/time>
Proteínas 28(%)
Lípidos 19(%)
Polisacáridos
celulosa 14 (%)
hemicelulosas 3 (%)
ligninas 19 (%)

## Slide 5: Digestión Anaeróbica
<footer>
<date/time>
Sistema muy utilizado para estabilizar lodos de aguas servidas
Corresponde a una serie de procesos biológicos que transforman la materia orgánica en metano (CH4) y dióxido de carbono (CO2)
Se reducen los sólidos volátiles entre 30% - 60%

## Slide 6: Esquema de un Digestor Anaeróbico
<footer>
<date/time>

## Slide 7: Ventajas de la Digestión Anaeróbica
<footer>
<date/time>
No se requiere oxígeno libre. Los organismos degradan la materia orgánica en usando el oxígeno combinado en ella
Proceso menos costoso, no requiere suministro de O2
Significativa disminución del volumen del lodo estabilizado (3-20 veces menos que los procesos aeróbicos). 50% gas en proceso anaeróbico
5% del carbono orgánico es transformado en biomasa, en el aeróbico, el 50% pasa a biomasa

## Slide 8: Ventajas de la Digestión Anaeróbica
<footer>
<date/time>
Disminuye el volumen del lodo en un 40 - 50% por formación de gases
50 - 55% Metano (CH4)
40 - 45% Dióxido de Carbono (CO2)
Trazas de N2, H2, H2S

## Slide 9: Ventajas de la Digestión Anaeróbica
<footer>
<date/time>
Se produce un gas de alto poder calorífico METANO ( 9.000 kcal/m3)  de la DBO
Acepta altas cargas de DQO, es apta para Riles
Preserva la actividad microbiana ante operación discontinua
Puede degradar xenobióticos y orgánicos naturales recalcitrantes

## Slide 10: Desventajas de la Digestión Anaeróbica
<footer>
<date/time>
Proceso más lento que la digestión aeróbica (30-45 días)
Sistema de operación compleja por ser muy sensible a los tóxicos
Puesta en marcha requiere un largo período de aclimatación

## Slide 11: Microbiología de la Digestión Anaeróbica
<footer>
<date/time>
Estos residuos son fermentados exclusivamente por bacterias, anaerobias facultativas y estrictas, en 3 etapas:
(i) Hidrólisis
(ii) Síntesis de ácidos orgánicos de bajo PM
(iii) Producción de metano
Las dos primeras etapas son conocidas como “no metanogénicas” y la última como “metanogénica

## Slide 12: Microbiología de la Digestión Anaeróbica
<footer>
<date/time>
Consorcio de bacterias anaerobias que inter actúan sinergísticamente en 3 (4) etapas :
Bacterias (1) Hidrolíticas, (2) Fermentativas Acidogénicas, (3) Acetogénicas, (4) Metanógenas
Producto final:
Materia orgánica CH4 + CO2 + H2 + NH3 + H2S

## Slide 13: Factores que controlan la Digestión Anaeróbica
<footer>
<date/time>
Temperatura
Tiempo de Retención
pH
Composición Química del agua servida
Competencia de las bacterias metanógenas con las sulfato reductoras
Tóxicos: O2, amonio, hidrocarburos clorados, ácidos volátiles, metales pesados, cianuros, sulfuros, taninos, salinidad, otros

## Slide 14: Microbiología de la Digestión Anaeróbica
<footer>
<date/time>
(i) Hidrólisis bacteriana  Materia orgánica compleja
(ii) Fermentación  Monómeros
acetogénica bacteriana Glucosa, Aminoácidos, Acidos Grasos
Bacterias acetogénicas  Acidos orgánicos, Alcoholes y Cetonas
Acetato y CO2 + H2
(iii) Metanógenos  Metano, CO2, H2O
(i y ii) Etapas No metanogénica
(iii) Etapa metanogénica

## Slide 15: Microbiología de la Digestión Anaeróbica
<footer>
<date/time>
1. Hidrólisis. Alta concentración de bacterias anaerobias facultativas “proteolíticas” (106 - 108 ml-1), de los géneros Clostridium, Bacteriodes, y algunas formas cocáceas que generan proteasas extracelulares que hidrolizan las proteínas en polipéptidos y aminoácidos, los que posteriormente son asimilados al interior de la célula
Existen también bacterias lipolíticas anaerobias (104-106 ml-1) que hidrolizan los lípidos a ácidos grasos orgánicos de cadena corta
Bacterias celulolíticas anaerobias estrictas (106 ml-1) que degradan la celulosas y hemicelulosa a almidón
Estas asociaciones bacterianas se conocen por su funcionalidad, ya que son difíciles de aislar y cultivar por métodos convencionales
..

## Slide 16: Microbiología de la Digestión Anaeróbica
<footer>
<date/time>
2. Formación de ácidos orgánicos. En esta etapa se produce un gran incremento de bacterias anaerobias estrictas no metanogénicas (108-1010 ml-1).
De taxonomía compleja y poco conocida (bacilos gram negativos no esporulados
Productos de su metabolismo son variados: ácidos orgánicos, CO2, amoníaco, alcoholes, cetonas, H2
Compuesto de vida media muy corta ya que son rápidamente reciclados
También se encuentran bacterias sulfato reductoras, que generan H2S, gas corrosiva, que tiene la ventaja de insolubilizar los metales

## Slide 17: Microbiología de la Digestión Anaeróbica
<footer>
<date/time>
3. Generación de Metano. Gran concentración de bacterias metanogénicas exclusivas (108 - 1010 ml-1) anaerobias extrictas, del grupo de las Arqueas
Usan como fuente de carbono CO2, CH3COOH, HCOOH
Son bacterias extremadamente sensibles a trazas de O2
Su fisiología poco conocida, díficiles de cultivar y aislar
Requerimientos ambientales de desarrollo muy estrictos
Ver Tabla anexa
..

## Slide 18: Procesos Metabólicos de generación de Metano
<footer>
<date/time>
Fermentación: oxido-reducción de acidos orgánicos
CH3-COOH CH4 + CO2 2/3
Respiración anaeróbica: de sustratos inorgánicos reducidos
CO2 + 4H2 CH4 + 2 H2O 1/3

## Slide 19: Bacterias Productoras de Metano
<footer>
<date/time>
Bacterias ancestrales específicas de sustrato
Acetato : se conocen solo 3 especies M. barkeri, M. mazei, M. soehngenii
CO2/H2 : 27 especies
Otros sustratos:
Metanol 13, Metilaminas 3,
Monóxido de Carbono 2,
Formato 13.
No usan CO2/H2 3 especies

## Slide 20: Requisitos ambientales para el desarrollo de las bacterias del Metano
<footer>
<date/time>
Oxígeno libre Ausente
pH óptimo 6.8 - 7.2
Relación C:N 20 : 1
Temperatura:
Mesófilos 25-25°C
Termófilos 45 - 55°C
Alcalinidad (CaCO3) 1500 - 3000 mg L-1
Acidos Volátiles (CH3COOH) < 1000 mg L-1
Metales pesados: < 1 mg L-1
Cd-Ni-Cu-Pb-Zn-Cr

## Slide 21: CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS
<footer>
<date/time>

## Slide 22: CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS
<footer>
<date/time>

## Slide 23: REMOCIÓN DE PATÓGENOS
<footer>
<date/time>
Bacterias 90% 1 orden mag. log
Virus 90 - 99% 1 - 2 id
Protoozos 50% 0.5 id

## Slide 24: Tratamiento de Aguas Servidas en Chile* Cobertura Nacional: 71,67%
<footer>
<date/time>
Región Plantas Población Saneada (%)
I Región 4 91,4
II Región 5 98,7
III Región 4 77,0
IV Región 21 94,8
V Región 26 82,0
VI Región 20 79,8
Región Plantas Población Saneada (%)
VII Región 14 34,8
VIII Región 23 73,3
IX Región 15 14,6
X Región 18 56,9
XI Región 5 71,7
XII Región 1 10,6
R. M. 14 74,6
*SISS Dic. 2003