## Slide 1: EL42A Circuitos Electrónicos Semestre Primavera 2003
Departamento de Ingeniería Eléctrica
Universidad de Chile

## Slide 2: Capítulo I Dispositivos Electrónicos Básicos
Clase Nº 6
Transistores de Juntura Bipolar (BJT) Características Generales

## Slide 3: Objetivos
Conocer la física asociada al funcionamiento de un transistor BJT
Deducir efectos importantes de su comportamiento
Reconocer y comprender la característica estática de las distintas configuraciones

## Slide 4: Transistores BJT
n
p
n
VBE
VCB
Emisor
Base
Colector
p
n
p
VEB
VBC
Emisor
Base
Colector
Transistor npn
Transistor pnp
E
C
B
E
C
B

## Slide 5: Configuraciones
Dependen de la Aplicación
  Conmutación (binario: 2 estados)
  Amplificador (ganancia de potencia y linealidad)
Nomenclatura:
  Terminal “común” al circuito de entrada y salida:
    Emisor Común
    Colector Común
    Base Común

## Slide 6: Funcionamiento: Emisión y Recolección
VBE
VCB
n
p
n
Emisor
Base
Colector
VEB < 0
VCB > 0
VBE
VCB
Ley de la juntura:
JE
JC
Análisis análogo para transistor pnp. Los resultados difieren en la polaridad de los voltajes y corrientes (es opuesta).
De los portadores inyectados por el Emisor en la base, sólo algunos llegan al colector. El resto se recombina con los portadores mayoritarios de la base. Esto implica que la corriente de emisor es igual a la suma de las corrientes de colector y base.

## Slide 7: Funcionamiento: Modos de Operación (I)
JE Directa y JC Inversa: Región Activa
JE Directa y JC Directa: Saturación
JE Inversa y JC Inversa: Corte (Cutoff)
JE Inversa y JC Directa: Inversa Activa
Modos de Operación: Existen dos junturas y cada una puede estar polarizada en inversa o no. Cada una de las cuatro combinaciones posibles define un comportamiento característico:
VBE > 0.6
VCB > 0
Transistor npn en Región Activa

## Slide 8: Funcionamiento: Modos de Operación (II)
Región Activa
  El emisor inyecta portadores a la base
  Gran porcentaje alcanza juntura colector
  Para una corriente de base fija, la corriente colector varía muy poco con el voltaje colector emisor (fuente de corriente)
  Voltaje base-emisor toma el valor 0.7 aprox.
Inversa Activa
  Se intercambian los roles entre Emisor y Colector
Saturación
  Equivalente a una “pequeña resistencia”
  Corrientes cambian “notablemente” ante “pequeños” cambios de voltaje
  Voltaje colector-emisor toma un valor < 0.2V aprox.
Corte
  Ni el Emisor ni el colector inyectan portadores (junturas en inversa). Las corrientes son nulas (despreciables, hay corrientes de saturación inversa)
Amplificación
Conmutación

## Slide 9: Modo de Operación: Región Activa (I)
VBE
VCB
Ley de la juntura:
VEB > 0
VCB < 0
VEB
VBC
p
n
p
Emisor
Base
Colector
WB
Implica inyección de portadores huecos desde el emisor a la base (polarización directa juntura base-emisor  reducción barrera de potencial). Adicionalmente, gran parte de estos portadores alcanzan al colector (polarización inversa juntura base- colector  aumento “pozo” de potencial).

## Slide 10: Modo de Operación: Región Activa (II)
Portadores inyectados por difusión (reg. permanente)
VEB > 0
VCB < 0
Las condiciones de borde vienen dadas por la ley de la juntura. Para portadores retenemos orden 1
npo
pno
Tipo p
Tipo n
Tipo p
npo
pn(x)
np(x)
np(x)
WB

## Slide 11: Modo de Operación: Región Activa (III)
VEB > 0
VCB < 0
Para corrientes se analiza a orden 2 (caso contrario la corriente sería constante)
Factor de Transmisión T : Fracción de la corriente transmitida desde el emisor a la base que alcanza el colector. Se desea T cercano a 1. En la práctica T no es una limitación (WB << Lpp)
Factor de Inyección  : De la corriente total generada en la juntura base-emisor, aquellos portadores de la base difundidos al emisor no pueden ser recolectados por el colector. Idealmente la eficiencia de inyección debe ser cercana a 1. Para ello el dopado del emisor debe ser mayor que el de la base (también puede contribuir la constante de difusión y el camino libre medio de los portadores minoritarios en el emisor respecto al ancho de la base)

## Slide 12: Resultados Importantes (I)
Inyección  =  T
  Es menor y cercana a 1
  Depende de dopajes relativos y del ancho de la base WB
  Depende de la temperatura
Ruptura Juntura Colector-Base
  Polarizada en reversa
  Voltaje de ruptura:Domina lado menos dopado (Base)
  Para evitar ruptura a voltajes en inversa bajos conviene Base con bajo-dopado
Efecto Early
  Modulación Ancho de la Base WB
    Dopado colector >> dopado base
    Juntura base-colector polarizada en inversa
    Zona de agotamiento se “extiende hacia dentro de la base desde la juntura base- colector”
  Cambio en el factor de inyección (cambia T)
  Cambio en la corriente de emisor (cambia gradiente de portadores minoritarios en la base)

## Slide 13: Resultados Importantes (II)
Corrientes región activa (análisis válido npn)
  iC = iC (vBE ) :“modelo estable”
  iC = iC (iB ) :“modelo inestable”
    Parámetro  presenta alta variabilidad
    Ejemplo:  cambia de 0.99 a 0.995
    hFE cambia de 99 a 199
    ¡¡Un cambio del 0,5% en  provoca un cambio del 101% en 
  Parámetro  es difícil de controlar:
    Variaciones dentro del mismo Fabricante
      Sólo en componentes discretos, en los integrados hay un excelente “matching”
    Cambios con la temperatura, Voltaje juntura colector-base, etc.
E
C
B
iE
iC
iB

## Slide 14: Resultados Importantes (III)
Zona Activa: Parámetros , hFE y hfe
  Parámetro  está asociado al factor de inyección emisor-colector 
  Ganancia estática (DC) está dada por hFE
    Parámetro hFE es muy parecido a 
    Útil para determinar la zona de saturación
  Ganancia dinámica está dada por hfe
    Parámetro hfe no es igual a hFE , sin embargo en un amplio rango son parecidos
    Saturación: hfe  0 (iC casi no cambia con iB ). Por lo tanto en saturación no existe amplificación

## Slide 15: Resultados Importantes (IV)
Comportamiento (análisis válido npn)
  iC se incrementa en un factor 10 si vBE aumenta VT ln (10 ) (~ 60 mV a Tamb)
  Resistencia dinámica re  VT / iC
  Encendido de Juntura Emisor JE
    JE se enciende para vBE > 0.6 V (aprox.)
    vBE se mantiene (aprox.) en 0.7 V
  Región activa demanda JC en reversa
    Se satisface si vCB  0 (puede relajarse un poco)
    Por lo tanto vCE  0.7 V
  Saturación implica JC en directa
    Emisor inyecta gran corriente vBE ~ 0.8 (vBE  0.1V = 100mV iC  factor 90)
    Se debe tener que vBC > 0.6 (vCB < - 0.6 )
    Por lo tanto vCE < 0.2 V
E
C
B
iE
iC
iB

## Slide 16: Resultados Importantes (V)
“Ley IB = IC / hFE” válida sólo en zona activa
Parámetro hFE depende de la temperatura e iC
Relación entre hFE y hfe
  hfe = hFE ; cuando hFE es máximo
  hfe > hFE ; para corrientes IC menores a la del máximo
  hfe < hFE ; para corrientes IC mayores a la del máximo

## Slide 17: Curvas Características Estáticas
Permiten
  Comprensión acabada del funcionamiento del dispositivo a “bajas” frecuencias
  No consideran efectos capacitivos los cuales influyen en la conmutación de “alta velocidad” y respuesta en frecuencia
Representan
  Circuito de salida (i = i (v), en función de un parámetro del circuito de entrada (Corriente o Voltaje))
  Circuito de entrada (v = v (i), en función de un parámetro del circuito de salida (Corriente o Voltaje))
Ejemplo: Circuito de Salida Emisor-Común
    iC como función del vCE
    iB (ó vBE ) como parámetro

## Slide 18: Característica: Base Común npn
Circuito de Salida (Transistor npn)
No es una etapa popular (salvo como buffer de corriente,“Cascode”)
Q2N2222A
Pmax=600mW
Vcemax=40V
Icmax=600 mA
Zona Activa
Saturación
vCB
iC
Corte
5 mA
10 mA
15 mA
20 mA
25 mA
30 mA
iE
vCB=0.6

## Slide 19: Característica: Base Común pnp
Característica de Salida (Transistor pnp 2N2907A)

## Slide 20: Característica Salida: Emisor Común (I)
Circuito de Salida
  Pendiente: Efecto Early
  Curva de potencia (juntura colector)
Ratings Q2N2222A
Pmax=600mW, VCEmax=40V, ICmax=600 mA
Modelo Zona Activa
Pendiente= 0,00047 mA/V Existe Vce donde la “recta” corta al eje x: Voltaje de Early. En este caso ~ -VA  [-73,-74]
(Phillips: PSPICE Vaf=74.03)
0 A
40 A
80 A
120 A
160 A
200 A
iB
iC
vCE

## Slide 21: Característica Salida: Emisor Común (II)
Circuito de Salida: Recta de carga 500 
Zona Activa implica amplificación (hfe > 1)
Zona Activa
Saturación
Para variaciones de la señal en torno a un punto de operación en la zona activa, se tendrá un amplificador
40A
80A
120A
160A
200A
iB
iC
vCE

## Slide 22: Característica Salida: Emisor Común (III)
Amplificación
  Zona de Saturación no sirve para amplificar (hfe ~ 0)
Zona Activa
Saturación
40A
80A
120A
160A
200A
iB
iC
vCE

## Slide 23: Característica Salida: Emisor Común (IV)
Características Zona Saturación
  Similar a una resistencia (valor ~ 0.2V/ Icsat )
40A
80A
200A
Criterio zona Saturación: iB debe cumplir que: con iCsat para vCE  0.2V Dada la variabilidad de hFE conviene tomar hFE= hFEmin
A partir de esta curva iBmin hay garantía de que el punto de operación estará en la zona de saturación.(iB superiores ó equivalentemente vBE superiores, ingresan aún más a esta zona)
120A
160A
iB
iC
vCE

## Slide 24: Característica Entrada: Emisor Común
Descripción: vBE v/s iB, parámetro vCE
vCE = 0 V
vCE = 0,1
vCE = 2 V
Comportamiento: Similar al de una juntura pn, pero con modulación mediante vCE . En efecto, si se mantiene fijo vBE (no cambia la inyección de portadores) y se incrementa vCE, entonces la juntura base-colector adquiere el aumento estando más en reversa. Debido al efecto Early (ancho de la región de agotamiento mayor  menor ancho de la base) existe menos recombinación en la base y, por lo tanto, una menor corriente base ( aumenta).
JE en inversa
vCE
vBE
iB

## Slide 25: Resumen
Transistores BJT
  Dos tipos: npn y pnp
  Cuatro modos de operación en función de la polarización de las junturas emisor y colector
    Amplificación: Activa, Inversa Activa
    Conmutación: Corte, Saturación
  Configuraciones de Amplificación: Ganancias estática y dinámica
    Corriente colector es  veces la corriente de base
  Configuraciones de conmutación
    Corte (gran resistencia, no hay conducción), Saturación (pequeña resistencia)
  Nomenclatura de la conexión
    Depende del terminal que es “común” a los circuitos de entrada y salida
    Base Común, Emisor Común y Colector Común
  Curvas Característica Estática
    Comportamiento a baja frecuencia de las diversas configuraciones
    Efecto Early: Modulación del ancho de la base