## Slide 1: EL42A Circuitos Electrónicos Semestre Primavera 2003
Departamento de Ingeniería Eléctrica
Universidad de Chile

## Slide 2: Capítulo I Dispositivos Electrónicos Básicos
Clase Nº 7
Transistores de Juntura Bipolar (BJT) Comportamiento Estático

## Slide 3: Objetivos
Reconocer la importancia de la polarización
  Definición de modo de operación
    Saturación: Conmutación
    Activa: Amplificación
    Corte: Conmutación
    Inversa Activa: Poco utilizado (etapa entrada TTL)
Aplicación
  Fuentes de Corriente Básicas
Características Básicas de la Amplificación

## Slide 4: Emisor Común: Variación Estática (I)
Variación de vinput desde 0 V a VCC= 2V
  Transición: Corte  Activa  Saturación
vinput
vCE
vCB
vBE
Corte
Saturación
(Notar que no hay caída de tensión en RB para vin<0.5)
Notar que luego de que la juntura se enciende su voltaje cambia muy poco
Voltajes junturas

## Slide 5: Emisor Común: Variación Estática (II)
Variación de vinput desde 0 V a VCC= 2V
  Transición: Corte  Activa  Saturación
vinput
iC
iB
Corte
Saturación
Corrientes

## Slide 6: Emisor Común: Variación Estática (III)
Variación de vinput desde 0 V a VCC= 2V
  Ganancia hFE para vinput entre 400 y 800 mV
vinput
hFE
Zona Activa

## Slide 7: Modo de Operación Zona Activa
Un buen diseño no debe depender de hFE ni de VBE :
Bajo estas condiciones se cumple que VB  VBE (Divisor de tensión)

## Slide 8: Ejemplo: Determinar Modo de Operación (I)
Equivalente de Thèvenin mirando desde la base:
Este es un buen diseño.
Asumiendo Zona Activa:
Por lo tanto, el transistor pnp está en la zona activa (VB - VC >2V)
Análisis “Rápido”: Circuito no se encuentra en corte, por lo que estará en la zona Activa o en Saturación. Fabricante (Motorola) indica que hFE se encuentra en el rango 50 a 300 (Media Geométrica ~ 120)

## Slide 9: Ejemplo: Determinar Modo de Operación (II)
Análisis Cuidadoso: Circuito no se encuentra en corte, por lo que estará en la zona Activa o en Saturación. Fabricante (Motorola) indica que hFE se encuentra en el rango 50 a 300.
Consistencia en los casos extremos: IC = 0,98 mA e IB = 20A (hFE =50)  VB – VC = (6-2,5*20m)-4 = 1,95 V: O.K IC = 0,996 mA e IB = 4A (hFE =300)  O.K.
Equivalente de Thèvenin mirando desde la base:
Este es un buen diseño.
Asumiendo Zona Activa:
 El transistor pnp estará en la zona activa independiente del hFE.

## Slide 10: Ejemplo: Determinar Modo de Operación (III)
Equivalente de Thèvenin mirando desde la base:
Este es un buen diseño.
Asumiendo Zona Activa:
Chequeo de Consistencia: VC – VB = (12-10*1.3)-6=-19 V < 0V  ¡¡No está en la zona Activa!!. Hay que chequear Saturación.
Análisis “Rápido”: Circuito no se encuentra en corte, por lo que estará en la zona Activa o en Saturación. Fabricante (Motorola) indica que hFE se encuentra en el rango 35 a 300 (~120)

## Slide 11: Ejemplo: Determinar Modo de Operación (IV)
En Saturación, Utilizamos VCE = 0, determinamos IC y a partir de ésta, la corriente IBmin . Luego comparamos con IB y se concluye.
Asumiendo Saturación (VBE =0.8):
Por lo tanto, IB siempre es mayor que la corriente de Base mínima necesaria para entrar en la zona de Saturación. Por lo tanto el transistor npn se encontrará en Saturación independiente de su parámetro hFE

## Slide 12: Aplicaciones Básicas
Conocimientos Básicos
  Polarización
  Análisis de señal pequeña
  Características de Amplificadores
Las aplicaciones
  Fuentes de Corriente Básicas
  Amplificadores:
    Colector Común ó Seguidor de Emisor (Seguidor de Voltaje)
    Emisor Común: Amplificador de Voltaje y Corriente
    Base Común: “Seguidor de Corriente” (Buffer de Corriente)

## Slide 13: Polarización (I)
Polarización
  Voltajes y Corrientes de Continua existentes en el circuito incluso en ausencia de señal de entrada
  Define punto de Operación para señales “pequeñas” que varían en torno a estos voltajes y corrientes: “Máxima Excursión de Señal”
Referencia Estable
  Ante variaciones de Temperatura, cambio en parámetros de los dispositivos, efecto Early, etc.
  Técnicas de Compensación (Feedback) y Estabilización

## Slide 14: Polarización (II)
Esquemas de Polarización
  Fija: Poco estable (Temperatura, , etc.)
  Auto-Polarización: Estable (Debido a la Retroalimentación Corriente-Serie)

## Slide 15: Polarización (III)
Funcionamiento con Señal
  Funcionamiento en Zona Activa requiere “ubicar” el nivel de continua de la señal de entrada
    Condensadores de bloqueo: Incorporan Filtros Pasaaltos
      Aislan la Polarización de otras etapas
      Son “corto-circuitos” a frecuencias de operación
    Polarización Simétrica:
      Señales “en torno a 0”
      Fuentes VCC (>0) y VEE (<0)
      Se eliminan condensadores de bloqueo
Máxima Excursión de Señal
  Tomar Punto de Operación en ~ 0.5 (VCC + VEE)

## Slide 16: Fuente de Corriente Básica (I)
Transistor en zona activa
  En la zona Activa la corriente de colector varía poco con el VCE (por efecto Early)
  VBE  0.7 V ; IC  IE
  IE  (VB – 0.7)/R
  Fuente de corriente controlada por VB
VB
Carga
Restricciones
   debe ser “grande”
  VBE depende de la temperatura

## Slide 17: Fuente de Corriente Básica (II)
VB
Carga
“Compliance”
  Carga “grande”  Caída de voltaje “grande”
  Tendencia a Saturar el Transistor
  Define rango de operación de la fuente
  Zona Activa requiere VCE > 0.2 V
Ejemplo: Carga Resistiva Rcarga
  Resistencia emisor R =1 k ; VB = 1.7 V; VCC = 10 V
(Rcarga en k)
Aproximadamente hasta cargas de 8.8k
Para Cargas pequeñas:
  VCB no debe pasar el voltaje de ruptura

## Slide 18: Fuente de Corriente Básica (III)
VB
Carga
Estabilización
  Variaciones en Temperatura (vBE  -2.5mV/ºC) y Efecto Early (vBE  - VT / VA vCE) alteran la corriente configurada, pues alteran el vBE
Minimización de Impacto
  Voltaje en el emisor debe ser “grande”
  Variaciones en vBE implican cambios porcentuales menores en iE
  Ejemplo
    VBB = 0.8 V  vE =0.1V; Si vBE  10mV  vE  10mV  iE  10%
    VBB = 1.7 V  vE =1.0V; Si vBE  10mV  vE  10mV  iE  1%

## Slide 19: Fuente de Corriente: Mejoras (I)
Estabilización ante cambios del vBE por la temperatura... Pero no el efecto Early.
Fuente utilizada en el OPAMP MC1530

## Slide 20: Fuente de Corriente: Mejoras (II)
Estabilización ante cambios del vBE por efecto Early:
  Configuración Cascode (Emisor Común + “Buffer de Corriente” (Base Común)
    Resistencia de entrada baja
    Resistencia de salida alta
    Ganancia en corriente ~ 1
    “Buffer de Corriente”
  Reduce Compliance (~ 0.2V)
  Aisla variaciones de la carga
  Ventajas a alta frecuencia: Elimina efecto Miller

## Slide 21: Análisis de Variaciones (Señal Pequeña)
Amplificación de señal pequeña
Análisis de variaciones
  Estudio del comportamiento ante variaciones de la fuente en torno al punto de operación
  Notación:
    Señal Total = Polarización + Variación Señal
    Ejemplo: vCE = VCE + vCE
Análisis de señal pequeña  Eliminar Polarización:
Válido por la hipótesis de linealidad  superposición

## Slide 22: Características Amplificadores (I)
Amplificador de Voltage
  “Thévenin/Thévenin”
  ri >> rs
  rL >> ro
vs
+
–
ri
+
–
vi
rs
Avvi
+
–
+
–
vo
ro
RL

+
–
vi
rs
is
ri

+
–
vo
ro
Aiii
RL
Amplificador de Corriente
  “Norton/Norton”
  rs >> ri
  ro >> rL
Importante para un amplificador: Estimar ganancia, impedancias de entrada y salida.

## Slide 23: Características Amplificadores (II)
Amplificador de Transconductancia
  “Thévenin/Norton”
  ri >> rs
  ro >> rL
vs
+
–
ri
+
–
vi
rs

+
–
vo
ro
gmvi
RL

+
–
vi
rs
is
ri
rmvi
+
–
+
–
vo
ro
RL
Amplificador de Transresistencia
  “Norton/Thévenin”
  rs >> ri
  rL >> ro

## Slide 24: Amplificación: Zona Activa (I)
Punto de Operación en Zona Activa
Excursión de la señal: Límites de la zona activa
Zona Activa
Saturación
40A
80A
120A
160A
200A
iB
iC
vCE
Punto de Operación: Elegido fijando iB ó vBE

## Slide 25: Amplificación: Ganancia Estática hFE
Ganancia Estática hFE
Zona Activa
Saturación
40A
80A
120A
160A
200A
iB
iC
vCE
Punto de Operación

## Slide 26: Amplificación: Ganancia Dinámica hfe
Se designa por  a hFE y hfe (son parecidos)
vCE
Punto de Operación
80A
70A
90A

## Slide 27: Amplificación
Estudio de Variaciones
  En torno a un punto de operación en la Zona activa
    1
    Despreciando Efecto Early
  Ganancia de Transconductancia gm
  Resistencia dinámica de la juntura emisor
Variaciones en las señales de entrada  variaciones en las señales de salida

## Slide 28: Resumen
Polarización
  Define modo de operación
  Para zona activa define punto de operación
Fuentes de Corriente
  Transistor en zona activa se comporta como fuente de corriente
  Diseño debe ser independiente de  y estable ante cambios de temperatura
Transistor
  En Zona Activa tiene ganancia de corriente y transconductancia
  Lineal para pequeñas variaciones en torno a punto de operación