## Slide 1: EL42A Circuitos Electrónicos Semestre Primavera 2003
Departamento de Ingeniería Eléctrica
Universidad de Chile

## Slide 2: Capítulo II Electrónica Digital
Clase Nº 12
Inversores Lógicos

## Slide 3: Objetivos
Aplicaciones Digitales
  Figuras de Mérito de los Inversores
Inversores lógicos básicos
  NMOS, CMOS, TTL

## Slide 4: Figuras de Mérito en Inversores (I)
Rango de Voltajes que corresponden al “1” y “0” lógicos (“High y Low”)
La región de “incerteza” (transición)
  Margen de Ruido (Noise Margin)
La velocidad de conmutación
  Tiempos de subida y bajada
  Retrasos de Propagación
Disipación de potencia
  Estática y Dinámica
Efectos de carga
  En la entrada (fan-in) y Salida (fan-out)
Carga
Driver
Output
VDD
Input

## Slide 5: Figuras de Mérito en Inversores (II)
Carga
Driver
Output
VDD
Input
Pendiente = -1
VOH
VOL
VIL
VIH
Zona de Transición (“incertidumbre”)
Zona “High”
Zona “Low”

## Slide 6: Figuras de Mérito en Inversores (III)
Rango de voltajes asociados a High y Low
  Mientras la transición por la zona de saturación sea más rápida se tendrá un NM mejor
Interconexión de compuertas
  Se debe cumplir
    VOH > VIH
    VOL < VIL
  Caso contrario: “Error Lógico”
Ruido Provoca Errores Lógicos
  Tolerancia a Error: Noise Margin
    NMH  VOH - VIH
    NML  VIL - VOL
VOH
VOL
VIH
VIL
NML
NMH
voutput
vinput
Salida Compuerta 1
Entrada Compuerta 2

## Slide 7: Figuras de Mérito en Inversores (IV)
tpHL
tpLH
Retrasos de propagación
  Retrasos en transición High-Low (tpHL) y Low-High (tpLH)
  Se miden con respecto al 50% de las máximas excursiones

## Slide 8: Inversores Lógicos
Diversas Posibilidades
  Tecnologías (BJT-TTL, CMOS, NMOS, BiCMOS, etc.)
  Características (ventajas/desventajas) particulares
  Deben considerarse según la aplicación
    Consumo, velocidad, integración, fan-out
Inversores
  Comprensión temprana del comportamiento de los inversores permite entender con mayor facilidad las familias lógicas

## Slide 9: NMOS como“Carga”: Idea
¿Qué sucede si se cortocircuitan los terminales compuerta y drenaje en un transistor MOSFET enhancement?
  Lugar geométrico representa una curva cuadrática:
VT=3.0V
vGS = 6.0 V
vGS = 5.5 V
vGS = 5.0 V
vGS = 4.5 V
vGS = 4.0 V
vGS = 3.5 V

## Slide 10: NMOS como“Carga”: Característica
MOSFET puede simular una carga: ¡¡¡Gran Integración!!!
  Problema: VT no permite conmutación “total” (máximo voltaje)
VT
vGS = 6.0 V
vGS = 5.5 V
vGS = 5.0 V
vGS = 4.5 V
vGS = 4.0 V
vGS = 3.5 V

## Slide 11: NMOS como“Carga”: Inversor (I)
Problemas (vin = vGS ):
  Para vGS < VT Transistor Driver cortado  ¡¡¡vout = 3 < VDD!!!
  Para vGS > VT Transistor Driver En saturación o Triode: Pendiente alta  transición poco abrupta (No es bueno para el Noise Margin)
vGS = 6.0 V
vGS = 5.5 V
vGS = 5.0 V
vGS = 4.5 V
vGS = 4.0 V
vGS = 3.5 V

## Slide 12: NMOS como“Carga”: Inversor (II)
Problemas Noise Margin:
  VOH  2.8V; VIL  3.1
  VOL  1.5V; VIH  4.5
  Problemas con los Noise Margin High: NMH < 0  Mal funcionamiento
vGS = 6.0 V
vGS = 5.5 V
vGS = 5.0 V
vGS = 4.5 V
vGS = 4.0 V
vGS = 3.5 V

## Slide 13: NMOS como“Carga”: Inversor (III)
Posibles soluciones a los problemas anteriores
  Corte no implica vout = VDD se debe a que VT > 0 para un dispositivo enhancement. Se usará un depletion (VT < 0)
  Transición poco abrupta. Se debe a que tienen corrientes comparables. Idea: La carga Mosfet tendrá un K menor al del Mosfet Driver, o equivalentemente una razón W/L menor (tradeoff implica un (W/L)Carga ~ ¼ (W/L)Driver

## Slide 14: Inversor NMOS con Resistencia: Trade Off Velocidad
Condensador CTOT
  Capacidad de salida (propia y carga)
Transición Salida Low – High (LH)
  M1 en corte (abierto)  COUT se carga a VDD con  = RCOUT
Transición Salida High – Low (HL)
  M1 en Triode (cerrado)  resistencia RDS(on) a tierra  COUT se descarga a un voltaje VDD RDS(on) /(RDS(on) + R ) con  = COUT R RDS(on) /(RDS(on)+R )
  Dado que R >> RDS(on) la transición LH toma más tiempo y exige que R sea pequeño
  R pequeño implica Menor Noise Margin

## Slide 15: Inversores CMOS
Inversor CMOS: Complementary MOSFET
  Transistor Driver NMOS
  Transistor Carga PMOS
Resuelven los problemas de los inversores anteriores
Disipación estática miníma, sólo disipación de potencia dinámica
Alta impedancia de entrada y baja impedancia de salida
Amplio Noise Margin
Integración VLSI
Conmutación en todo el rango lógico
Problema: velocidad (solución GaAsFETs)

## Slide 16: Inversor CMOS: Características (I)
Arreglo “similar” al Push Pull analógico
  Consumo mínimo de “Potencia Estática” (Iest / Adrenaje ~ 10 pA/(m)2 ; Adrenaje ~ 0.5(m)2)
  Consumo de Potencia en la transición
  Análisis Simplificado: Interruptores en Serie
Aspecto Tecnológico
  KPMOS < KNMOS para una relación de aspecto igual (P < N )
  Si se desea simetría, PMOS requiere más “oblea” que NMOS
VT= -2
VT=2

## Slide 17: Inversor CMOS: Características (II)
CMOS como Interruptores Serie
  Voltaje “pequeño” corta al NMOS y activa al PMOS
  Voltaje “grande” activa al NMOS y corta al PMOS
VT= -2
VT=2
A | Y
0 | 1
1 | 0

## Slide 18: Inversor CMOS: Curva de Carga
5 V
4 V
3 V
2 V
- 3.0 V
- 2.5 V
- 2.0 V
1  -4 2  -3 3  -2
2.5 V

## Slide 19: Inversor CMOS
Existe consumo de potencia dinámica
Consumo es proporcional a la frecuencia de conmutación
N(Off); P(Triode)
N(Triode); P(Off)
N(SAT) P(Triode)
N(SAT) P(SAT)
N(Triode) P(SAT)

## Slide 20: Inversor TTL Básico
Inversor TTL (simplificado)
  Estudiaremos su funcionamiento
  Buscaremos mejoras
Niveles Lógicos
  “0” lógico  voltaje de entrada “bajo”
  “1” lógico  voltaje de entrada “alto”

## Slide 21: Inversor TTL Básico: Salida en Corte
Inversor TTL (simplificado)
Régimen Permanente
  Corte
    Entrada en “0”  Q1 saturado, Q2 y Q3 en corte  Salida en “1”

## Slide 22: Inversor TTL Básico: Salida Saturada
Inversor TTL (simplificado)
Régimen Permanente
  Saturación
    Entrada en “1”  Q1 en “inversa activa”, Q2 y Q3 en saturación  salida en “0”

## Slide 23: Inversor TTL Básico: Conmutación
Detalles Conmutación
  Inversión a “alta velocidad”
    Crítico para Velocidad
      Transición Saturación Corte
    Q1 ayuda a reducir ts:
      Primero: Q2 y Q3 saturados.
      Si una entrada de Q1 cambia a “0” Q1 entra a zona activa
      Q1 en activa ayuda a remover los portadores (carga) en exceso en Q2 y Q3
  Lógica TTL posee alta velocidad de conmutación
    Reduce el delay en la respuesta
      Utiliza “fuente de corriente” para extraer los portadores en exceso

## Slide 24: Inversor TTL Básico: Limitaciones (I)
Limitación de Interconexión
  Q3 en saturación
    Recibe corrientes de las etapas posteriores: Define Fan-Out
      No debe salir de Saturación
      No debe superar sus ratings
    Fan Out depende del nivel de voltaje a la entrada para el “1” lógico. Si el voltaje es “grande” entonces habrá una gran corriente de base en Q3, a medida que el voltaje de “achica” también lo hace la corriente base disminuyendo el fan out.
Ejemplo Fan-Out “optimista” (Vin= VCC): iC= (1.2+N 1) mA iB = 6.5 mA
Condición de Saturación: 6.5min > (1.2+N*1)
Por lo tanto N < 180

## Slide 25: Inversor TTL Básico: Limitaciones (II)
Conmutación a la salida
  Capacitancia de carga
    Transición Low  High lenta
    Resistencia Pull-up RC define constante de tiempo muy alta RCCcarga (condensador se carga desde vCE(SAT) a VCC )
    Reducir RC no es solución: aumenta disipación de potencia (no permite gran integración) y genera peaks de corriente
  Solución:
    Etapa de Salida Tótem-Pole

## Slide 26: Inversor TTL Mejorado
Etapa de Salida Tótem-Pole
  Q3 es “reservorio” de corriente (descarga C)
  Q4 es fuente de corriente (Carga)
  Q2 como “phase-splitter”
Transición Low  High rápida
  Q2-Q3 pasan de Saturación a corte. Salida permanece en 0.2 pues no puede cambiar instantáneamente por C
  Implican Q4 en saturación, es decir baja impedancia y rápida descarga
  Q4 funciona como“Pull-up Activo”

## Slide 27: Inv. TTL Mejorado: Curva de transferencia
Icarga: [0, 1mA] incrementos de 100A
VOH
VOL
VIL
VIH

## Slide 28: Inv. TTL Mejorado: Curva de transferencia
Icarga: [0, 1mA] incrementos de 100A
VOH
VOL
VIL
VIH
Q2 , Q3 corte Q4 sat
Q2 conduce por R3 pero Q3 corte. Q4 conduce pero no saturado lo cual hace descender a vout.
Q2 aumenta conducción. Q3 se enciende (activa) y hace bajar rápidamente a vout.
Q2 aumenta conducción. Q3 se satura (activa) y Q4 se corta
“Segundo Quiebre”

## Slide 29: TTL: Parámetros Familia
Voltajes
  VIL , VOH
  VIH , VOL
Corrientes
  IOHmax , IOLmax
  IIHmax , IILmax

## Slide 30: Parámetros Familia TTL:Voltajes
Icarga: [0, 1mA] incrementos de 100A
VOH = 3.6V
VOL = 0.2V
NMH = 1.2V
NML = 0.6V
VIL = 0.8V
VIH = 1.4V
VOH
VOL
VIL
VIH

## Slide 31: Parámetros Familia TTL: Corriente IOLMAX
Vinput=1.4V
Vinput=1.5V
Vinput=1.6V
Condición de mayor exigencia: Vinput= VIH (justo al borde)
VOL = 0.2V
IOLMAX define el número de compuertas conectadas a la salida para el estado “low”

## Slide 32: Parámetros Familia TTL: Corriente IILMAX
IILMAX : Cuando la corriente Iinput toma su máximo valor para voltajes de entrada “low”
En conjunto con IILMAX definen Fan Out Low: Número de “cargas” que puede alimentar el inversor en el estado low
Fan Out es el mínimo entre Fan Out low y high

## Slide 33: Parámetros Familia TTL: Corriente IOHMAX
Vinput=0.4V
Vinput=0.5V
Vinput= VIL= 0.8V
Vinput=0.7V
Vinput=0.6V
Condición de mayor exigencia: Vinput= VIL
VOH = 3.6V

## Slide 34: Cascada de inversores

## Slide 35: Resumen
Inversores: Figuras de Mérito
Inversores: Familias
  NMOS: alta integración (carga MOSFET)
  CMOS: bajo consumo de potencia
  TTL (Alta velocidad)
    Transistor de entrada remueve portadores desde transistores saturados (como fuente de corriente)
    Salida Tótem Pole: Pull up Activo
      Constante de tiempo pequeña en transición Low -> High
      Consumo mínimo en saturación debido que diodo y transistor de carga están cortados.