## Slide 1: EL42A Circuitos Electrónicos Semestre Primavera 2003
Departamento de Ingeniería Eléctrica
Universidad de Chile

## Slide 2: Capítulo II Electrónica Digital
Clase Nº 13
Compuertas Lógicas

## Slide 3: Objetivos
Estudiar compuertas lógicas básicas
  Asociadas a familias NMOS, CMOS, TTL
  Más adelante estudio de ECL, BiCMOS
Conexión a buses
  Salida Tri-Estado
  Open Collector (Open Drain)

## Slide 4: Familias Lógicas (I)
Familias Lógicas
  Se apegan a un conjunto de especificaciones que permite el interconectarlas
  Más famosas: CMOS, TTL, BiCMOS
  Características deseables:
    Bajo consumo de potencia, Velocidad de conmutación, Tamaño
Permiten realizar operaciones binarias
  Prefijos: 54/74 (militar o normal)
  Código: “(Prefijo)(Familia)(número)”
  Ejemplo: compuertas NAND (74LS00, 74HCT00, 74AHC00)

## Slide 5: Familias Lógicas (II)
Figuras de Mérito “Básicas”
  Retrasos: Propagación (tPHL, tPLH), Subida (tR ), y Bajada (tF )
  Niveles de Voltajes para la lógica: (VIL , VIH , VOL , VOH )
  Corrientes Máximas
    Estados Lógicos tienen “tolerancia” a máximas corrientes. De no cumplirse éstas no existe garantía que el estado se mantendrá
Figuras de Mérito “Derivadas”
  Fan-in, Fan-out (Estados Low y High, además AC)
  Noise Margins
  Producto Power-Delay
Las Figuras de Mérito son importantes pues definen las posibles interconexiones

## Slide 6: Familias Lógicas: Niveles Lógicos
Comparación de los niveles lógicos: (a) 5-V CMOS; (b) 5V-TTL (incluye 5-V CMOS TTL compatible ); (c) 3.3-V LVTTL; (d) 2.5-V CMOS; (e) 1.8-V CMOS. Note que no es posible conectar la salida de un inversor TTL a la entrada de un inversor CMOS HC (VOH TTL < VIH HC)

## Slide 7: Familias TTL
TTL: Transistor Transistor Logic
  Familia original: 74/54
    74/54 Series TTL
      Resistencias  constantes de tiempo y consumo
      Variantes con mayores y menores resistencias
    74/54 H High Speed TTL
      Resistencias menores
    74/54 L Low Power Series TTL
      Resistencias mayores
  Nuevas Familias: Uso de diodos Schottky
    74/54 S (Schottky TTL), LS (Low-Power Schottky TTL) y AS (Advanced Schottky TTL), ALS (Advanced Low Power Schottky TTL), F (Fast TTL)

## Slide 8: Lógica TTL: Transistor Multi-emisor
Transistor Multi-emisor
  Diseño útil
  Permite varias entradas
    “Similar” a tener tres diodos
    Independencia entre las entradas, y salida dependiente
Diseño Lógico
  Bajo consumo
  Velocidad
Lógica TTL
  Voltajes de 5 V
  Compuertas Lógicas
    Sólo en base a transistores y resistencias “chicas”
E1
E2
E3
C
B
n
n
n
p
n
Substrato p
E1
E2
E3
B
C

## Slide 9: Compuerta TTL NAND Simplificada
Compuerta NAND TTL (simplificada)
  Operación (Régimen Permanente)
    Al menos una entrada en “0”  Q1 saturado, Q2 y Q3 en corte  Salida en “1”
    Tres entradas en “1”  Q1 en “inversa activa”, Q2 y Q3 en saturación  salida en “0”
    Inversa activa tiene un  entre 0.01 y 5.
  Tabla de verdad: Compuerta NAND
A
B
Y = ~(AB)
A | B | Y
0 | 0 | 1
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0

## Slide 10: Compuerta NAND TTL Familia 54/74
Etapa de Salida Tótem-Pole
  Q3 es “reservorio” de corriente (descarga C)
  Q4 es fuente de corriente (Carga)
  Q2 como “phase-splitter”
Transición Low  High rápida
  Q2-Q3 pasan de Saturación a corte. Salida permanece en 0.2 pues no puede cambiar instantáneamente por C
  Implican Q4 en saturación, es decir baja impedancia y rápida descarga
  Q4 funciona como“Pull-up Activo”
Familia Lógica 54/74

## Slide 11: TTL: Familia Low Power Schottky (LS) (I)
n
p
n
p
Diodo Schottky
E
B
C
Diodo Schottky
  Unión metalúrgica entre un semiconductor ligeramente dopado con un metal
  Característica V/I similar, con las siguientes excepciones:
    Voltaje de activación ~ 0.3V
    Corriente de saturación inversa mayor
    Carga de almacenamiento menor (en directa)
    Transición directa  inversa más rápida
Transistor Schottky
  No logra saturarse conmutación es a mayor velocidad

## Slide 12: TTL: Familia Low Power Schottky (LS) (II)
Comparación con TTL simple: Q2 y Q3 ahora son Schottky  no se saturan  no es necesario Q1 para remover los portadores. Q6 reemplaza a R3, ayuda a que la curva de transferencia sea más abrupta (sube VIL, pues ahora es necesario activar a Q3 y Q6, antes era sólo Q3, por lo que se requiere más corriente), adicionalmente Q6 ayuda a remover los portadores de Q3. Q5 tiene la misma función de D1 (el de la salida Tótem Pole), pero además permite que la salida sea capaz de entregar una mayor corriente. Finalmente los diodos D7 y D8 ayudan en la conmutación High-Low.
Note el alto valor de las resistencias (salvo R3, R5 y R6) lo cual permite un bajo consumo de potencia)

## Slide 13: TTL: Familia Low Power Schottky (LS) (III)
Comparación con TTL simple: Q2 y Q3 ahora son Schottky  no se saturan  no es necesario Q1 para remover los portadores. Q6 reemplaza a R3, ayuda a que la curva de transferencia sea más abrupta (sube VIL, pues ahora es necesario activar a Q3 y Q6, antes era sólo Q3, por lo que se requiere más corriente), adicionalmente Q6 ayuda a remover los portadores de Q3. Q5 tiene la misma función de D1 (el de la salida Tótem Pole), pero además permite que la salida sea capaz de entregar una mayor corriente. Finalmente los diodos D7 y D8 ayudan en la conmutación High-Low. La salida “Low” es ahora más “alta” pues Q3 es Schottky.
Note el alto valor de las resistencias (salvo R3, R5 y R6) lo cual permite un bajo consumo de potencia). Además Q4 no es Schottky pues nunca esta saturado.

## Slide 14: TTL: Familia Low Power Schottky (LS) (IV)
La familia Lógica asociada es la 74LS “Low Power Schottky” que logra velocidades altas y consumo de potencia bajo.
Los “parientes cercanos” son las familias 74AS y la 74ALS. La 74AS tiene una muy alta velocidad de conmutación, para ello disminuye los valores de las resistencias de la familia 74LS logrando constantes de tiempo menores pero mayores consumos de potencia.

## Slide 15: Comparación Familias TTL

## Slide 16: Familia CMOS (I)
Familia original: 4000 series
  Bajo consumo de potencia pero muy lenta
Nuevas Familias: 74/54
  Mejoran velocidad y mantienen bajo consumo
  High-speed CMOS
    HC (normal) y HCT (TTL compatible)
  Very High-speed CMOS
    VHC (nomal) y VHCT (TTL compatible)
  Fast CMOS TTL Compatible
    FCT (normal) y FCT-T (con VOH de nivel TTL, reduce el consumo de potencia)

## Slide 17: Familia CMOS (II)

## Slide 18: Familia CMOS (III)

## Slide 19: Compuertas Lógicas CMOS (I)
CMOS: ocurren en pares PMOS-NMOS
  Consumo de potencia mínimo
  Gran integración
  Menor velocidad que TTL
  Implica diseño sencillo pues no hay carga (compuerta consume corriente despreciable)
Diseño simplificado “con switches”:
  Tabla de verdad
  Diseño basado en switches
  Realización CMOS

## Slide 20: Compuertas Lógicas CMOS (II)
Compuerta NAND
  NMOS: M1 y M2
  PMOS: M3 y M4
“Interruptores” CMOS
  Driver(M1)-Carga(M4)
  Driver(M2)-Carga(M3)
A | B | Y
0 | 0 | 1
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0

## Slide 21: Familia BiCMOS
Uso de Transistores BJT y CMOS
Lo mejor de los dos mundos: velocidad + bajo consumo de potencia.

## Slide 22: Salida Tri-Estado / Open Colector
Pull-Up Activo
  No sirve para “ambiente de buses”
  Medio compartido
    Acceso controlado
    Compuertas con Pull-Up Activo no se “desconectan del bus”
    Implicaría colisiones
Soluciones
  Salida Tri-Estado
    Tecnología altamente utlizada
    Entrada adicional “Enable” conecta o desconecta la salida al bus compartido
    Implica Lógica de control
  Open Colector
    Se elimina Pull-Up Salida
    Pueden conectarse al bus con un “Pull-Up común”
    Wired-Or Logic: Muy utilizado en manejo de interrupciones
    No requiere lógica de control

## Slide 23: Salida Tri-Estado
Control Enable permite desconectar la compuerta del bus
NAND Normal:Q1-Q2-Q3-Q4
Control Enable: Q5-Q6-Q7
  Si Enable es “0”
     Q5 en “Inversa Activa”  Q6 Saturado Q7 en Corte  NAND opera normalmente
  Si Enable es “1”
     Q5 en activa  Q6 en Corte  Q7 Activa
     Q2 y Q3 en corte  Corriente a través de R2 es “tomada” por Q7 y no alimenta a Q4  Q4 en corte
    Q3 y Q4 en corte  Salida “ve” un circuito abierto (alta impedancia)

## Slide 24: Salida Open Colector (Drain)
Útil cuando:
  Alimenta cargas externas
  Wired-OR
    En el ejemplo un Wired-NOR (Lógica Positiva)
    Utilizado en manejo de interrupciones: no necesita lógica externa
  Buses Externos
*
Vcc>5V
*
*
*
A
B
C
D
E
F
5 V
1 k

## Slide 25: Buffers Digitales
Necesidad de Buffers
  Etapas de entrada e “intermedias” no requieren ser capaces de entregar “mucha” corriente
  Etapa de salida puede alimentar “pequeñas” (en un bus las cargas están en paralelo). Se requiere a la salida un “inversor” (o doble inversor” con transistores que ocupen gran área para poder entregar gran corriente
  Es usual que estos buffers sean tri-estado.

## Slide 26: Comparación Familias Lógicas (I)
CMOS
TTL
NMOS
BiCMOS
ECL
Retardo
Disipación

## Slide 27: Comparación Familias Lógicas (II)

## Slide 28: Comparación Familias Lógicas (III)

## Slide 29: Resumen
Familias Lógicas
  Definidas por tecnología y parámetros estándar
  TTL
    Familias básicas (54/74) y avanzada (LS Low Power Schottky)
    Alta velocidad
      Transistor de entrada remueve portadores en transición “lenta”
      Salida Tótem Pole
        Constante de tiempo pequeña
        Consumo mínimo
  CMOS
    Bajo consumo de potencia y gran integración. Facilidad de diseño.
    Familias de alta velocidad con respuestas en tiempo comparables a TTL
  Alternativas para conexión a buses: Tri-estado y Open Colector