## Slide 1: EL42A Circuitos Electrónicos Semestre Primavera 2003
Departamento de Ingeniería Eléctrica
Universidad de Chile

## Slide 2: Capítulo II Electrónica Analógica
Clase Nº 16
Amplificadores Diferenciales

## Slide 3: Objetivos
Estudiar el funcionamiento de un Amplificador Diferencial
Ver cómo se genera la Familia lógica ECL

## Slide 4: Amplificador Diferencial: Motivación
Amplificadores “Estándar”
  Emisor Común, Colector Común y Base Común
  Amplifican variaciones en la señal de voltaje respecto a tierra
  “Si tierra tiene ruido” este se sumará al nivel de voltaje de entrada al amplificador
  Por lo tanto se amplifica la “señal útil” y el ruido
  Prohibitivo para señales con razón señal a ruido bajas
Solución
  Amplificar la diferencia de la señal de entrada y su referencia: Amplificador Diferencial

## Slide 5: Amplificador Diferencial Figuras de Mérito
Amplificador en “zona lineal”
  Salida: combinación lineal de las entradas
  “Señal de Modo Común” afecta
    No da lo mismo: (1000005 y 1000000; 10 y 5)
  Existirá amplificación de “Modo Común” (Ac )y “Diferencial” (Ad )
Se define CMRR “Razón de Rechazo en Modo Común”
  Ideal: CMRR “grande”
Determinación de ganancias:
  Ac  v+ = v = vinput
  Ad  v+ =  v = vinput / 2
AMP Diff
v+
v
vo

## Slide 6: Amplificador Diferencial Básico: Zona Lineal (I)
Zona Lineal
  Salida:
    Single ended output (ejemplo)
    Salida diferencial: entre colectores
  Ganancia Diferencial
    Transistores “matched”
    Punto “A” queda fijo
v+
voutput
v
A

## Slide 7: Amplificador Diferencial Básico: Zona Lineal (II)
Zona Lineal
  Ganancia Modo Común
  Simetría
    Corriente por R es el doble de la que aporta un solo transistor
v+
voutput
v
A
  CMRR

## Slide 8: Amplificador Diferencial Básico: Zona Lineal (III)
Objetivos:
  Ganancia Diferencial “grande”  RC “grande”  Carga Activa
  CMMR “pequeño” R “grande”  Fuente de Corriente
v+
voutput
v
A

## Slide 9: Amplificador Diferencial: Zona no lineal (I)
En modo diferencial
  A permanece fijo
  Si vd sube “mucho”  vBE1 “grande” y vBE2 “chico” iE1 “grande” e iE2 “chica”
  Pero existe cota: iE1 + iE2 = I0 “constante”
Relación entre vd y iE
  No-lineal,
  Presenta tramo lineal
v+
voutput
v
A
i1
i
i2
id

## Slide 10: Amplificador Diferencial: Zona no lineal (II)
Vital: Transistores con buen Matching
v+
voutput
v
A
i1
i
i2
id

## Slide 11: Amplificador Diferencial: Zona no lineal (III)
Zonas
  Saturación
  Lineal: Ganancia gmd
Pendiente en la zona lineal:
v+
voutput
v
A
i1
i
i2
id

## Slide 12: Amplificador Diferencial: Ejemplo (I)
Modo Diferencial Zona Lineal
  A permanece Fijo en –0.7V
  Si vd = (v+ - v- )
     iE1  e iE2 
     iC4  e iC2   icarga 
    Límite: icarga = I0=1mA
      ¿Factible?  vC2 =1V
      Todos los transistores en activa
  Si vd = (v+ - v- )
     iE2  e iE1 
     iC2  e iC1   icarga  (negativa)
    Límite (corriente “más negativa”
A
5V
- 5V

## Slide 13: Amplificador Diferencial: Ejemplo (II)
Voltaje de Salida

## Slide 14: Amplificador Diferencial: Impedancia de Entrada
Impedancia de entrada
  Variación diferencial
  Polarización: iE1= iE2 re1= re2 = re
  Conviene tener Corrientes “pequeñas” (Importancia de espejos de corriente Wilson)
vd
iB1
iE1
iE2
- vd /2
vd /2
Ejemplo: hfe=100, T=300 ºK
  iE=1mA  rin(d) 5k
  iE=10A  rin(d) 500k
Mejora Adicional:
  Entrada Diferencial Darlington (hfe hfe2 En el ejemplo rin(d) aumenta en factor 100 )
  Etapa Diferencial FET

## Slide 15: Amplificador Diferencial: Impedancia de Salida
Impedancia de Salida:
  Colectores de Q4 y Q2
  Equivalente paralelo
  Punto de Operación
  Corriente de Polarización
v+
voutput
v
A
i1
i
i2
id
Ordenes de Magnitud (VA ~ 150)
  I0=1mA  rout(d) 0.15M
  I0=20A  rout(d) 7.5M

## Slide 16: Amplificador Diferencial: Modelo (bajas frecuencias)
Amplificador de Transconductancia
¡¡¡Parámetros dependen del punto de operación!!!
  Entrada Voltaje  Ideal Alta Impedancia  I0 pequeño
  Salida Corriente  Ideal Alta Impedancia  I0 pequeño
  Amplificación  Ideal Alta Ganancia  I0 grande
Trade-Off: I0 pequeño + etapa de ganancia adicional
vs
+
–
rin(d)
+
–
vd
rs

+
–
vo
rout(d)
gmdvd
RL

## Slide 17: Amplificador Diferencial: Efecto Miller
Ganancia Implica “Multiplicación de Miller”
Juntura Colector Base:
  Aparece como Filtro Pasabajos para la entrada
  La capacidad está amplificada por la ganancia en voltaje
Idea: “Fijar el voltaje del colector”
  De esta forma no existirá ganancia de voltaje
Configuración Cascode: Buffer de corriente a la salida del amplificador emisor común
v1
v2
v1
v2

## Slide 18: Configuraciones
Normal
  Capacidad de transición en juntura base-colector ~ pF
  Ganancia voltaje~ 100
  Capacitancia de Miller ~ 10-10 F
  Frecuencia de corte Filtro pasabajos de entrada ~ 10 MHz (incluye efecto Miller)
Cascode
  Colector de Q1 “fijo”
  Ganancia de voltaje mínima
  No hay efecto multiplicación de Miller: Frecuencia de corte mayor

## Slide 19: Ancho de Banda: Cascode v/s Normal
Cascode
Normal

## Slide 20: Aplicación Digital: Familia ECL
Amplificadores Diferenciales
  No sólo se usan en amplificación
  Dan lugar a familia lógica de alta velocidad: ECL
Familia Lógica Acoplada por Emisor (ECL)
  Características
    Si los transistores del par diferencial nunca están saturados la conmutación es a alta velocidad (del orden de 1 ns)
    Costo: disipación de potencia
    No es tan famosa como CMOS o TTL, pero en interfaces de transceivers de fibra óptica es la solución (Gigabit Ethernet, ATM)
  Retrasos típicos:
    Familia ECL 10K (10XXX): 2 ns
    Familia ECL 100K (100XXX): 0.75ns
    Familia ECLinPS : retraso máximo de 0.5ns!!!

## Slide 21: Familia Lógica ECL 10K: Características
OR
NOR
VEE = -5.2V
Referencia de voltaje estable
Amplificador Diferencial “no-saturable”
A
B
Características: velocidad a costa de disipación de potencia: los transistores del par diferencial nunca están saturados, así hay una conmutación de mayor velocidad (talmacenamiento pequeño).
Ventajas: Ruido provocado por variaciones en la alimentación aparece como modo común por lo que es despreciable (es importante que los colectores vayan a la “tierra” menos ruidosa)

## Slide 22: Familia Lógica ECL 10K: Polarización
Polarización: Se desprecia la corriente base. El arreglo formado por Q4-D1-D2 es una referencia de voltaje estable (compruébelo!!!(*)) que fija un voltaje VR en el emisor de Q4. La polarización del par diferencial está fija (corriente I6 ) y puede ser conmutada cuando los voltajes de entrada difieren de VR en algunos cientos de milivolts. Note que los transistores Q1-Q3 y Q2 nunca se saturan!!!
OR
NOR
VEE=-5.2V
I4 = 0,64mA
VR= -1.29
A
B
VBB = -0.59
I5 = 0,65mA
I6 = 4,12mA
(*) compruébelo: asuma una variación en algún parámetro del arreglo y muestre que la configuración se opone al cambio... ¡¡¡Retroalimentación negativa!!!
VOR = -0.5
VNOR = -0.5

## Slide 23: Familia Lógica ECL 10K: Operación
Funcionamiento: Referencia de voltaje (emisor de Q4) se usa como una de las entradas del amplificador diferencial. Las otras entradas A y B se comparan con ésta. Note que el circuito posee dos entradas A y B en una configuración lógica NOR. Basta una diferencia de algunos cientos de milivolts para que la corriente I6 circule sólo a través de R1 o sólo a través de R2 . Al superarse esta diferencia la salida varía en unos 0,5 Volts adicionales.
OR
NOR
VEE=-5.2V
I4 = 0,64mA
VR= -1.29
A
B
VBB = -0.59
I5 = 0,65mA
I6 = 4,12mA
Salida: Las dos salidas (colectores del par Q1-Q3 y Q2) tienen buffers (Q5 y Q6) que permiten minimizar los efectos de carga.

## Slide 24: Familia Lógica ECL 10K: Parámetros
Anormal
Noise Margin High
High
Anormal
Noise Margin Low
Low
Anormal
VIHMAX -0.810
VIHMIN -1.105
VILMAX -1.475
VILMIN -1.850
VOHMAX -0.810
VOHMIN -0.980
VOLMAX -1.630
VOLMIN -1.850

## Slide 25: Otras Familias ECL
Familia 100K
  Diferencias
    VEE= -4.5V,
    Retrasos de propagación menores (~0.75ns)
    Mayor consumo (~40mW contra los 20mW de 10K)
    Niveles lógicos diferentes
Positive ECL (PECL)
  ECL tiene buena inmunidad al ruido gracias a alimentarse negativamente
  Sin embargo no se puede interconectar con compuertas TTL o CMOS

## Slide 26: Resumen
Amplificadores Diferenciales
  Zona Lineal: poseen modo diferencial (MD) y común (MC)
  MC: “eliminado” con una fuente de corriente en los emisores
  Ganancia diferencial se puede “aumentar”: carga activa
  Ganancias e impedancias dependen del punto de operación: conviene corriente de polarización pequeña, pero se puede requerir ganancia adicional
Efecto Miller
  Capacidad base-colector aparece como filtro de entrada pasabajos con capacidad amplificada por la ganancia de voltaje
  Idea: “Reducir la ganancia de voltaje” mediante “buffer de corriente”
  Configuración Cascode: aumenta el ancho de banda
Familia Lógica ECL