## Slide 1: Sistema de Comunicaciones
Transmisor: Conversión de la información original a una forma que pueda ser transmitida
Medio de Transmisión: Medio de conexión entre el Tx y Rx
Receptor:Conversión de la información a su forma original para entregarla a su destino

## Slide 2: Historia
1837 Morse transmite información con Telégrafo
1876 Graham Bell y Thomas Watson transmiten información a través de un teléfono
1888 Hertz radía energía electromagnética
1893 Marconi transmite un mensaje a 1 Km de distancia!
1899 Primer mensaje entre Francia e Inglaterra
1920 Primera estación de radio AM (WWJ Detroit)
1936 Primera emisora de FM
1947 Invención del transistor

## Slide 3: Servicios de Telecomunicaciones
Servicios de libre recepción (radiodifusión, televisión)
Servicios públicos de telecomunicaciones. Deben poder interconectarse con otros servicios públicos.
Servicios limitados de telecomunicaciones. Satisfacen necesidades específicas.
Servicios de aficionados a las radiocomunicaciones.
Servicios intermedios de telecomunicaciones. Prestados por terceros a través de instalaciones y redes.

## Slide 4: Ancho de Banda y Capacidad de Información
Ancho de banda (B): intervalo de frecuencias requeridas para transmitir información desde la fuente a través del sistema
Capacidad de información: Medida de la cantidad de información que puede transmitirse por el sistema en un período de tiempo determinado

## Slide 5: Modos de Transmisión
Simplex (Sx) Transmisión en una dirección
Half Duplex (HDX) Transmisión en ambas direcciones pero no simultáneamente
Full Duplex (FDX) Transmisión ocurre en ambas direcciones al mismo tiempo.
Full/Full Duplex (F/FDX) Transmisión y recepción puede ser simultánea pero no necesariamente punto a punto.

## Slide 6: Ruido
Definición: Energía eléctrica no deseada presente en el pasabanda de un circuito de comunicaciones.
Correlacionado:Implica una relación con la señal
No-correlacionado: Está presente en ausencia de señal
i) Externo: Ruido atmosférico, intergaláctico.
ii)Interno: Generado en los dispositivos electrónicos
- Térmico
- De disparo (shot-noise)
- De tránsito

## Slide 7: Ruido (cont.)
Ruido correlacionado: Energía eléctrica no deseada presente como resultado directo de la presencia de una señal
- Distorsión de armónicas. Generadas por amplificación no-lineal de una señal sinusoidal
- Intermodulación. Frecuencias no deseadas provenientes del producto de dos o más señales debido a amplificación no-lineal.
Tasa de Error de bits (BER). Probabilidad de interpretar erróneamente un bit en recepción.

## Slide 8: Normalización
Estándares aseguran transmisión de información entre sistemas de comunicaciones distintos.
Modelo OSI (Open System Interconnection).
Propuesto por ISO (International Standard Organization) que está formado por: ANSI, AFNOR,BSI, etc.
Objetivo: comunicación entre procesos de aplicación corriendo en diferentes computadores.

## Slide 9: Transmisión Digital
Ventajas:
- Inmunidad al ruido
- Procesamento simple
- Regeneración de señales
- Detección y corrección de errores
Desventajas:
- Mayor B cuando son señales analógicas digitalizadas
- Sincronización

## Slide 10: Modulación de Pulsos
Modulación de Ancho de Pulso (PWM)
Modulación de Posición de Pulso (PPM)
Modulación de Amplitud de Pulso (PAM)
Modulación de Código de Pulsos (PCM)

## Slide 11: PCM Cuantización y Codificación
Cuantización (lineal, no-lineal)
En cada t de muestra se decide cual de los 8 niveles es la mejor aproximación
El valor más cercano se mantiene hasta el próximo t de muestra
Codificación
Asigna dígito a cada nivel de cuantización

## Slide 12: PCM (cont.)
Ventajas
Regeneración completa de la señal que contiene toda la información codificada.
Circuitos de modulación y demodulación digitales (confiables y estables)
Almacenamiento eficiente de la información
Codificación adecuada reduce efectos de ruido e interferencia
Desventaja
Sistemas más complejos que otros de modulación

## Slide 13: Muestreo, Retención y Digitalización
Reproducción sin pérdida de información fs > 2f
(fs frecuencia de muestreo)
Muestreo y Retención es la primera operación para la digitalización --------> PAM
Proceso de Digitalización: COdificador en el Tx,
DECodificador en el Rx.
En el proceso de Codificación para que el conversor A/D convierta exactamente la señal a un código digital, la señal debe ser constante (Retención).

## Slide 14: Cuantización Lineal
Error de cuantización (Nq) máximo, es igual a la mitad de la separación entre niveles.
El error se minimiza aumentando el número de niveles de cuantización.
Relación S/Nq
S Voltaje señal
---- = ------------------------------
Nq Voltaje ruido cuantización

## Slide 15: Compansión
Proceso de comprimir y después expandir
Las señales analógicas de amplitudes más grandes se comprimen (amplifican menos) antes de la transmisión
Compansión analógica.
Ley-µ (EE.UU., Japón)
El parámetro µ determina el rango de señal en el cual la relación S/Nq es relativamente constante.
Ley-A (Europa). Relación S/Nq más plano que ley-µ para igualdad de rango dinámico.

## Slide 16: Compansión Digital
Compresión en el lado de Tx después que la señal de entrada está convertida a un código PCM lineal.
Compansión digital
12 bits-----> 8 bits -----> 12 bits
Es similar a compresión analógica con ley-µ utilizando
µ=255.
Trama del código comprimido
Bit de signo
1 +
0 -
Identificador de Segmentos
3 bits
000 a 111
Intervalo de Cuantización 4 bits
A B C D
0000 a 1111

## Slide 17: Compansión Digital de 12 bits a 8 bits
Segm. Cód. 12 bits Cód. 8 bits Cód. 12 bits
0 s0000000ABCD s000ABCD s0000000ABCD
1 S0000001ABCD s001ABCD s0000001ABCD
2 s000001ABCDx s010ABCD s000001ABCD1
3 s00001ABCDxx s011ABCD s00001ABCD10
4 s0001ABCDxxx s100ABCD s0001ABCD100
5 s001ABCDxxxx s101ABCD s001ABCD1000
6 s01ABCDxxxxx s110ABCD s01ABCD10000
7 s1ABCDxxxxxx s111ABCD s1ABCD100000

## Slide 18: Multicanalización
Transmisión de información (voz o datos) de más de una fuente a más de un destino usando el mismo medio de transmisión.
Métodos TDM, FDM
Sistemas TDM en transmisión de voz:
CCITT: 30 canales, 2Mbps (Europa)
T1 : 24 canales, 1.54 Mbps (EE.UU, Japón)
Codificación de línea. Convierte niveles TTL, CMOS a una forma más adecuada para transmisión en línea telefónica.

## Slide 19: Medios de Transmisión
Líneas de Tx: Balanceadas y Desbalanceadas
Balanceadas: Ambos conductores conducen corriente
Voltaje de modo común se cancela en la carga
Desbalanceadas: Un conductor está conectado a tierra.
Debido a R, L, C  V  Inducción de ruido
Ej: cable coaxial estándar
Tipos: Líneas de transmisión de cable abierto, cable plano paralelo, par trenzado, coaxiales (rígidos, sólidos flexibles)
Balunes Transformadores que permiten conectar líneas balanceadas con desbalanceadas

## Slide 20: Medios de Transmisión (cont.)
Espacio libre
Frente de onda: superficie de fase constante de una onda
Fuente isotrópica: rayos se propagan igualmente en todas las direcciones
R
Frente de Onda

## Slide 21: Medios de Transmisión (cont.)
Radiador Isotrópico: una fuente puntual que radía potencia en una proporción uniforme en todas direcciones. Produce una onda esférica.
Ej: antena omnidireccional.
Ley cuadrática inversa: Densidad de potencia es función inversa al cuadrado de la distancia a la fuente
P2 R1 2
--- = ( ---- )
P1 R2

## Slide 22: Propagación de OL
Viajan por la superficie de la tierra (ondas superficiales)
Requieren de potencias altas para Tx.
Frecuencias bajas (VLF, LF, MF) que requieren de antenas grandes.
Con suficiente potencia de Tx se alcanzan grandes distancias.
Condiciones atmosféricas no las afectan

## Slide 23: Propagación de µondas
Propagación:
-Línea de visión
-Reflexión entre antenas de Tx y Rx.
Radio horizonte=4/3 horizonte óptico
d=2h
d: distancia a radio horizonte (Km)
h: altura de la antena (m)

## Slide 24: Propagación OC
Propagación sobre el radio horizonte
Reflejadas y refractadas a Tierra por la ionósfera (50 a 400 Km sobre la sup.)
Estratificación de la ionósfera:
- Capa D (50 a 100 Km)
- Capa E (100 a 140 Km)
- Capa F (140 a 350 Km)

## Slide 25: Propagación (definiciones)
Frecuencia crítica (fc): f máxima a la que todavía hay reflexión en la ionósfera.
Frec. Máxima utilizable (MUF): es la f máxima utilizable para Tx en OC.
fc
MUF= -----
cos 

## Slide 26: Antenas
Antena: sistema conductor metálico que radía y recibe ondas electromagnéticas
Guía de onda. Medio conductor metálico por el cual se propaga energía electromagnética de alta frecuencia.
Patrón de radiación: Diagrama polar de intensidades de campo en diferentes posiciones angulares c/r a la antena

## Slide 27: Antenas (cont.)
Resistencia de radiación: resistencia que reemplazando a la antena disipa la misma potencia.
Eficiencia Pr
= ---------- * 100 %
Pr + Pd
Directividad: Ganancia máxima direccional
D= P/Pisot