## Slide 1: Antenas (cont.)
Resistencia de radiación: resistencia que reemplazando a la antena, disipa la misma potencia que irradia la antena.
Eficiencia Pr
= --------- * 100%
Pr + Pd
Directividad: Ganancia máxima direccional
P
D=-----
Pref

## Slide 2: Antenas (cont.)
Potencia radiada isotrópica efectiva (EIRP): Potencia equivalente que tendría que radiar una antena isotrópica para alcanzar la misma densidad de potencia que radía una antena, en una dirección determinada.
EIRP=PrAt ( W)
Ancho del haz: Separación angular entre dos puntos de media potencia (-3 dB)

## Slide 3: Antenas (cont.)
Carga de una antena: técnica para incrementar la longitud eléctrica de la antena.
Reflectores parabólicos.
Apertura: relación de la longitud focal al diámetro de la boca de la parábola.
Ancho del Haz (-3 dB): 70 c
(aprox.)  = -------
fD
Ganancia de potencia 2
Ap=  ( D/)

## Slide 4: Antenas (cont.)
Area de captura: área efectiva de una antena parabólica de recepción.
Ac=k A (k=0.65 p.ej.)
Ganancia de potencia (antena receptora)
Ap= 4 Ac/²
Alimentación: Central
Corneta
Cassegrain

## Slide 5: Sistemas de microondas
FDM/FM, FM insensible a distorsión no lineal,ruido aleatorio, bajas potencias de Tx.
PCM/PSK . TDM
FDM/FM. Banda base señal compuesta que modula portadora FM:
1.- Canales de voz FDM
2.- Canales de voz TDM
3.- Canales de video
4.- Datos

## Slide 6: Diversidad
Más de una ruta o método de transmisión: diversidad en frecuencia, diversidad en espacio.
Incrementa la confiabilidad del sistema y su disponibilidad.
Condiciones atmosféricas que degradan RF son selectivas en f.
Diversidad en espacio: distancia eléctrica entre Txy cada antena igual a m, m entero.

## Slide 7: Propagación Sistema de microondas
LOS y reflejada a tierra
Ganancia del sistema: Diferencia entre la potencia nominal de salida de un Tx y la Potencia mínima de entrada de un Rx.
Gs = Pt - Cmin (dB)
Gs > Suma (Pérdidas - Ganancias)

## Slide 8: Umbral del Rx
Umbral (sensibilidad) del Rx, Cminima: Potencia de portadora de banda ancha, mínima, en la entrada de Rx que proporciona una salida de banda base.
Depende de la Potencia de ruido de banda ancha presente en la entrada del Rx y del ruido introducido por el Rx.

## Slide 10: Comunicaciones Satelitales
Angulo de elevación: Angulo entre la antena apuntando al satélite y la horizontal
Azimut: Angulo horizontal de orientación de la antena medido en dirección de los punteros del reloj y con referencia al norte

## Slide 12: Sistema con pérdidas
Supuestos
- Las llegadas de llamadas y las terminaciones de ellas son eventos aleatorios independientes.
- Troncales con disponibilidad completa
- Equilibrio estadístico: probabilidad de llamadas que llegan o terminan es independiente del tiempo

## Slide 13: Capa Enlace de Datos
Se ocupa de la transferencia de datos por un enlace de datos en serie.
En aplicaciones punto a punto simples atiende directamente a la capa de Aplicación.
Dos tipos de servicio:
- Mejor intento (connectionless)
- Orientado a conexión.
Connectionless: Desecha las tramas que llegan con errores de Tx.

## Slide 14: Capa de Enlace de Datos (cont.)
Connectionless es un servicio no confirmado, encargándose otra capa del problema de retransmisión.
Aplicación en redes conmutadas con bajo BER
Servicio orientado a conexión. Antes del envío de datos se establece conexión lógica entre los protocolos de las entidades
(L_CONNECT y L_DISCONNECT)

## Slide 15: Capa de Enlace de Datos (cont.)
La comunicación entre dos estaciones es asincrónica  paquetes deben llevar información de sincronismo.
Los paquetes con error deben reconocerse
Los paquetes deben numerarse para asegurar entrega ordenada a la capa de red.
Para realizar estas funciones se agregan campos de control a las tramas.
- Detección de errores por retransmisión: ARQ

## Slide 16: Capa de Enlace de Datos (cont.)
Procedimientos ARQ:
Trama recibida correctamente genera una trama especial de aceptación: ACK
Condición de error genera una trama: NAK
Condición de timeout alcanzada, provoca repetición de trama
Modos de manejo de ACK/NAK:
Protocolo Parar/Esperar.
Protocolo Regresar a N.

## Slide 17: Capa de Enlace de Datos (cont.)
Protocolos orientados a bits. Utilizan patrones de bits bien definidos para delimitar tramas.
Protocolo HDLC (High-level Data Link Control):
Estándar definido por ISO para enlaces de datos tanto punto a punto como multipunto.
Modos de Operación:
NRM (normal response mode) Estaciones esclavas pueden transmitir cuando lo ordena la estación maestra.
ARM(asynchronous response mode) Estación esclava puede transmitir sin órdenes previas.

## Slide 18: Capa de Enlace de Datos (cont.)
ABM (asynchronous balance mode)Cada estación tiene la misma jerarquía para transmitir.
Tramas en HDLC
- No numeradas: Establecen y desconectan el enlace.
- De información: Llevan los datos. Se conocen como tramas I.
- De supervisión: Control de errores y flujo

## Slide 19: RDSI (ISDN)
PSTN digital. Esto implica tiempo de establecimiento de llamadas menor
Interfaz de comunicaciones debe manejar voz y datos simultáneamente. Integración.
Interfaces de usuarios (ITU_T Recomend. I)
- Servicios de portador: ISDN provee camino de Tx conmutado
- Teleservicios: Tx de fax, videotexto, teletexto

## Slide 20: ISDN (cont.)
Tipos de canales
BRI (interfaz de tasa básica): 2 canales B a 64 kbps y 1 canal D a 16 kbps (señalización)
PRI (primary rate interface). Tasa de bits más altas (por demanda). Canales H
Ho= 384 kbps H11=1536 kbps
H12=1920 kbps

## Slide 21: ISDN (cont.)
Interfaz usuario red. Interfaz física (capa 1).
Con central local: par trenzado que permite Tx duplex 2B+D.
Con usuario (lado del usuario): 4 hilos,
1 par para Tx y otro para Rx. Cada par transporta 2B+D con estructura de trama estándar.

## Slide 22: ISDN (cont.)
Protocolos de Interfaz de usuario:
ISDN separa lógicamente los canales de voz y/o datos.Los circuitos o caminos virtuales se establecen con mensajes de señalización por el canal D entre el TE/TA y la central local
En la red se usa red de señalización indepen-diente (protocolo de 7 capas):Sistema de Señalización de canal común número 7 (CCSS-7)

## Slide 23: ISDN (cont.)
LAP-D: protocolo de acceso a canales D
2 tipos de servicios: transferencia de informacion confirmada y sin confirmar
Sin confirmar es útil para mensajes de alarma.
Con confirmación: Se establece conexión lógica entre 2 puntos antes de transferencias de datos.

## Slide 24: Redes Inalámbricas
Historia:
1921. Radio móvil AM. Detroit
1946. Telefonía Móvil. St. Louis. Banda 150 MHz
1947. Telefonía Móvil Pública. NY-Boston.
1964-1969. Discado automático IMTS.
1974. Telefonía Celular Bandas 825-845 MHz ( y 870-890 MHz.

## Slide 25: Redes Inalámbricas (cont.)
Una estación base realiza la función de interfaz entre el teléfono celular y la MTSO.
MTSO (Mobile Telephone Switching Office) Controla el procesamiento, establecimiento de llamadas, señalización, supervisión, conmutación y distribución de canales RF.

## Slide 26: Redes Inalámbricas (cont.)
Centro de Conmutación:
- Controla conmutación entre la PSTN y los sitios de celdas para llamadas red fija-móvil, móvil -red fija y móvil-móvil.
- Procesa la información de los controladores de las celdas (estado del móvil, diagnóstico, tiempo de servicio). Comunicación con controladores X.25, 9.6 kbps.