## Slide 1: Arquitectura
Sistemas de Comunicaciones Móviles

## Slide 2: Arquitectura de un Sistema de Comunicaciones Movil
ESTACIONES
BASE
TERMINAL
BASES DE DATOS
BTS
BSC
CONTROL
ESTACIONES BASE
MSC
CENTRO
DE CONMUTACION
VLR: Base de
Informacion Dinamica
BSCC
Atencion de Clientes
y facturación
HLR
VLR
Base de
Informacion
Dinamica de suscriptores
Base de
Informacion de
suscriptores
Interfase
Radiolectrica

## Slide 3: Terminales

## Slide 4: Aspectos Fisicos
Tamaño
Peso
Ergonomia
Resistencia

## Slide 5: Aspectos de Diseño Funcionales
Recepcion de Información
Voz ( audífonos)
Datos (puertas de datos
Textos (pantalla)
Imágenes (pantalla de resolución)
Interacción con el usuario
  Teclado
  Microfono
  Puerta de datos,infraroja o bluetooth

## Slide 6: Autonomia
Evolución de baterias y la digitalizacion aumento la autonomia electrica (5 dias )

## Slide 7: Tendencias
Terminales de acuerdo a la aplicación

## Slide 8: Interfase Radioelectrica

## Slide 9
Caracteristicas Radioelectricas
Potencia (medida en Watts o dBm)
Frecuencia Portadora (Mhz, GHz)
Ancho de Banda (KHz, MHz)
Tipo de Transmisión (Simplex/Duplex/Full Duplex)
POTENCIA
FRECUENCIA
Ancho de Banda
frx
ftx
Separacion Tx/ Rx

## Slide 10
Procesamiento de la Información
Analogico
Digital

## Slide 11: El proceso de digitalización de voz consiste en tomar muestras cada 20 ms y transformarlas en codigo binario (unos y ceros). En el caso de la norma TDMA (o D-AMPS) toma 159 bits en 25 ms (vocoder de 8kb/s)
3 abonados por frecuencia
POTENCIA
TIEMPO
FRECUENCIA
TDMA
30 KHz
20 ms
vocoder
10101010

## Slide 12: "DIGITAL" en telefonia móvil no es sinónimo de calidad de voz
El "ancho de banda" para captar perfectamente la voz
humana es de 4 KHz, en muestras de 8 bits, de acuerdo a la teoría se requieren 64 kbits/s (red fija digital).
Existen algoritmos que permiten el uso de menor información como el ADPCM 32 kbits/s
"DIGITAL"en telefonía móvil es sinónimo de capacidad

## Slide 13: En condiciones adversas de interferencia de frecuencias el hecho de tener un muestreo reducido distorsiona la voz y provoca pérdidas de información.
AMO A
?
TE LLAMO
PARA

## Slide 14
Tipos de Acceso
  FDMA (Frecuency Division Multiple Access).
POTENCIA
TIEMPO
FRECUENCIA
FDMA
30 KHz

## Slide 15: TDMA (Time Division Multiple Access).
TDMA - IS 54 b o D-AMPS
3 abonados por frecuencia
30 KHz
POTENCIA
TIEMPO: 40 ms
FRECUENCIA

## Slide 16: TDMA :GSM
El GSM, fue desarrollado en Europa.
Es un sistema de banda mas ancha que el TDMA desarrollado en EEUU (200 KHz.).
Existe en las bandas de 850,900,1800 y 1900.
Permite 7 comunicaciones simultáneas por frecuencia
FRECUENCIA
200 KHz
POTENCIA
TIEMPO: 4615 ms
GSM

## Slide 17: CDMA (Code Division Multiple Access).
El acceso es por Código
Se utiliza la misma frecuencia en todas las celdas.
Existe un Control de Potencia de los terminales.
TIEMPO
FRECUENCIA
CDMA-IS 95
1250 KHz