## Slide 1: CDMA Technologies for Cellular Phone System
2004
Notes: 挨拶
名前 ：井上 隆（いのうえ たかし Takashi Inoue）
所属 ：KDDI研究所 モバイル通信グループ
KDDI R&D Laboratories Inc. Mobile Communication Group
こんにちは。KDDI研究所の井上です。
本日は「Overviews of CDMA and spread-spectrum techniques in Mobile Communications in Japan」と題しまして、現在注目されているCDMAについてお話をさせて頂きます。

## Slide 2: Duplex & Multiple Access Methods
Notes: 次にCDMAシステムの概略（outline）を、その他のシステムと比較しながら説明します。

## Slide 3: Duplex Methods of Radio Links
Mobile Station
Base Station
Forward link
Reverse link

## Slide 4: Frequency Division Duplex (FDD)
Forward link frequency and reverse link frequency is different
In each link, signals are continuously transmitted in parallel.
Mobile Station
Base Station
Forward link (F1)
Reverse link (F2)

## Slide 5: Time Division Duplex (TDD)
Forward link frequency and reverse link frequency is the same.
In each link, signals are incontinuously transmitted by turns just like a ping-pong.
Mobile Station
Base Station
Forward link (F1)
Reverse link (F1)

## Slide 6: Example of FDD systems
Transmitter
Receiver
BPF: Band Pass Filter
BPF
BPF
Transmitter
Receiver
BPF
BPF
F1
F2
F1
F2
Mobile Station
Base Station

## Slide 7: Example of TDD Systems
Transmitter
Receiver
BPF: Band Pass Filter
BPF
Transmitter
Receiver
BPF
F1
F1
Mobile Station
Base Station
Synchronous Switches

## Slide 8: Multiple Access Methods
Mobile Station
Base Station
Mobile Station
Mobile Station
Mobile Station
Forward link
Reverse link
Notes: ユーザ全員で無線リソースを共有する移動体通信では、ユーザを識別して通信する必要があります。ユーザを識別しながら、一つの受信局で多くの送信局の電波を受信することを 「多重アクセス」(Multiple Access)といいます。この図のように、多対多(Multipoint to Multipoint)や一対多(point to multipoint)での通信を行います。
このような多重アクセスには、大きく分けて3つの方法があります。

## Slide 9: FDMA Overview
A
A
B
B
C
C
Frequency
Time
f
2
f
1
f
0
Notes: まず一つ目は、FDMA(Frequency Division Multiple Access)です。
この方法では、一人一人が特定の周波数帯域を与えられており、受信側でそれぞれの周波数を識別して受信します。第1世代のアナログ携帯電話で多く用いられていた方法です。

## Slide 10: TDMA Overview
C
B
A
C
B
A
C
B
A
C
B
A
C
A
B
Time
f
0
Frequency
Notes: 次の方法は、TDMA(Time Division Multiple Access)です。
この方法では、ある周波数帯域を何人かのユーザで共有します。この例では3人で共有しています。それぞれのユーザが、タイムスロット(Time Slot)と呼ばれる区間を占有し、自分のタイミングで送信を行います。この例では、ユーザAが送信した後にユーザBが送信し、その後にユーザＣが送信しています。この方法では、バースト通信によりピークパワーが大きくなる問題や、受信側でそれぞれのユーザとタイミングを取る必要がありますが、一般的にはFDMAのシステムより容量を増やすことができます。

## Slide 11: What is CDMA ?
Sender
Receiver
Code A
A
Code B
B
A
B
A
B
C
B
C
A
Code A
A
B
C
Time
Frequency
B
C
B
A
Base-band Spectrum
Radio Spectrum
spread spectrum
Notes: 最後の方法は、CDMA(Code Division Multiple Access)です。
この方法では、コードによってそれぞれのユーザを識別（discriminate）します。この図は、CDMAシステムを概念的に示しています。ここにあるように、送信側でそれぞれのユーザに個別のコードを掛け合わせ、溶かします。
伝播中はすべてのユーザの信号を混ざっていますが、受信側で送信のときに使ったコードと同じコードを使用することによって、各ユーザの信号のみを取り出すことが出来ます。
詳しい方法については、これから説明を行います。

## Slide 12: Summary of Multiple Access
FDMA
TDMA
CDMA
time
time
time
power
power
power
frequency
frequency
frequency
Notes: ３つの多元アクセスについてまとめます。
これはFDMA方式、個々のユーザが異なる周波数チャネルで通信する方式、
これはTDMA方式、同一周波数チャネルを時間で分割して通信する方式
これはCDMA方式、個々のユーザが同一周波数を異なる符号でスペクトラム拡散変調し多重して通信する方式です。
スペクトラム拡散については、次に説明します。

## Slide 13: Spread Spectrum Technology
Notes: CDMA自身の話をする前に、その基本技術であるスペクトル拡散通信についてお話します。

## Slide 14: How to spread spectrum...
Direct Sequence (DS)
Modulation
(primary modulation)
user data
Spreading
(secondary modulation)
Tx
Base-band
Frequency
Power
Density
Radio
Frequency
Power
Density
TIME
data rate
10110100
spreading sequence
(spreading code)
Notes: スペクトル拡散通信とは、その名の通りスペクトルを拡散して通信する方法です。スペクトルを拡散するには2つの方法があります。一つは、周波数ホッピング法(FH:frequency Hopping)、もう一つは直接拡散法(DS:Direct Sequence)です。今日は、移動体通信で良く使われるDS法について説明をします。
デジタル信号のスペクトルは、より短い時間幅を持つ、つまり速いビットレートの信号ほど、広いスペクトルを持ちます。DS法では、送信データよりも早いレート（チップレート）のコードを送信データへ掛け合わせることにより、送信信号のスペクトルを広げます。この例では(10110110)という信号の繰り返しを、コードとして掛け合わせています。

## Slide 15: Demodulating DS Signals (1/2)
If you know the correct spreading sequence (code) ,
Radio
Frequency
Power
Density
received signal
spreading sequence
(spreading code)
you can find the spreading timing
which gives the maximum detected power, and
Accumulate for
one bit duration
Demodulated data
Base-band
Frequency
gathering energy !
10110100
10110100
10110100
10110100
TIME
01001011
10110100
10110100
0
0
1
11111111
00000000
00000000
Notes: このような信号を復調するためには、送信時に使用されたコードを知っている必要があります。この例では、送信で使用したコードを受信信号に掛け合わせることによって、送信した信号を得ることができています。
この例では、送信時に使用した(10110100)というコードを受信信号に掛け合わせます。ここでは、法2の加法(Modulo 2 Addition)を用いて計算を行っています。（ここで法2の加法についての説明をします）
この送信時に使用したコードを掛け合わせることによって復調することを、逆拡散(de-spreading)と呼びます。ここで逆拡散された信号のスペクトルを見ると、送信時のデータと同様に、狭帯域(Narrow Band)のスペクトルに戻ります。

## Slide 16: Demodulating DS Signals (2/2)
If you don’t know the correct spreading sequence (code) •••
Base-band
Frequency
received signal
spreading sequence
(spreading code)
you cannot find the spreading timing
without correct spreading code, and
Accumulate for
one bit duration
Demodulated data
Radio
Frequency
Power
Density
01010101
01010101
01010101
10101010
10101010
10101010
TIME
01001011
10110100
10110100
No data can be detected
-
-
-
10110100
10110100
10110100
Notes: これに対して、送信時に使用されたコードを知らないと、復調することが出来ません。ここでは、送信時とは違う(10101010)というコードで復調しようとしていますが、失敗しています。先ほどと同じように計算をしていますが、このような結果になっています。
スペクトルを見ても、送信時と同じく拡散されたままです。この信号を、バンドパスフィルター(Band Path Filter)に通した場合、このように小さな信号が残るだけで、信号は復調されません。

## Slide 17: Feature of SS
Privacy, Security
Radio
Frequency
Power
Density
Power density of SS-signals could be lower than the noise density.
transmitted SS-signal
••••••
Noise
Power
Density
Radio
Frequency
Noise
••••••
received signal
de-modulator
Base-band
Frequency
Power
Density
With incorrect code
(or carrier frequency),
SS-signal itself
cannot be detected.
They cannot perceive the existence of communication, because of signal behind the noise.
With correct code
(and carrier frequency),
data can be detected.
Base-band
Frequency
Power
Density
Notes: では、スペクトル拡散通信には、どのような特長があるのでしょうか？
まず、プライバシーが守られやすいことが上げられます。これは、送信信号のスペクトルを拡散することにより、雑音よりも低い信号電力密度にすることができ、雑音の中に信号を隠すことができるためです。送信に使用したコードを知っていれば復調することが出来ますが、知らなければ、復調を行っても受信信号は拡散されたままで雑音に隠されたままになります。
このため、非常に高い秘話性を持っています。

## Slide 18: DS-CDMA
Notes: ここで、CDMAで使用されるコードについて、簡単に説明をします。詳しい説明については、時間があれば全ての説明が終了した後に行います。

## Slide 19: DS-CDMA System Overview (Forward link)
Freq.
Freq.
BPF
Despreader
Code B
Freq.
Freq.
BPF
Despreader
Code A
CDMA is a multiple spread spectrum.
Difference between each communication path is only the spreading code
Data B
Code B
BPF
Freq.
Freq.
•••
Data A
Code A
BPF
Freq.
Freq.
MS-A
•••
MS-B
BS
Data A
Data B
Notes: ここまでで、スペクトル拡散通信の基礎的な部分について説明をしてきました。ここからは、この技術を使ってCDMAを行う方法について説明をします。
これまででの説明でもわかったように、スペクトル拡散された信号は、送信時に使用されたコードによってのみ復調することができます。これを利用して、それぞれのユーザの送信信号を、個別のコードで拡散すれば、受信する時にそれぞれのユーザをコードによって識別し受信することが出来ます。
この例では、ユーザAの信号をコードAにて拡散し、ユーザBの信号をコードBにて拡散しています。受信するときにはそれぞれの信号は混ざり合っています。しかし、逆拡散器（Despreadder)によって、それぞれのユーザの信号を識別しています。

## Slide 20
Freq.
Freq.
BPF
Despreader
Code B
Freq.
Freq.
BPF
Despreader
Code A
DS-CDMA System Overview (Reverse Link)
CDMA is a multiple spread spectrum.
Difference between each communication path is only the spreading code
Data B
Code B
BPF
Freq.
Freq.
•••
Data A
Code A
BPF
Freq.
Freq.
•••
MS-B
MS-A
BS
Data A
Data B

## Slide 21: Spreading Code
Notes: ここで、CDMAで使用されるコードについて、簡単に説明をします。詳しい説明については、時間があれば全ての説明が終了した後に行います。

## Slide 22
Cross-Correlation
Cross-Correlation
between Code A and Code B = 6/16
Self-Correlation
for each code is 1.
one data bit duration
Spreading Code A
1
0
1
0
1
1
0
0
1
0
1
0
1
0
0
1
one data bit duration
Spreading Code A
1
0
0
1
1
1
0
0
1
0
1
0
1
0
0
1
Spreading Code A
1
0
0
1
1
1
0
0
1
0
1
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Spreading Code B
1
0
0
1
1
0
0
1
1
1
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
1
0
0
0
1
0
Notes: まず、コードの特性を決定する指標の一つとして、「相関性」について説明をします。
お互いの信号が混ざり合った受信信号から、コードを掛け合わせてそれぞれのユーザの信号を取り出す場合に、それぞれのコードが似通っている場合には識別がしづらくなります。この識別のしやすさの指標として、相関性(Correlation)というものを考えます。相関性には、自己相関性(Self-Correlation)と相互相関性(Cross-Correlation)があります。
自己相関性は、この図にあるようにあるコードと、そのコード自身の相関性です。ここでは同じ位相のものを計算しています。計算の方法は、比較したいコードの各チップを法2の加法で計算します。そしてその結果0の数を全チップ数で割って算出します。ここでは結果は1になっています。
これに対して相互相関性は、あるコードと他のコードの間の相関性です。この例では、コードA(1010110001101001)とコードB(1010100111001001)の相関性を計算しています。上と同じように計算を行うと、結果は6/16になっています。

## Slide 23: Preferable Codes
In order to minimize mutual interference in DS-CDMA ,
the spreading codes
with less cross-correlation should be chosen.
Synchronous DS-CDMA :
  Orthogonal Codes are appropriate. (Walsh code etc.)
Asynchronous DS-CDMA :
  Pseudo-random Noise (PN) codes / Maximum sequence
  Gold codes
Notes: CDMAで使用されるコードは、これまでの説明でも分かるとおり、相互相関値が低く、相互干渉を抑えられるものが適しています。
ここでは、CDMAのシステムの種類によって使用できるコードが異なります。システムの種類は２つあり、一つは同期(Synchronous)システムで、もう一つが非同期(Asynchronous)システムです。
同期システムでは、直交符号(Orthogonal Code)が使用できます。これに対して非同期システムでは，擬ランダム符号(Pseudo-random Noise)符号やゴールド符号などが使用されます。

## Slide 24: Multiplexing using Walsh Code
C
o
d
e
f
o
r
0
0
C
o
d
e
f
o
r
0
1
C
o
d
e
f
o
r
1
0
C
o
d
e
f
o
r
1
1
D
a
t
a
M
o
d
u
l
a
t
o
r
C
o
d
e
f
o
r
0
1
C
o
d
e
f
o
r
1
0
C
o
d
e
f
o
r
1
1
0
d
t
T

S
e
l
e
c
t
m
a
x
i
m
u
m
v
a
l
u
e
C
o
d
e
f
o
r
0
0
0
d
t
T

0
d
t
T

0
d
t
T

D
e
m
o
d
u
l
a
t
o
r

## Slide 25: Synchronous DS-CDMA
Forward Link
(Down Link)
Synchronous Chip Timing
Ａ Ｂ
A
A
Signal for B Station
(after re-spreading)
Less Interference for A station
Synchronous CDMA Systems realized in Point to Multi-point System.
e.g., Forward Link (Base Station to Mobile Station) in Mobile Phone.
Notes: 同期システムは、1対多(Point to Multipoint)で使用されるシステムです。移動体通信を例に取れば、基地局から移動局へのForward Link(Down Link)です。
このシステムでは、全てのユーザに対する送信信号を、同期させて通信することが出来ます。ここでの「同期」という意味は、各ユーザ信号の先頭を揃えて送信できるという意味です。このシステムでは、直交符号を使用することができ、相互干渉を小さくすることが出来ます。
直交符号とは、相互相関が０であるような符号です。

## Slide 26: Asynchronous DS-CDMA
In asynchronous CDMA system, orthogonal codes have bad cross-correlation.
Reverse Link
(Up Link)
B
A
Signal for B Station
(after re-spreading)
Big Interference
from A station
Asynchronous Chip Timing
Signals from A and B are interfering each other.
A
B
Notes: 基地局からの信号と違って、移動局から基地局への信号は、それぞれのユーザが勝手なタイミングで送信してくるため、非同期のシステムになります。つまり、信号の先頭が揃っていないことになります。このシステムでは、先ほどの説明にもあったような、直交符号は使用できません。
ここで非同期システムでは、多少相互干渉は大きくなりますが、他のコードを使用することになります。それは、PN符号や、ゴールド符号などの符号です。

## Slide 27: Features of CDMA
Notes: 最後に、CDMAの特徴についていくつか説明を行います。

## Slide 28: Mobile Propagation Environment ･･･ Multi-path Fading
The peaks and bottoms of received power appear, in proportion to Doppler frequency.
Base Station (BS)
Mobile Station (MS)
multi-path propagation
Path Delay
Power
path-2
path-2
path-3
path-3
path-1
path-1
Time
Power
Notes: 無線通信では、反射波と直接波によって到達時間に差が生まれ、マルチパス環境が生まれます。つまり、同じ信号が時間差をもって到達します。この現象によりアナログ通信ではゴーストが生まれたりしますが、CDMA通信では自己干渉が増加することになり、干渉成分が増えます。また、マルチパス成分がお互いに干渉しあうことによって、フェージングが起こります。

## Slide 29: Fading in non-CDMA System
Path Delay
Power
path-1
path-2
path-3
With low time-resolution,
different signal paths cannot be discriminated.
•••
These signals sometimes strengthen,
and sometimes cancel out each other,
depending on their phase relation.
••• This is “fading”.
•••
In this case, signal quality is damaged
when signals cancel out each other.
In other words, signal quality is dominated
by the probability for detected power
to be weaker than minimum required level.
This probability exists with less than two paths.
Time
Power
Detected Power
In non-CDMA system, “fading” damages signal quality.
Notes: 時間分解能(Time Resolution)が低いシステムでは、これらのマルチパスは分解することが出来ません。そしてお互いがある時は強調しあい、ある時はキャンセルすることによって、受信信号の強さや位相が変化します。これがフェージングと呼ばれる現象です。これらのマルチパスがキャンセルしあっているときには、信号電力が小さくなるため、通信品質が落ち込んでしまいます。
CDMA以外のシステムでは、この影響が通信品質を劣化させます。

## Slide 30: Fading in CDMA System ...
Because CDMA has high time-resolution,
different path delay of CDMA signals
can be discriminated.
•••
Therefore, energy from all paths can be summed
by adjusting their phases and path delays.
••• This is a principle of RAKE receiver.
Path Delay
Power
path-1
path-2
path-3
CDMA
Receiver
CDMA
Receiver
•••
Synchronization
Adder
Path Delay
Power
CODE A
with timing of path-1
path-1
Power
path-1
path-2
path-3
Path Delay
Power
CODE A
with timing of path-2
path-2
interference from path-2 and path-3
•••
Notes: しかし、CDMAシステムは、スペクトルを拡散するため速いチップレートの信号を使用しており、高い時間分解能を持っています。このため、時間差を持って到達するそれぞれのパスを分解して認識することができます。これより、違うパスの信号をそれぞれ別々に受信して、後でで足しあわせることにより、信号の劣化を防ぐことが出来ます。
これをRAKE受信機と呼びます。

## Slide 31: Fading in CDMA System (continued)
In CDMA system, multi-path propagation improves
the signal quality by use of RAKE receiver.
Time
Power
Detected Power
RAKE
receiver
Less fluctuation of detected power, because of adding all energy .
Power
path-1
path-2
path-3
Notes: このRAKE受信機を利用することにより、フェージングによる受信信号の落ち込みを緩和させることができ、安定した通信環境が確保できるようになります。それにより、ユーザへ安定した品質を保証することが出来ます。

## Slide 32: Near-Far Problem
CODE B
CDMA
Transmitter
DATA B
CODE A
CDMA
Receiver
CODE A
CDMA
Transmitter
DATA A
P
Desired Signal Power = P/Lp-a
Interfered Signal Power =
  P/Lp-b/(processing gain )
Demodulated DATA
P
Lp-a
Lp-b
When user B is close to the receiver and
user A is far from the receiver,
Lp-a could be much bigger than Lp-b.
In this case, desired signal power is
smaller than the interfered power.
Notes: 次に、CDMAを用いた移動体通信での大きな問題の一つである、遠近問題(Near Far Problem)について説明します。
CDMAシステムでは、相互干渉が各ユーザのSN比の大半を決定します。そして、同時にそのシステムの容量を決定します。ここで、例えばユーザAが受信機から遠く離れていて、ユーザBが受信機に近い場合、それぞれのユーザの信号が受信されるまでの損失に大きな差が生まれ、ユーザAの信号は小さな値で受信されることになってしまいます。すると、ユーザAのSN比は小さなものとなり、ユーザAの通信品質はひどく劣化してしまいます。

## Slide 33: Power Control...
Ａ
Ｂ
Time
Detected Power
from A
from B
When all mobile stations transmit the signals at the same power (MS),
the received levels at the base station are different from each other,
which depend on the distances between BS and MSs.
Moreover, the received level fluctuates quickly due to fading.
In order to maintain the received level at BS, power control technique must be
employed in CDMA systems.
Notes: ここで必要となるのが、パワーコントロール技術です。
もしそれぞれのユーザが同じパワーで送信をしていたら、遠近問題により受信点での各ユーザの受信信号には大きな差が生まれてしまいます。さらに、フェージングにより各ユーザの信号電力は大きく変動し、ユーザの通信状態は安定しません。

## Slide 34: Power Control (continued)
（（（
②
①
Open Loop Power Control
Closed Loop Power Control
estimating path loss
calculating transmission power
transmit
measuring received power
transmit
receive
decide transmission power
transmit
measuring received power
power control command
about 1000 times per second
①
②
Notes: そこで、各ユーザの送信電力を制御する必要が出てきます。この制御は送信電力制御(Power Control)と呼ばれます。
送信電力制御には、2つの方法があります。一つは開ループ(Open Loop)制御で、もう一つは閉ループ(Closed Loop)制御です。
開ループ制御では、受信信号のレベルによって系の損失を推定して、自分が送信する電力を決定します。下りリンク(Forward Link)と上りリンク(Reverse Link)が同じ周波数を使用している場合に、非常に効果的です。また、上下のリンクが確立されていないときにも使用できます。
これに対して閉ループ制御では、自分が必要とする通信品質と実際に測定された品質を比較して、送信側に送信電力を上げるか下げるかの指示を与え、送信電力を制御します。上下のリンクが異なる周波数を使用している場合にも精度が高い状態で使用できますが、上下のリンクが確立されていないと使用できません。
実際のセルラーシステムでは、これらの2つの方法を組み合わせて使用されます。

## Slide 35: Effect of Power Control
Ａ
Ｂ
Time
Detected Power
from MS B
from MS A
closed loop power control for MS B.
for MS A.
Effect of Power Control
  Power control is capable of compensating the fading fluctuation.
  Received power from all MS are controlled to be equal.
... Near-Far problem is mitigated by the power control.
Notes: この送信電力制御によって、各ユーザは場所によらず一定の通信環境を得ることが出来ます。遠いユーザはより大きな送信電力で送信し、近いユーザは小さな電力で送信します。またこの送信電力制御によって、フェージングの影響も低減させることが出来ます。つまりフェージングによる受信電力の変動を、送信電力制御によって抑えることができます。

## Slide 36: Frequency Allocation (1/2)
In FDMA or TDMA,
radio resource is allocated not to interfere among neighbor cells.
f1
f2
f3
f4
f5
f6
f7
cell :
a “cell” means covered area by one base station.
Neighbor cells cannot use the same (identical) frequency band (or time slot).
The left figure shows the simple cell allocation with seven bands of frequency.
In actual situation, because of complicated radio propagation and irregular cell allocation, it is not easy to allocate frequency (or time slot) appropriately.
Notes: FDMAやTDMAの世界では、周波数の配置の仕方が問題となることがあります。継ぎ目の無い（シームレス）サービスを実現するために、各基地局のカバーエリアを少しづつオーバーラップさせているため、隣合ったサービスエリアでは、同じ周波数を使えないために出てくる問題です。隣合ったエリアで同じ周波数を使用した場合、それぞれのエリアでは、隣のエリアの信号が大きな干渉となってしまい、通信品質を劣化させてしまうためです。

## Slide 37: Frequency Allocation (2/2)
In CDMA,
identical radio resource can be used among all cells,
because CDMA channels use same frequency simultaneously.
Frequency allocation in CDMA is not necessary.
In this sense, CDMA cellular system is easy to be designed.
Notes: これに対してCDMAシステムでは、全てのユーザが同じ周波数を共有するため、周波数の配置は問題になりません。これはシステムを設計する上で、非常に大きなメリットとなります。

## Slide 38: Soft Handoff (1/2)
Handoff :
  Cellular system tracks mobile stations in order to maintain their communication links.
  When mobile station goes to neighbor cell, communication link switches from current cell to the neighbor cell.
Hard Handoff :
  In FDMA or TDMA cellular system, new communication establishes after breaking current communication at the moment doing handoff. Communication between MS and BS breaks at the moment switching frequency or time slot.
Hard handoff : connect (new cell B) after break (old cell A)
switching
Cell B
Cell A
Notes: 隣合った２つのエリアを通過する場合、通話状態を維持するために、それぞれをカバーしている基地局をスイッチする必要があります。この動作を「ハンドオフ」(Handoff)または「ハンドオーバー｣(Handover)といいます。
FDMAやTDMAシステムでは、先ほども述べたように隣合った基地局は異なる周波数を使用しているために、一度受信する周波数を切り替える必要があります。この時僅かに通信を切断します。このようなものを「ハード・ハンドオフ」(Hard Handoff)または「ハード・ハンドオーバー」(Hard Handover)といいます。

## Slide 39: Soft Handoff (2/2)
Σ
Cell B
Cell A
Soft handoff : break (old cell A) after connect (new cell B)
transmitting same signal from both BS A and BS B simultaneously to the MS
Soft Handoff :
  In CDMA cellular system, communication does not break even at the moment doing handoff, because switching frequency or time slot is not required.
Notes: これに対してCDMAシステムでは、隣合う基地局が同じ周波数を使用しているため、周波数を切り替える必要がありません。このため、一つの受信機で2つの基地局からの信号を同時に受信することが出来ます。これを利用して、ある基地局から次の基地局へ移動する場合に、２つの基地局と同時に通信する時間を使用して、切れ目の無いスイッチが可能となります。このような動作を「ソフトハンドオフ」(Soft Handoff)または、「ソフトハンドオーバー」(Soft Handover)と呼びます。
このほかに、「ソフターハンドオーバー」(Softer Handover)もしくは「ソフターハンドオフ」(Softer Handoff)と呼ばれる動作もありますが、ソフトハンドオフとほとんど同じ動作なので、ここでは説明を省略します。