## Slide 1: AMPS-DAMPS
1984-200x?

## Slide 2: AMPS
La innovación principal fue que se introdujo el concepto de celda y de handoff entre celdas.
El diseño está basado en dar cobertura dividiendo la zona de cubrimiento en varias celdas, lo que permite un mejor aprovechamiento del espectro (factor de reuso). La norma AMPS, regula la interfaz radioeléctrica y los protocolos de comunicación.
Centro de Estación Base
Centro de Conmutación
MTX
Mobile Telephony Exchange
AMPS
Interfaz
Radio eléctrica
Terminal
BTS

## Slide 3: Interfase Radioelectrica en AMPS
Ancho de banda por Frecuencia
:
30 KHz
Separación Tx – Rx
:
45 MHz
Voz
:
Modulación FM
Capacidad
:
Una comunicación simultánea por frecuencia
Desde el punto de vista del Espectro Radioeléctrico AMPS funciona en un ancho de banda de 25 MHz útiles.
Uplink
25 MHz
Downlink
25 MHz
824 MHz
849 MHz
869 MHz
894 MHz

## Slide 4: Interfase Radioelectrica en AMPS
824 MHz
12.5 MHz
A
B
12.5 MHz
849 MHz
836.5 MHz
869 MHz
12.5 MHz
A
B
12.5 MHz
894 MHz
881.5 MHz
20 MHz
De manera de regular la competencia de las compañías, el AMPS divide el ancho de banda de operación en dos bloques A y B.
Banda de Frecuencia
Empresa Concesionaria
Zona
de Concesión
A
Telefonica Movil
Todo el país
B
Bellsouth
Todo el país

## Slide 5: Interfase Radioelectrica en AMPS
Si cada compañía tiene 12,5 MHz útiles, es posible usar frecuencias. De los 416, se reservan 21 para canal de control.
El sistema AMPS divide las comunicaciones de lo que corresponde a protocolo, y las comunicaciones de voz en canales que en la práctica son frecuencia diferentes. En el protocolo se incluye la identificación del terminal, nivel de señal, requerimientos del usuario.
La identificación del terminal, en el sistema AMPS se llama NAM.

## Slide 6: Procedimiento de Handoff
AMPS usa hard handoff (cambio de frecuencia). El proceso está administrado por el centro de conmutación.
El centro de conmutación recibe la información de nivel de señal y cuando es muy débil “ordena” al terminal del cambio de frecuencia, y coordina con la BTS siguiente el cambio de canal.
MTX
F1
F2
Mínimo

## Slide 7: Capacidad del sistema AMPS
Dado que usa sistema de hard-handoff se pueden reutilizar las frecuencias usando un algoritmo de cluster 7/21.
En el sistema AMPS, la cantidad de canales de voz por frecuencia es 1.
En un sistema antiguo de 333 canales (1 a 333 en la banda A y 334 a 666 en banda B) y suponiendo estaciones base trisectoriales se pueden construir:
cluster
En cada celda hay 15 canales se ocupa 315 frecuencias al armar el cluster, y las restantes se pueden usar como canal de control, en cada celda se tienen 15 comunicaciones simultáneas, al 2% significa 9.01 Erlang, para el caso de un usuario de un uso mensual de 300 minutos significa que se podrá tener:
9.01 [Erlang] * 13200 = 396 usuarios por celda
300
Por lo tanto en total se tiene 21 * 396 = 8316 usuarios en un cluster.

## Slide 8: Capacidad del sistema AMPS
Con este supuesto, si se necesita construir un sistema celular AMPS para
100 000 usuarios, se requieren alrededor de
sitios trisectoriales.
Cronológicamente los sistemas AMPS que se iniciaron en 1983 en
EEUU comenzaron a tener limitaciones por degradación (dado que el espectro
es limitado) en 1987. Lo que provoca que se defina y desarrolle el sistema
AMPS – Digital (D-AMPS) o IS-54B.

## Slide 9: D AMPS
Es una evolución de AMPS que pasa de usar tecnica de acceso FDMA a FDMA/TDMA.
Es una digitalización del sistema AMPS.
La voz se digitaliza con un vocoder de 8 kb/s.
Cada portadora de 30 KHZ soporta 3 time slots.
La primera versión digitalizo el canal de voz (IS 54B) y permitio la coexistencia entre AMPS y DAMPS.
La ultima fase consistió en digitalizar el canal de control a objeto de permitir servicios como SMS (IS 136)

## Slide 10: Protocolo de Activación AMPS/DAMPS
Enciendo
Terminal
Busca el canal de control con mejor nivel de señal
Envía NAM al Sistema
Si el sistema es OK queda en modo libre (IDLE)

## Slide 11: Procedimiento de Llamada en AMPS/DAMPS
Marco un número + SEND
Envía información por el canal de control
El sistema (BTS) asegura un canal de voz
Proceso de comunicación
Entrega tono de congestión
Hay canal disponible?

## Slide 12: Procedimiento de Recepción de la llamada en AMPS/DAMPS
Llega el requerimiento de llamada al centro de conmutación
Revisión NAM
Consulta a BTS si hay canales de voz
BTS envía mensaje de llamado al terminal por medio del canal de control
Asigna canal de voz
Mensaje
No activa o
no existe
Activa
¿Canales?
Mensaje
No
Sí