## Slide 1: EL65N
Alumnos: Mario Ignacio Bravo
José Riquelme
Fecha: 12 de Noviembre de2004
Curso: EL65N
Profesor: Eduardo Vera
Telefonía IP

## Slide 2: Telefonía IP
Telefonía IP
1.1 Concepto de Telefonía IP
VoIP
Telefonía IP

## Slide 3: Telefonía IP
1.2 Redes de Datos
Conmutación de Paquetes
Protocolo TCP/IP: Herramienta de comunicación que permite a elementos de la red comprender lo que deben realizar con la información. Stack Protocolos.
Protocolos de Transporte
TCP
UDP

## Slide 4: Telefonía IP
Formación de Paquete IP (Encabezado)
Información útil y necesaria para que el paquete viaje por la red y llegue a destino.
TOS (Type of Service)
Fragmentación y Reensamblaje
TTL (Time to Live)
Checksum
Direcciones (Fuente y Destino)

## Slide 5: Telefonía IP
1.3 Fases de una Conversación de Telefonía IP
Fase de Conversación
CODEC (Codificador-Decodificador ó Coder-Decoder): constituidos por hardware y software que “muestrea” la voz analógica y la convierte en un flujo de bits con una tasa binaria o velocidad de salida (bits / seg), predeterminada. G.711, G.729, G.726.
Protocolo RTP : utilizado para transmitir los flujos de voz. Se encapsula en UDP. Encabezado Tipo Payload(CODEC), Número secuencial, Timestamp, Source ID.

## Slide 6
Telefonía IP
Fase de Establecimiento
Intercambio de información necesaria para el establecimiento de la llamada.
Estándar H.323
Protocolo SIP (Session Initiation Protocol)
Protocolo MGCP (Media Gateway Control Protocol)

## Slide 7
Telefonía IP
1.4 Calidad de Servicio
Problemas
Retardo
Jitter
Pérdida de paquetes
Soluciones
Terminales: Buffer de jitter, reconstrucción de paquetes.
Router de borde: Clasificación de paquetes (TOS), Control de acceso y Administración de ancho de banda.
Router de Backbone: Prevención de congestión, administración de congestión.

## Slide 8: Telefonía IP
Por que usar Telefonía IP?
Reduce costos en las redes
  Integración de Redes
  Convergencia de escritorio
  Simplificación de Administración y Mantenimiento
  Mismo personal para Voz y Datos
Incrementa la movilidad y el acceso a la información
  Mensajería Unificada
  Centros de atención remotos
  Facilita la movilidad de trabajadores
Habilita nuevas aplicaciones de eBusiness
  Habilita la Web al centro de llamadas

## Slide 9: Telefonía IP
Small Business
Enterprise
Necesita:
Telefonía
PBX
Confiabilidad probada
Telefonía de misión crítica
Solucion Convencional
Necesita:
Telefonía, nueva tecnología y aplicaciones
Protección de la inv.
Migración incremental
Integración
Convergencia
Solución Para
HOY
Necesita:
Telefonía, nueva infraestructura, Innovación
Reducción Adminst.
Basada en arquitc.
Arquitectura distrib.
IP Puro
El próximo
paso
Situación de Telefonía

## Slide 10: Telefonía IP
Soluciones Nortel Networks
PBX
Meridian 1
Opción 11C
Opción 61C
Opción 81C

## Slide 11: Telefonía IP
Soluciones Nortel Networks
PBX IP Enable
Meridian IP enabled
  Internet Telephony Gateway Trunk (ITG Trunk)
  Internet Telephony Gateway Line (ITG Line)
  Dispositivos IP (Teléfonos IP i2004 y Softphone i2005)
  Gabinete de Expansión IP

## Slide 12: Telefonía IP
Soluciones Nortel Networks
PBX IP Enable-ITG Trunk
Tarjetas de 8 a 32 puertos
Soporte de M1 MCDN y Qsig
PSTN
Troncal ITG
Troncal ITG
Managed IP
Network

## Slide 13: Telefonía IP
Soluciones Nortel Networks
PBX IP Enable-ITG Line
Hasta 128 Teléfonos IP por tarjeta

## Slide 14: Telefonía IP
Soluciones Nortel Networks
IP PBX
Succession
Confiabilidad basada en plataforma de alto rendimiento
Servidor de red de alta disponibilidad
Call Server utilizando tecnología probada
Gateways con supervivencia
Evolución sin discontinuidad para la base instalada Meridian 1
Interfaz de usuario transparente para los usuarios Meridian 1
Soporta todas las capacidades de Meridian IP Enabled
Succession CSE 1000
Call Server
Succession Media
Gateway
Signalling Server

## Slide 15: Telefonía IP
Soluciones Nortel Networks
IP PBX
Succession
Meridian 1  Succession
Succession CSE Call Server
Signalling Server

## Slide 16: Telefonía IP
Soluciones Nortel Networks
IP PBX
Succession
Red
Corporativa
Acceso al usuario
Gateways
PSTN
Administración
Communication Server

## Slide 17: Telefonía IP
Soluciones Nortel Networks
Migración
Reemplazo de enlaces TDM
E1
E1
E1
E1
E1
PSTN
VoIP
VoIP
PSTN
WAN
VoIP
VoIP
VoIP

## Slide 18: Telefonía IP
Soluciones Nortel Networks
Migración
Upgrade a Succession e Inversión en equipo
Servidor
aplicaciones
Sistema CSE 1K
Principal
PSTN
ELan
Clan/TLan
B.D.
Servidor
Telefonía
Tradicional
Administración

## Slide 19: Telefonía IP, Análisis de Factibilidad Técnica y Económica en Chilectra
Fin

## Slide 20
Telefonía IP, Análisis de Factibilidad Técnica y Económica en Chilectra
Estándar H.323
Define las transmisiones multimedia a través de redes de datos.
Terminal VoIP
Gateway:función de traductores entre los distintos formatos de transmisión, también son capaces de traducir entre CODECs de audio y video. Realizan las labores de interfaz entre la PSTN y la red de datos.
MCU: Maneja conferencias. Capacidades de participantes y distribuye los flujos de datos (audio y video)

## Slide 21
Telefonía IP, Análisis de Factibilidad Técnica y Económica en Chilectra
Estándar H.323 (2)
Gatekeeper: Administrador del sistema. Traducción de direcciones, Control de admisión, control de ancho de banda, administración de zona, administración de llamada (estado de las llamadas en curso), señalización de control de llamadas, autorización de la llamada, administración de ancho de banda (cantidad de terminales simultáneamente conectados).
Protocolos H.323
RAS (Registro, Admisión y Estado)
Señalización de Control de llamada (Q.931 ISDN)
Control y Transporte (H.245) Establece canales lógicos para la transmisión de los flujos de datos.

## Slide 22: Telefonía IP

## Slide 23
Telefonía IP, Análisis de Factibilidad Técnica y Económica en Chilectra
Protocolo SIP
Opera en la capa de aplicación utilizado para establecer, mantener y terminar sesiones multimedia.
Similar a HTTP
Para establecer y terminar una comunicación multimedia, SIP utiliza la Ubicación de Usuarios ( determina al sistema extremo a ser utilizado soportando resolución de direcciones, mapeo de nombres y redirección de llamadas), Capacidades de Usuario (determina el medio y los parámetros a usar), Disponibilidad de Usuario, Establecimiento de Llamada ( si se completa llamada se establece una sesión entre los usuarios soportando adición de nuevos participantes o cambio de medio) y Manejo de Llamada (transferencia de llamadas).

## Slide 24
Telefonía IP, Análisis de Factibilidad Técnica y Económica en Chilectra
Protocolo SIP (2)
El protocolo basa su funcionamiento en dos componentes; los agentes de usuario y los servidores de red.
Agentes de Usuario: UAC (Agente usuario cliente) que envía peticiones y UAS (agente usuario Servidor) que responde a las peticiones.
Servidores: Proxy Actúan en nombre de los cliente y las reenvían hacia donde corresponde dando autentificación, seguridad, ruteo y control de acceso; Redirección entregan información acerca del siguiente salto que un mensaje debiera seguir ; Registro que se utilizan para el registro de ubicaciones de usuarios en la red.

## Slide 25: Telefonía IP

## Slide 26
Telefonía IP
Protocolo MGCP
El protocolo permite administrar y controlar externamente a los Gateway, es decir a los dispositivos que cumplen la función de interface entre redes disímiles. Fue diseñado específicamente para las comunicaciones entre un Gateway y un Media Gateway Controller (Agente de llamadas), utilizando redes IP. Tiene la capacidad de interoperar con H.323 e incluso SIP para establecer conexiones entre Gateways
MGC (Media Gateway Controller): Controla a los MG.
MG (Media Gateway): Interfaz entre redes disimiles.
Terminal

## Slide 27: Telefonía IP