## Slide 1: La evolución de la Tecnología en Telefonía Móvil. Prof. Eduardo Vera
Integrantes: Cristián Monges.
María José Bustamante.
Universidad de Chile
Facultad de Cs. Físicas y Matemáticas
Departamento de Ingeniería Eléctrica

## Slide 2: Historia De La Telefonía Celular
1880: Invención del radio por Nicolai Tesla.
17 de Junio de 1946:Primer servicio
telefónico móvil.
1969: Utilización reúso de frecuencias.
1973 :Primer radio teléfono por Martín
Cooper.

## Slide 3: Historia De La Telefonía Celular
Octubre 1983: Primer sistema móvil
comercial.
1990: Sistemas de tipo digital.

## Slide 4: Las Generaciones de la Telefonía Inalámbrica.
La primera generación 1G:
  Nació en 1979.
  Analógica.
  Estrictamente para voz.
  Baja velocidad (2400 bauds) .
  Baja calidad en enlaces de voz.
  No existía seguridad.

## Slide 5: Primera Generación 1G:
FDMA (Frecuency Division Multiple Access)
POTENCIA
TIEMPO
FRECUENCIA
FDMA
30 KHz

## Slide 6: Primera Generación 1G:
AMPS (Advanced Mobile Phone System)

## Slide 7: Las Generaciones de la Telefonía Inalámbrica
La segunda generación 2G:
    Nació en 1990.
    Digital.
    Protocolos de codificación sofisticados.
    Transmisión de datos y envío de mensajes
    cortos.
    Menor necesidad de carga de batería.

## Slide 8: Segunda Generación 2G
TDMA (Time Division Multiple Access)
3 abonados por frecuencia
30 KHz
POTENCIA
TIEMPO: 40 ms
FRECUENCIA

## Slide 9: Segunda Generación 2G
CDMA (Code Division Multiple Access)
TIEMPO
FRECUENCIA
CDMA-IS 95
1250 KHz

## Slide 10: Segunda Generación 2G
GSM (Global System for Mobile Communications)
200 KHz
POTENCIA
TIEMPO: 4615 ms
GSM

## Slide 11: Las Generaciones de la Telefonía Inalámbrica
La generación 2.5G:
    Más rápida y económica para actualizarse a los sistemas de tercera generación.
    Adaptación del sistema GSM a la transmisión de paquetes.

## Slide 12: Generación 2.5G
HSCSD (High Speed Circuit Switched Data).
    Mayor velocidad (57,6 Kbps)
    Uso simultáneo de 4 ranuras temporales de
    GSM.
    Reducción en el número de bits de corrección de
    errores.

## Slide 13: Generación 2.5G
GPRS (General Packet Radio Service).
    Tecnología para transferir paquetes utilizando
    la interfaz de radio de GSM .
    Mayor velocidad (115,2 Kbps).
    Permitir el uso de hasta 8 ranuras temporales.
    Orientado a paquetes.

## Slide 14: Generación 2.5G
EDGE (Enhanced Data Rates for Global Evolution).
    Consigue la velocidad máxima de 474 Kbps
    Modulación más eficiente (8PSK).

## Slide 15: Las Generaciones de la Telefonía Inalámbrica
La tercera Generación 3G:
    Convergencia de voz y datos con acceso
    inalámbrico a Internet.
    Aplicaciones multimedia.
    Altas transmisiones de datos.
    Servicios basados en el Protocolo de Internet
    (Internet Protocol "IP")

## Slide 16: Tercera Generación 3G

## Slide 17: Tercera Generación 3G
UMTS (Universal Mobile Telephone Service)
    Tasas de transmisión por sobre 2Mbps.
    Roaming global.
    Capaz de llevar fotografías, gráficos y
    comunicaciones en video.
    Bajos costos de los servicios.

## Slide 18: Tercera Generación 3G
CDMA 2000 (Code Division Multiple Access 2000)
WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access)

## Slide 19: Las Generaciones de la Telefonía Inalámbrica
La cuarta Generación 4G:
    Se espera su aparición entre el 2005 y 2006.
    Soportará velocidades de transmisión de datos superiores a 100 Mbps de bajada y 20 Mbps de subida.
    Gran cobertura y simplicidad del “roaming” entre sistemas.