## Slide 1: OPTICAL SWITCHING
Integrantes:
Andrés Cheuque
Javier Villanueva
Profesor:
Eduardo Vera Sobrino
CC60L - Seminario de Comunicaciones Avanzadas

## Slide 2: Agenda
Introducción
Tecnologías
Aplicaciones
Integración
Discusión
Preguntas

## Slide 3: Introducción
¿Qué es switching?
  Tomar el tráfico desde un puerto o punto y dirigirlo a otro según algún criterio.
  En comunicación de datos existen aparatos de interconexión llamados switches, encargados de realizar esta tarea.

## Slide 4: Introducción
Tipos de Switches:
  Eléctricos
  Ópticos – Eléctricos – Ópticos (OEO)
  Ópticos (OOO)
Notes: Los switch electriucos son ,los que encontramos todos comunmente.

## Slide 5: Introducción
Tipos de Switches:
  Eléctricos
  Ópticos – Eléctricos – Ópticos (OEO)
  Ópticos (OOO)
Pros:
Multiplexación estadística
Tecnología sumamente madura
Regeneración “3R”
Contras:
Problemas de escalabilidad
Lento v/s Fibra
Notes: Los switch electriucos son ,los que encontramos todos comunmente.

## Slide 6: Introducción
Tipos de Switches:
  Eléctricos
  Ópticos – Eléctricos – Ópticos (OEO)
  Ópticos (OOO)
Pros:
Tecnología madura
Regeneración “3R”
Contras:
Dependiente de la tasa de bits
Dependiente de protocolo/servicio
Notes: 3R = reshaping, retiming, resync
Pro: da la oportunidad de sub.lambda grooming y stitistical mux.

## Slide 7: Introducción
Tipos de Switches:
  Eléctricos
  Ópticos – Eléctricos – Ópticos (OEO)
  Ópticos (OOO)
Pros:
Escalable
Independiente de la tasa de bits
Independiente de protocolo/servicio
Contras:
Tecnología emergente
Monitoreo de BER es casi imposible
Usa amplificación y no regeneración
Notes: ber = bit error rate

## Slide 8: Tecnologías: MEMS
MICRO-ELECTRO-MECHANICAL SYSTEMS
Arreglo de diminutos espejos inclinables
Cada espejo es del tamaño de una cabeza de alfiler
Se esculpen en materiales semiconductores
Existen en 2 y 3 dimensiones
  2D: se mueven hacia arriba y abajo
  3D: se pueden mover en cualquier dirección
Notes: Ej de Material semiconductor: silicio
Cuando los espejos están abajo, la luz pasa derecho y sino se desvían a otro puerto.
Para los 3d se requiere de gran precisión para moverse en millones de grados distintos.
Es el que ha tenido más éxito en la empresa de telecomunicaciones dado su performance comparado con otros switches opto-mecanicos.

## Slide 9: Tecnologías: MEMS 2D
2 estados:
  Activo: refleja el rayo de luz en 45º
  Inactivo: deja pasar el rayo de luz
Switches de NxN (hasta 32)
Esquema general:

## Slide 10: Tecnologías: MEMS 3D
Ofrecen una alta densidad de puertos
Debe ser muy preciso
Requiere Software muy complejo
Esquema General:
Notes: Alta densidad de puertos, más de 1.000

## Slide 11: Tecnologías: MEMS 3D
Ofrecen una alta densidad de puertos
Debe ser muy preciso
Requiere Software muy complejo
Esquema General:
Notes: Alta densidad de puertos, más de 1.000

## Slide 12: Tecnologías: Waveguide
La luz es guiada a través de un medio.
2 métodos para realizar el switching:
  Electro-Óptica
  Termo-Óptica (interferometría ó digital)
Switches de 1x1, 1x2 y 2x2
Esquema General:
Notes: La idea general es dividir la luz en 2 canales iguales y luego usando calor o un estimulo electrico, se cambia el indice de refraccion del material, lo que resulta en un cambio de fase de la luz, permitiendo diferenciar el canal de salida.

## Slide 13: Tecnologías: CRISTALES LÍQUIDOS
Utiliza las propiedades de polarización de la luz
La luz se switchea en mucha etapas
A lo más 80 longitudes de onda
Esquema General:

## Slide 14: Tecnologías: Burbujas
Tecnología de Impresoras de Tinta
Switches hasta 32x32
Esquema General:
Notes: La capa de arriba es de silicio
La capa de debajo es de silicona y lleva los canales de tinta y luz quienes se intersectan en 120º

## Slide 15: Tecnologías: Rejillas y Circuladores
Las Rejillas son una estructura periódica, con índices de refracción variables.
Se escribe sobre fibra con un láser de onda corta (240 nm).
Esquema General:
Notes: 240 nm -> ultravioleta

## Slide 16: Tecnologías: Rejillas y Circuladores
Los circuladores son componentes donde el rayo de luz entra por un puerto y sale por el siguiente.
Esquema General:
Notes: 240 nm -> ultravioleta

## Slide 17: Tecnologías: Rejillas y Circuladores
Rejillas y circuladores se utilizan de forma combinada para añadir longitudes de onda.
Esquema General:
Notes: 240 nm -> ultravioleta

## Slide 18: Tecnología: Hologramas
Rejillas reflectantes para una longitud de onda escritas en forma de holograma dentro de un cristal
Switches de hasta 16x16
Esquema General:

## Slide 19: Tecnologías: Acusto-Óptica
Se basa en la interacción sonido – luz
Switches hasta 256x256
Esquema General:

## Slide 20: Tecnologias: Tuneable Láser
Se basa en un arreglo de rejillas (forma más eficiente del prisma)
Al sintonizar el láser a una cierta longitud de onda, la luz saldrá por un puerto determinado.
Esquema General:
Notes: La velocidad depende de que tan rapido se pueda hacer la resintonización del laser.

## Slide 21: Aplicaciones
Protection Switches
Optical Add-Drop Multiplexers (OADM)
Optical Cross-Connects (OXC)

## Slide 22: Aplicaciones
Protection Switches
  Generalmente son de 1x2
  Usado en casos de failovers
  Sumamente simples
  Redirigen el todo el tráfico de una fibra a otra
Notes:   Sumamente simple, ya que trabajan solo al nivel físico de la fibra

## Slide 23: Aplicaciones
Optical Add-Drop Multiplexers (OADM)
  Puntos de acceso a las Redes Ópticas
  Añaden o Botan longitudes de onda
  Son capaces de traducir longitudes de onda
Notes:   Añaden o Botan longitudes de onda que constituyen los canales de comunicación
  Son capaces de traducir longitudes de onda -> lambda grooming

## Slide 24: Aplicaciones
Optical Cross-Connects (OXC)
  Autopista de las redes ópticas
  Cumplen un rol similar al de los switches ATM de hoy en día
  En el futuro se espera que los OXC evolucionen a:
    Lambda Switches
    Optical Burst Switches
    Optical Packet Switches
Notes: (Asynchronous Transfer Mode) – Is a dedicated connection switching technology that organises digital data into 53 – byte cell units and transmits them over a physical medium using digital signal technology. Individually, a cell is processed asynchronously relative to other related cells and is queued before being multiplexed over the transmission path. The pre-specified bit rates are either 155.520 Mbps or 622.080 Mbps, though speeds on ATM networks can reach 10 Gbps. Go to top
Lambda Switches: canal persistente. Varias maneras de hacerlo:
        manual por el operador de la red
        automatico se aplica generalmente a los switch de protection.
    Dynamic lambda switches
        Los artefactos en las puntas mandan una señal a la red para pedir un wevelenght.
        Con una red de control fast-ethernet (todos los aparatos de la red deben estar conectados a ella)
Optical Burst Switches: nace por la ineficiencia de la red usando lambda switching, ya que muchos canales quedan tomados , pero nadie los esta ocupando.
    OBS pide un canal para un determinado numero de datos que son mandados como una ráfaga, luego se corta la conexion
Optical Packet Switches: KEOPS (KEys to Optical Packet Switching) define un estándar de comunicación de la linea de control
    Requiere poder leer bits a alta velocidad, cosa que se ha tratado de evitar

## Slide 25: Aplicaciones
Protection Switches
Optical Add-Drop Multiplexers (OADM)
Optical Crossconnects (OXC)

## Slide 26: Integración
Actualmente existe MPLS (MultiProtocol Label Switching )
¿Como integrar esta nueva tecnología a lo ya existente?
  GMPLS: Generalized MPLS
    Extiende MPLS para agregarle capacidades de control dinámico a los equipos Sonet/SDH y DWDM
    Bosqueja 4 interfaces para un switch:
      Capacidad de Package Switching (PSC)
      Capacidad de Time Division Multiplex (TDM)
      Capacidad de Lambda Switching (LSC)
      Capacidad de Fiber Switching (FSC)
Notes: MPLS: provee una via para setear conexiones logicas a trevés de redes basadas en paquetes , creando el equivalente de “express lengths”

## Slide 27: Integración: PSC
Su interfaz debe:
  Reconocer bits
  Reconocer paquetes
  Tomar decisiones de forwarding, según el header MPLS
  Recibir y procesar mensajes de routing
Ejemplos: Router, ATM Switches, etc.

## Slide 28: Integración: TDM
Su interfaz debe:
  Reconocer bits
  Reconocer estructuras de frames repetitivas y sincrónicas
  Hacer forwarding de datos basándose en slots de tiempo
  Recibir y procesar información del plano de control, dentro de los frames sincrónicos
Ejemplos: Sonet/SDH Add-Drop Mux (ADM), Digital Cross-Connect (DXC), etc.

## Slide 29: Integración: LSC
Su interfaz:
  No reconoce bits ni frames
  Realizar forwarding de rayos de luz, basándose en su longitud de onda o bandas
  No se asume que sean capaces de recibir ni procesar información del plano de control
Ejemplos: OADM, OXC.
Notes: Bandas de onda son agrupaciones de wevelengths
OADM: optical add drop multtiplex

## Slide 30: Integración: FSC
Su interfaz:
  No reconoce bits ni frames
  No requiere ver longitudes de onda
  Debe hacer forwarding según su configuración física
  No se asume que sean capaces de recibir ni procesar información del plano de control
Ejemplo: Protection Switch.
Notes: Bandas de onda son agrupaciones de wevelengths
OADM: optical add drop multtiplex

## Slide 31: Integración
Con todo lo anterior se mantiene la consistencia de la siguiente forma
Notes: Bandas de onda son agrupaciones de wevelengths
OADM: optical add drop multtiplex

## Slide 32: Discusión
¿Cómo hacer buffer a nivel óptico?
  Congelando Fotones
  Medios de propagación más lentos
¿Cómo leer bits a muy alta velocidad?
  No hacerlo. Tener un canal de control
Notes: Como hacer buffer a nivel óptico
*

## Slide 33: Discusión
Requerimientos según Aplicación

## Slide 34: Discusión
Requerimientos según Tecnologías

## Slide 35: Discusión
Aplicación v/s Tecnologías

## Slide 36: Discusión
¿La posible evolución a redes fotónicas?

## Slide 37: Preguntas
Preguntas

## Slide 38: Enlaces bibliográficos
http://services.eng.uts.edu.au/~kumbes/ra/Emerging/OpticalSwitchingReport/Paul-Free/OpticSwitching.htm
http://www.lightreading.com/document.asp?doc_id=9016
http://www.lightreading.com/document.asp?doc_id=311
http://lightwave.ee.columbia.edu/files/Papadimitriou2003.pdf
http://www.2cool4u.ch/wdm_dwdm/intro_allopticalswitching/intro_allopticalswitching.htm
http://services.eng.uts.edu.au/~kumbes/ra/Emerging/OpticalSwitchingReport/justin/optical.htm