## Slide 1
Nicolás Leiva
Alvaro Neira
Worldwide Interoperability for Microwave Access

## Slide 2: Introducción
IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)
Estándar 802.16: “Air Interface for fixed Broadband Wireless Access Systems”, WirelessMAN (metropolitan area network)

## Slide 3: Objetivo
Asegurar que estándar ofrezcan interoperabilidad dentro de una amplia gama de productos de comunicación certificados (WiMAX Forum Certified™) entre todas las redes y proveedores
Acceso de última milla de banda ancha
Conexión inalámbrica
Sin línea directa de visión a la estación base (Non Line of Sight)
Diferenciar calidad de servicio (MAC)

## Slide 4: Características
Algunos estándares pertenecientes a la familia IEEE 802.16
        IEEE 802.16a (WiMAX)
        IEEE 802.16b
        IEEE 802.16c
        IEEE 802.16e
Capa PHY y Capa MAC
(PHY)Interfaz aire para 10-66 GHz (2-11 GHz)
Opera en bandas licenciadas y no licenciadas
Tasa de transmisión de hasta 75 Mbps

## Slide 5: Características
Soporte para antenas inteligentes: Mejora eficacia espectral en redes inalámbricas
Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Multiple-Input Multiple-Output (MIMO)
Control de potencia de transmisión
(MAC)Topologías de red
  Punto-multipunto
  Mesh (malla): Comunicación de suscriptor-para-suscriptor
Soporte a FDD (frequency division duplexing) y TDD (time division duplexing)

## Slide 6: Características
Codificación y modulación adaptativas (QPSK, QAM)
Ajuste dinámico tamaño paquete
Nuevas características en QoS
Medidas para privacidad y criptografía inherentes:
  Autenticación instrumentos (certificados x.509) usando DES en modo CBC (cipher block chaining)
  Soporta algoritmos AES (Advanced Encryption Standard)
Alcance de 50 kilómetros (NLOS)
Forum (www.wimaxforum.org/home)

## Slide 7: Comparación
Parámetros | 802.16a (WiMAX) | 802.11 (WLAN) | 802.15 (Bluetooth)
Banda Frecuencia | 2-11GHz | 2.4GHz | Varias
Rango | 50 [km] | 300 [m] | 10 [m]
Tasa transferencia | 70 [Mbps] | 10-55 [Mbps] | 20K – 55M [bps]
Usuarios | Miles | Docenas | Docenas

## Slide 8: Desarrolladores
Fabricantes de chipsets WiMax:
    Intel
    Fujitsu
    Wavesat (de Canadá)
    Sequans Communications (ex-empleados Alcatel)
Producción de equipo:
    Alvarion
    Alcatel
    Aperto Networks
    AirSpan
    Siemens.

## Slide 9: Plan Intel para expansión WiMAX
Año | Propósito
2008 | Estar presente en la mitad de los notebooks del mundo
2007 | Crecer rápido en notebooks
2006 | Existir en teléfonos celulares y empezar a implementar en notebooks
2005 | Red de banda ancha para SOHO
2004 | Aparecer en líneas privadas de empresas.

## Slide 10: Esquema 1

## Slide 11: Esquema 2

## Slide 12: Aplicación

## Slide 13: OFDM
Divide espectro disponible en múltiples subportadoras
Distribuye los datos en un gran número de carriers
Espaciado entre frecuencias evita que los demoduladores vean frecuencias distintas a las suyas propias (Esparcimiento ortogonal)
Alta eficiencia de espectro, resilencia a la interface RF y menor distorsión multi-ruta

## Slide 14: MIMO
Basada en el chip AGN100
Funcionando de manera experimental en la Universidad de Stanford y en los Laboratorios Bell

## Slide 15: Modulación Adaptativa
Modulación: Proceso mediante el cual una onda se hace capaz de transmitir un mensaje
Usualmente, ésto se hace variando alguna propiedad de la onda para transmitir datos digitales (series de 0’s y 1’s)
Propiedades modificables de las ondas de radio
  Amplitud
  Frecuencia
  Fase

## Slide 16: Modulación Adaptativa - ASK
Modulación por amplitud : Amplitude Shift Keying
0
1
0

## Slide 17: Modulación Adaptativa - FSK
Modulación por frecuencia : Frecuency Shift Keying
Más tolerante al ruido que ASK, porque éste generalmente influye en la amplitud de la señal
0
1
0

## Slide 18: Modulación Adaptativa - PSK
Modulación por fase : Phase Shift Keying
Se varía la fase del siguiente baudio en algún ángulo
Existe Binary PSK (BPSK) y Quadrature PSK (QPSK)
Con BPSK 0º equivale a un 0 y 180º equivale a un 1

## Slide 19: Modulación Adaptativa - BPSK

## Slide 20: Modulación Adaptativa - QPSK
Agrega las fases 90º y 270º, con lo cual se pueden transmitir 2 bits por baudio

## Slide 21: Modulación Adaptativa - QPSK

## Slide 22: Modulación Adaptativa - QAM
También se puede variar la amplitud y la fase en una misma codificación, originando Quadrature Amplitude Modulation
Cada combinación de fase y amplitud indica cierto número de bits

## Slide 23: Modulación Adaptativa - QAM
Es posible agregar nuevas fases y amplitudes para obtener más estados posibles
Por ejemplo, se pueden usar 12 ángulos de fase y 2 amplitudes para obtener 16 estados (se pueden codificar 4 bits por baudio)

## Slide 24: Modulación Adaptativa - QAM
De acuerdo al número de estados posibles existen 8-QAM, 16-QAM, 64-QAM
WiMAX utiliza QPSK (modulando con 4 fases), y QAM con sus distintos números de estados
  Con QPSK se transmiten 2 bits por baudio
  Con 8-QAM se transmiten 3 bits por baudio
  Con 16-QAM se transmiten 4 bits por baudio
  Con 64-QAM se transmiten 6 bits por baudio

## Slide 25: Modulación Adaptativa - 16-QAM

## Slide 26: Modulación Adaptativa
¿Por qué no utilizar sólo las técnicas de modulación de mayor orden (cantidad de bits por baudio)?
  Porque necesitan mejor relación señal/ruido para soportar las interferencias y mantener una cantidad de errores razonable
  La modulación adaptativa permite al sistema elegir la técnica de mayor orden que el canal de conexión permita

## Slide 27: Modulación Adaptativa
Generalmente el canal será mejor mientras se esté más cerca de la estación base

## Slide 28: Encriptación
WiMAX utiliza los algoritmos de encriptación DES (data encryption standard) y AES (advanced encryption standard)

## Slide 29: Encriptación - DES
Algoritmo de encriptación simétrica
Variación del algoritmo LUCIFER de IBM
Llave de 56 bits
Bloques de 64 bits
Cifrador de Feistel
Adoptado como estándar federal en E.E.U.U. en 1976

## Slide 30: Encriptación - DES
Utiliza
  Permutaciones
  Shifts
  XOR
  Funciones fijas
  16 rounds
  Genera sub-llaves para cada round
Fuente : Roberto Opazo G.

## Slide 31: Encriptación - DES
Puede utilizarse como electronic codebook (ECB), cipher block chaining (CBC), cipher feedback (CFB), output feedback (OFB)
WiMax lo utiliza en modo CBC, donde a cada bloque se le aplica XOR con el anterior antes de encriptarlo
Fuente : Roberto Opazo G.

## Slide 32: Encriptación - DES
DES se extiende a Triple DES
Se comenzó a perder confianza en él por los ataques por fuerza bruta
Fue reemplazado por AES (advanced encryption standard)

## Slide 33: Encriptación - AES
Utiliza el algoritmo Rijndael
Algoritmo de encriptación simétrica, de substitución-permutación
Creado por Joan Daemen y Vincent Rijmen
Utiliza bloques de 128 bits
Llaves de 128, 192 ó 256 bits
Adoptado por el NIST (National Institute of Standards and Technology) en Noviembre 2001, reemplazando a DES

## Slide 34: Encriptación - AES
Primero se efectúa Add Round Key (bloque subllave)
Luego vienen 9 rounds (si la llave es de 128 bits), 11 (192 bits) ó 13 (256 bits)
En cada round se efectúa
  Byte Sub (reemplazar los valores del bloque según una S-Box)
  Shift Row (ordenar de manera distinta los bytes)
  Mix Column (cada columna del bloque se multiplica por una matriz fija)
  Add Round Key

## Slide 35: Encriptación - AES
Al final se efectúa un round adicional sin Mix Column
Cada subllave se calcula mediante el Key Schedule
  La siguiente subllave es función de una parte de la llave anterior
  Aplicando shift de una columna
  XOR con la S-Box
  XOR con una columna de una matriz fija Rcon (round constants)

## Slide 36: Mercado
Explosivo crecimiento para próximos años

## Slide 37: Conclusiones
Wimax no es una competencia a Wi-Fi sino un complemento y que tampoco será una competencia tan directa a la tecnología 3G (o eventualmente 4G) -> Convergencia de las tecnologías
Sobrepasará a los servicios de cable de banda ancha y DSL porque ofrece velocidades similares pero a un menor coste para las operadoras

## Slide 38: Extras: Conexión Punto a punto

## Slide 39: Extras: Conexión Punto-Multipunto

## Slide 40: Extras: Red en Malla