## Slide 1: Historia de Internet e IPv6
SEMINARIO DE COMUNICACIONES AVANZADAS – CC60L
Rolando Martinez (rolmarti@dcc.uchile.cl)
Mohamed Mohamed (mmohamed@dcc.uchile.cl)

## Slide 2: Contenido
Historia de Internet
  Qué es Internet ?
  Cómo se inició Internet ?
  Bases de Internet.
  Primero intentos.
  El nacimiento de ARPANET.
  La red se propaga.
  Se perdió el enfoque!
  NSFNET.
  El futuro de Internet.

## Slide 3: Contenido
IPv6
  Limitaciones del protocolo actual (IPv4)
  IPv6 características principales.
  IPv6 direccionamiento y header
  IPv6 extensiones
  IPv6 Ruteo

## Slide 4: Qué es Internet?
Podemos definir a Internet como una "red de redes“.
Internet sirve de enlace entre redes más pequeñas y permite ampliar su cobertura al hacerlas parte de una "red global".

## Slide 5: Cómo se inició Internet
Guerra fría y una posible guerra nuclear.
La América posnuclear necesitaría una red de comando y control enlazada de ciudad a ciudad, estado a estado, base a base.
El centro de la red sería el primer lugar a derribar.

## Slide 6: Bases de Internet
La RAND publicó una propuesta atrevida el año 1964:
  La red no tendrá autoridad central.
  Diseñada desde el principio para operar incluso hecha pedazos.
  Todos los nodos en la red serían iguales entre sí, cada nodo con autoridad para crear, pasar y recibir mensajes.

## Slide 7: Bases de Internet
  Los mensajes se dividirían en paquetes, cada paquete dirigido por separado.
  Cada paquete saldría de un nodo fuente específico y terminaría en un nodo destino.
  Cada paquete recorrería la red según unos principios particulares.
  La ruta que tome cada paquete no tendría importancia.

## Slide 8: Bases de Internet
  Solo contarían los resultados finales.
Ventajas:
  Si una parte de la red es destruida, el paquete llegará a su destino usando la parte sobreviviente de ella.
Desventajas:
  Este sistema de envío tan arbitrario podría parecer “ineficiente”.

## Slide 9: Primeros Intentos
Durante los 60, este intrigante concepto de red de conmutación de paquetes descentralizada caminó sin rumbo entre el RAND, el MIT y UCLA.
El Laboratorio Nacional de Física de Gran Bretaña preparó la primera red de prueba basada en estos principios en 1968.

## Slide 10: El nacimiento de ARPANET
La Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada del Pentágono (ARPA).
Super-Computadores, con el fin de desarrollar proyectos de investigación y desarrollo nacionales.

## Slide 11: La red se propaga
En el otoño de 1969 el primero de esos nodos fue instalado en UCLA.
En diciembre de ese año había cuatro nodos en la pequeña red, que se llamó ARPANET.
En 1971 había quince nodos en ARPANET.
En 1972, treinta y siete.

## Slide 12: Se perdió el enfoque!
ARPANET se habían convertido en una oficina de correos electrónica de alta velocidad subvencionada federalmente.
La mayor parte del tráfico de ARPANET no era el proceso de datos a largas distancias.
Lista de correos, "Amantes de la Ciencia Ficción" (SF- LOVERS).

## Slide 13: NSFNET
Potentes super-computadores, enlaces más amplios, rápidos y actualizados.
Agencias gubernamentales también se unieron: NASA, National Institutes of Health, epartament of Energy.
Los nodos de esta creciente red de redes se dividían en subdivisiones básicas.

## Slide 14: NSFNET
Nacen los dominios geográficos, y los otros dominios fueron agrupados en: gov, mil, edu, com, org y net.
La red ARPANET propiamente dicha expiró en 1989.
Nadie se notó la desaparición de ARPANET.

## Slide 15: El futuro de Internet
El número de computadores con conexión directa al TCP/IP se ha estado doblando anualmente desde 1988.
Para enero de 1999 se estimaba que habían cerca de 43.2 millones de computadoras conectadas.
Dominios registrados, había cerca de 8 millones a nivel global.

## Slide 16: El futuro de Internet
Asignación de números de IPv4 no es suficiente.
Siguiente generación de Internet:
  Redes 100 veces más rápidas.
  Aplicaciones con gran consumo de banda ancha.

## Slide 17: Limitaciones del protocolo actual
Cantidad de direcciones
  Número máximo de direcciones = 232 = 4 mil 300 millones
  Redes de clase A: 15 millones nodos.
  Redes de clase B: 64000 nodos (más popular).
  Redes de clase C: 250 nodos (muy chica).

## Slide 18: Limitaciones del protocolo actual
  Cantidad de computadores conectados se duplica cada 12 meses.
  Dispositivos personales de computación móviles están entrando al mercado.
    Tendrán un crecimiento aún mayor que los PC’s

## Slide 19: Limitaciones del protocolo actual
Ruteo
  Direcciones IPv4 no proveen suficiente flexibilidad para construir jerarquías que puedan ser agregadas eficientemente.
  La entrega de direcciones sin-clase() extiende un poco la vida de IPv4.
    Eventualmente nos quedaremos sin números.
    La pregunta no es si necesitamos una extensión, sino cuando la necesitamos.

## Slide 20: IPv6 Resumen
Direcciones de 128 bits.
2128 = 3.4x1038 => 665x1021 direcciones por m2 de la superficie de la tierra
Permite múltiples interfaces por host.
Permite múltiples direcciones por interfase.

## Slide 21: IPv6 Resumen
Permite tener anycast, multicast y unicast.
Formato del header es más simple
  Algunos campos del header de IPv4 fueron removidos o hechos opcionales.
QoS
  Puede dar prioridad a cierta clase de paquetes.
  (El: real-time)

## Slide 22: IPv6 Resumen
IPv6 incluye definición de extensiones que dan soporte para:
  la autentificación.
  integridad de datos.
  confidencialidad.

## Slide 23: IPv6 direccionamiento y header
Notación:
  FEDC:0000:0000:0000:3243:0000:0000:ABCD
  Puede abreviarse una secuencia de ceros
    FEDC::3243:0000:0000:ABCD
  Pueden escribirse los últimos 32 bits en formato decimal (IPv4).

## Slide 24: IPv6 direccionamiento y header

## Slide 25: IPv6 direccionamiento y header
Campo ToS (prior)
  0 Uncharacterized traffic
  1 "Filler" traffic (e.g., netnews)
  2 Unattended data transfer (e.g., email)
  3 (Reserved)
  4 Attended bulk transfer (e.g., FTP, HTTP, NFS)
  5 (Reserved)
  6 Interactive traffic (e.g., telnet, X)
  7 Internet control traffic (e.g., routing protocols, SNMP)

## Slide 26: IPv6 direccionamiento y header

## Slide 27: IPv6 direccionamiento y header
Header IPv6, tiene solo el doble del tamaño de IPv4.
  Solo la version tiene el mismo significado.
  Payload length se reemplaza por Datagram length
  Tipo de protocolo, se reemplaza por Next header.
  Time to live se reemplaza por Hop Limit

## Slide 28: IPv6 direccionamiento y header
Direcciones Unicast:
  Provider Based Unicast Addresses
Similar para los otros tipos de direcciones.

## Slide 29: IPv6 extensiones

## Slide 30: IPv6 extensiones
Las extensiones que están actualmente definidas son:
  Routing:
    Extended Routing (like IPv4 loose source route).
  Fragmentation:
    Fragmentación y armado.
  Authentication
    Seguridad e integridad de datos

## Slide 31: IPv6 extensiones
  Encapsulation
    Confidencialidad
  Hop-by-Hop Option
    Opciones especiales que requieren que haya un procesamiento especial.
  Destination Options
    Información adicional que debe ser analizada por el nodo destino.

## Slide 32: IPv6 Ruteo
Algoritmos de ruteo son idénticos a los de ipv4.
Ipv6 incorpora 3 nuevos algoritmos.
  Provider Selection (based on policy, performance, cost, etc.)
  Host Mobility (route to current location)
  Auto-Readdressing (route to new address)