## Slide 1: Red de transmisión
Realiza el transporte de energía y potencia entre puntos de la red principal.
Cumple estándares de confiabilidad
Proporciona además otros servicios, distintos del transporte, llamados servicios de red.

## Slide 2: Dos enfoques principales:
Como servicios proporcionados por la red de transmisión.
Como servicios entregados por los participantes del sistema y administrados por el operador independiente del sistema (ISO).

## Slide 3: SERVICIOS DE RED
LA RED PERMITE QUE SE DESARROLLEN LOS SERVICIOS NECESARIOS PARA OPERAR COMO SISTEMA.
INTERCONECTA: - CENTRALES-CONSUMOS -CENTRAL-CENTRAL -CONSUMO-CONSUMO

## Slide 4: SERVICIOS PRINCIPALES:
DE SISTEMA DE ENERGIA
DE COMUNICACIONES
DE PROTECCIONES

## Slide 5: SISTEMA DE ENERGIA
REGULACION DE TENSION
REGULACION DE FRECUENCIA
CONTROL DE AREA
AGC
ENERGIZACION DE UNIDADES
INTERCAMBIOS DE ENERGIA
APOYO DINAMICO

## Slide 6: COMUNICACIONES
SERVICIOS ONDA PORTADORA Y FIBRA OPTICA
ACCESO INFORMACION
TELEMEDIDA Y TELECONTROL

## Slide 7: PROTECCIONES
RESPALDO DE PROTECCIONES DE
GENERADORES Y TRANSFORMADORES DE CENTRAL
BLOQUEO DE PROPAGACION DE FALLAS: ESTABILIDAD
PROTECIONES DE DISTANCIA, DE SOBRECARGA, DIFERENCIALES, ETC.

## Slide 8: REGULACION DE TENSION
LA RED ENTREGA O ABSORBE POTENCIA REACTIVA DE LAS CENTRALES Y DE LOS CONSUMOS
SUMINISTRA O ABSORBE POTENCIA REACTIVA
TRANSMITE POTENCIA REACTIVA POSITIVA O NEGATIVA

## Slide 9: REGULACION DE FRECUENCIA
PERMITE QUE LA REGULACION SE TRANSMITA DE UN NUDO A OTRO: REDUCE COSTOS DE REGULAR CON UNIDADES PROPIAS
TRANSFIERE LA CALIDAD DE FRECUENCIA A TODO EL SISTEMA
PUEDE EVENTUALMENTE PERJUDICAR A UNIDADES NO PERTURBADAS

## Slide 13
Regulación
primaria
Regulación secundaria
Regulación primaria
Regulación terciaria
unidad
área
Frecuencia
potencia unidad
*Frecuencia *generación área
*Flujos interárea
área
Potencia por despacho económico

## Slide 14: REGULACION DE FRECUENCIA PRIMARIA
Individual por unidad generadora
Basada en la frecuencia o velocidad y en el regulador
Es automática
Tiene error permanente

## Slide 15: REGULACION DE FRECUENCIA SECUNDARIA
Es sistémica: considera varias unidades, un área o un enlace.
Puede ser manual o automática
Es más lenta que la primaria(T  10 seg)
Objetivos:
A) recuperar reserva para regulacion primaria (seguimiento de carga)
B) llevar error permanente a cero

## Slide 16: Reg. Secundaria
Toma de carga de algunas unidades
Se requiere corregir la potencia en las unidades regulantes en un monto
P= (Pi-Pi0)
Pi0 centro de la banda de regulacion primaria
Pi potencia actual en i

## Slide 17: Basada en restablecer banda de regulación primaria
Se distribuye según factores de participación:
Pjs= Fj P tal que Fj=1
Pjsmin Pjs Pjsmax

## Slide 18: CONTROL DE AREA
PERMITE QUE CADA SUBSISTEMA CONTROLE SU EQUILIBRIO GENERACION-DEMANDA ( REGULACION SECUNDARIA) EN FORMA INDEPENDINTE DE LOS INTERCAMBIOS

## Slide 19: AGC: CONTROL AUTOMATICO DE GENERACION
RED INTERNA PERMITE AGC DE CADA AREA O DE CADA EMPRESA
RED INTERAREA .EL SERVICIO AGC PUEDE SER INTEGRADO A NIVEL DE AREAS DISTINTAS: CASO DE EMPRESAS CON UNIDADES REPARTIDAS

## Slide 20: ENERGIZACION DE UNIDADES
ENTREGA TENSION A UNIDADES TERMICAS DESENERGIZADAS, PERMITIENDO
ACTIVAR LOS SERVICIOS AUXILIARES
LA PARTIDA DE LAS TURBINAS

## Slide 21: TRANSPORTE
Es el principal servicio de la red.
Entrega energía a nudos donde producir es más caro o no es posible.
Permite intercambio entre generadores
Permite intercambio entre áreas o subsistemas

## Slide 22: APOYO DE EMERGENCIA
PERMITE TRANSFERENCIAS DE ENERGIA EN CASO DE FALLAS DE UNIDADES
HAY UN AUMENTO SIGNIFICATIVO DE LA CONFIABILIDAD
REEMPLAZA LAS REGULACIONES DE TENSION Y FRECUENCIA SI FALLAN LAS UNIDADES A CARGO

## Slide 23: APOYO DINAMICO
CUANDO FALLAN UNIDADES O LINEAS, LA FRECUENCIA DISMINUYE
LOS FLUJOS SE ADAPTAN DE MODO DE CONTROLAR LA FRECUENCIA EN FORMA REMOTA
EN CASO DE INESTABILIDAD, LA INERCIA EQUIVALENTE SE VE AUMENTADA POR LA CONEXION

## Slide 24: SERVICIOS DE RED
EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED REALIZA ACTIVIDADES CON VALOR ECONOMICO PARA OTROS PARTICIPANTES DEL SISTEMA
SERVICIOS:
PRIMARIOS:TRANSPORTE
SECUNDARIOS:VARIOS OTROS