## Slide 1: SISTEMA DE AGUAS SUBTERRANEAS
EL AGUA SUBTERRANEA ES UNA PARTE INTEGRAL DEL SISTEMA HIDROLÓGICO, Y ESTÁ ÍNTIMAMENTE RELACIONADO CON EL DRENAJE DEL AGUA SUPERFICIAL. ES UN FENÓMENO COMÚN.
EL MOVIMIENTO DEL AGUA SUBTERRANEA ES CONTRALADO AMPLIAMEMNTE POR LA POROSIDAD Y PERMEABILIDAD DE LAS ROCAS A TRAVÉS DE LAS QUE FLUYE.
PROSIDAD: PORCENTAJE DE HUECOS DEL VOLUMEN TOTAL DE LA ROCA ( ESPACIOS ENTRE GRANOS, FRACTURAS, CAVIDADES POR DISOLUCIÓN, VESÍCULAS).
PERMEABILIDAD: CAPACIDAD DE LA ROCA PARA TRANSMITIR UN FLUIDO. DEPENDERÁ DE LA VISCOSIDAD DEL FLUIDO, LA PRESIÓN HIDROSTÁTICA, EL TAMAÑO DE LOS HUECOS O POROS Y, PARTICULARMENTE, DEL GRADO DE INTERCONECCIÓN DE LOS POROS (flujo es lento: m/día o m/año)

## Slide 2
LOS ACUÍFEROS SON ROCAS PERMEABLES SATURADAS DE AGUA. LA NAPA O NIVEL DE AGUAS SUPTERRANEAS O NIVEL FREÁTICO ES LA SUPERFICIE SUPERIOR DE LA ZONA DE SATURACIÓN. ENCIMA DE ELLA ESTÁ LA ZONA DE AIREACIÓN.
EL AGUA SUBTERRANEA ESCURRE POR GRAVEDAD, PROVOCADO POR LA DIFERENCIA DE ALTURA TOPOGRÁFICA DE LA NAPA. SE MUEVE DE ZONAS DE ALTA PRESIÓN A ZONAS DE BAJA PRESIÓN
LA DESCARGA NATURAL DEL AGUA SUBTERRANEA OCURRE DONDE EL NIVEL FREÁTICO INTERSECTA LA SUPERFICIE DEL SUELO (O DE EROSIÓN). SUCEDE EN LUGARES POCO SOBRESALIENTES, GENERALMENTE VERTIENTES, ARROYOS, CIÉNAGAS O PANTANOS, Y LAGOS. LO HACEN EN FUNCIÓN DE LA LITOLOGÍA, ESTRUCTURA Y TOPOGRAFÍA DEL TERRENO
LA DESCARGA ARTIFICIAL ES A TRAVÉS DE POZOS, DONDE SE GENERAN LOS CONOS DE DEPRESIÓN

## Slide 3
EL AGUA ARTESIANA ESTÁ CONFINADA BAJO PRESIÓN, COMO AGUA EN UNA PIPA. ELLA ESCURRE EN UNA CAPA PERMEABLE, LIMITADA ENTRE FORMACIONES IMPERMEABLES. DONDE ESTE ACUÍFERO INTERSECTA UNA PARED O FRACTURA, EL AGUA ASCIENDE POR LA APERTURA Y ORIGINA UN MANANTIAL DE CORRIENTE O VERTIENTE ARTESIANA.
EL MOVIMIENTO LENTO DEL AGUA SUBTERRANEA PUEDE DISOLVER ENORMES CANTIDADES DE ROCAS SOLUBLES Y TRANSPORTARLAS LEJOS EN SOLUCIÓNES. EN ALGUNAS ÁREAS ES EL AGENTE DE EROSIÓN DOMINANTE, PRODUCIENDO UNA TOPOGRAFÍA KARSTICA, QUE SE CARACTERIZA POR LA EXISTENCIA DE CAVERNAS, HOYOS O TERRENOS HUNDIDOS, DOLINAS, VALLES DE DISOLUCIÓN Y DESAPARICIÓN DE CORRIENTES

## Slide 4
LA PRECIPITACIÓN DE MINERALES DEL AGUA SUBTERRANEA CREA DEPÓSITOS DE VARIADAS FORMAS EN CAVERNAS, TALES COMO LAS ESTALAGTITAS Y ESTALAGMITAS. OTROS PRODUCTOS SON LAS TERRAZAS DE TRAVERTINO, LA SILICIFICACIÓN DE TRONCOS , LOS DEPÓSITOS DE MINERALES.
MENOS OBVIO SON LOS DEPÓSITOS EN ROCAS PERMEABLES, COMO ARENISCAS Y CONGLOMERADOS, DONDE EL AGUA SUBTERRANEA COMÚNMENTE DEPOSITA MATERIAL COMO CEMENTO ENTRE LOS GRANOS.

## Slide 5: ALTERACIÓN DEL SISTEMA
LA ALTERACIÓN DEL AGUA SUBTERRANEA POR ACTIVIDAD HUMANA PUEDE PRODUCIR VARIOS PROBLEMAS IMPREVISTOS, TALES COMO LA POLUCIÓN O CAMBIOS EN LA COMPOSICIÓN QUÍMICA, INVASIÓN DE AGUAS SALADAS EN EL LITORAL ( HASTA EL CONO DE DEPRESIÓN), CAMBIOS DEL NIVEL, SUBSIDENCIA, COLAPSOS, INTERUPCIÓN DE ECOSISTEMAS.

## Slide 6: VERTIENTES TERMALES Y GEYSERS
EN AREAS CON ACTIVIDAD IGNEA RECIENTE, LAS ROCAS ASOCIADAS CON VIEJAS CÁMARAS MAGMÁTICAS PUEDEN MANTENER ALTAS TEMPERATURAS REMANENTES POR CIENTOS Y MILES DE AÑOS.
EL AGUA SUBTERRANEA QUE FLUYE A TRAVÉS DE ESTA ÁREAS SE CALIENTA, Y CUANDO DESCARGA EN LA SUPERFICIE PRODUCE VERTIENTES TERMALES Y GEYSERS. LOS GEYSERS TIENE ERUPCIONES CÍCLICAS Y SON UNA FUENTE DE ENERGÍA PARA EL USO HUMANO (ENERGÍA GEOTERMAL)