## Slide 1: REMOCIÓN EN MASA
LOS MOVIMIENTOS DE MASA ES LA TRANSFERENCIA DE MATERIALES PENDIENTE ABAJO, A TRAVÉS DE LA ACCIÓN DIRECTA DE LA GRAVEDAD. CORRESPONDEN AL MAYOR Y MAS IMPORTANTE PROCESO GEOLÓGICO QUE OPERA EN LAS PENDIENTES.
LAS PENDIENTES SON SISTEMAS DINÁMICOS ABIERTOS, DÓNDE EL REGOLITO Y LA CAPA ROCOSA SUPERFICIAL SE MUEVEN PENDIENTE ABAJO, HACIA LA CORRIENTE PRINCIPAL (ayudados en combinación con los tributarios menores), DESDE DÓNDE SON REMOVIDOS POR EL SISTEMA DE DRENAJE QUE DOMINA EL ÁREA.
LOS MATERIALES SON EMPUJADOS PENDIENTE ABAJO POR LA ACCIÓN DIRECTA DE LA GRAVEDAD, HACIA UN POTENCIAL GRAVITACIONAL BAJO. LA CAÍDA PENDIENTE ABAJO TRANSFIERE EL MATERIAL, COMO MOVIMIENTOS DE MASA, LOS QUE SON EXTREMADAMENTE COMUNES.

## Slide 2: SISTEMA DE PENDIENTE
LAS PENDIENTES O SUPERFICIES INCLINADAS ESTÁN PRESENTES EN LA MAYOR PARTE DE LA SUPERFICIE TERRESTRE. ELLAS SE RELACIONAN CON LAS PAREDES DE LOS VALLES DE LOS RÍOS, Y SE FORMAN A PARTIR DE CANALES Y CORRIENTES DE EROSIÓN
ALGUNAS PENDIENTES, SIN EMBARGO, RESULTAN DE LA ACTIVIDAD TECTÓNICA, COMO EL CASO DE LOS ESCARPES DE FALLA; OTRAS RESULTAN DE LOS CICLOS EROSIVOS, DE EXTRUSIONES DE LAVA, E INCLUSO, DE IMPACTOS DE METEORITOS.
BAJO EL NIVEL DEL MAR, LOS MOVIMIENTOS DE MASA SON COMUNES TAMBIÉN. LOS MAYORES DESLIZAMIENTOS DE MASA SE CONOCEN EN LAS PENDIENTES SUBMARINAS PROFUNDAS (en volcanes: Hawai) , EN LOS TALUDES CONTINENTALES Y EN LOS FRENTES DE LOS DELTAS.

## Slide 3
LOS FACTORES MAS IMPORTANTES QUE INFLUENCIAN Y DEBILITAN LAS PENDIENTES SON: LA SATURACIÓN DEL MATERIAL DE PENDIENTE CON AGUA, LOS SISMOS, LA SOBREPENDIENTE Y EL CONGELAMIENTO Y DESHIELO. Otros factores son: desforestación y actividades antropológicas varias

## Slide 4: TIPOS DE MOVIMIENTOS DE REMOSIÓN EN MASA
LOS MOVIMIENTOS DE REMOSIÓN EN MASA PUEDEN SER RÁPIDOS Y DEVASTADORES, COMO SON LOS GRANDES DESLIZAMIENTOS DE LADERA DE CERROS Y LOS FLUJOS Y CAÍDAS DE ROCA, O PUEDE SER IMPERCEPTIBLEMENTE LENTOS, COMO EL CASO DEL “ARRASTRE” O REPTACIÓN DEL SUELO O DE LA CUBIERTA DE PASTO EN PENDIENTES SUAVES.
LOS TIPOS DE MOVIMIENTOS LENTOS MAYORES SON: REPTACIÓN ( “arrastre”), SOLIFLUXIÓN Y FLUJOS O GLACIARES DE ROCA.
LOS MOVIMIENTOS RÁPIDOS MAYORES SON: FLUJOS DE DETRITOS Y LAHARES, DESLIZAMIENTOS DE LADERA., DESLIZAMIENTO Y CAIDA DE ROCAS, HUNDIMIENTOS, FLUJOS DE ARENA SUBACUÁTICOS.

## Slide 5: LA REPTACIÓN ES UN MOVIMIENTO DE SUELO Y DE ROCA MUY LENTO, PRIMARIAMENTE POR EXPANSIÓN Y CONTRACCIÓN DEL MATERIAL DE SUPERFICIE. LA “SOLIFLUXIÓN” ES UN TIPO ESPECIAL DE REPTACIÓN CAUSADA POR LA EXISTENCIA DE UNA CAPA DE “PERMAFROST”.
LOS FLUJOS DE DETRITOS SON MEZCLAS DE FRAGMENTOS DE ROCA Y AGUA, QUE FLUYE PENDIENTE ABAJO COMO UN LÍQUIDO VISCOSO. Un “ l a h a r ” es un tipo especial de flujo de detritos, asociado a una erupción volcánica y compuesto príncipalmente de material volcánico.
LOS DESLIZAMIENTO DE LADERA SON TIPOS DE MOVIMIENTOS DE MASA DÓNDE SE MUEVE Y DESPLAZA UNA UNIDAD O BLOQUE DEL CERRO, A LO LARGO DE PLANOS DE DESLIZAMIENTOS BIÉN DEFINIDOS (“cárcava”). Otros tipos de deslizamientos son: hundimientos de bloques, caídas de rocas, glaciares de rocas, flujos de arena o deslizamientos subacuáticos.
LA SUBSIDENCIA (“hundimiento”) DIFIERE DE OTROS TIPOS DE MOVIMIENTO DE MASA, EN QUE ELLOS SON ESENCIALMENTE MOVIMIENTOS VERTICALES, CAUSADOS POR COLAPSOS EN VACÍOS O COMO RESULTADO DE COMPACTACIÓN DE LOS MATERIALRES.