## Slide 1: GEOLOGIA ECONOMICA
La Geología Económica corresponde esencialmente al estudio de depósitos minerales. Esto incluye tanto recursos metálicos, minerales industriales (no metálicos) y tambien los combustibles.

## Slide 2
GEOLOGÍA ECONÓMICA
Recursos Naturales
Energía
Recursos Minerales
Geotermia
Petróleo
Minería Metálica
Minería No Metálica

## Slide 3
Procesos Mineralizadores
Los depósitos minerales constituyen concentraciones anómalas de un(os) elemento(s) en la corteza terrestre.
Para que un determinado elemento llegue a constituir un yacimiento explotable el metal debe estar concentrado muy por encima de su abundancia media en la corteza terrestre.
El grado de enriquecimiento varía para cada elemento dependiendo de su valor.

## Slide 4
Procesos Mineralizadores II

## Slide 5
DEPÓSITOS MINERALES ALGUNAS DEFINICIONES BÁSICAS
Ocurrencia Mineral.
Concentración anómala de un mineral que se considera valiosa por alguien en alguna parte o que es de interés científico o técnico.
Depósito Mineral.
Es una ocurrencia mineral (concentración anómala de un mineral o elemento metálico) de tamaño (volumen) y ley suficiente para que en circunstancias favorables, sea considerado con potencial económico.

## Slide 6
Definiciones Básicas II
Roca de caja.
La roca que rodea al depósito, por ejemplo las rocas a ambos lados de una veta.
Roca huésped.
La roca dentro de la cual se presenta el depósito mineral. Ej. Pórfido Chuqui en Chuquicamata.
Estéril.
Término minero utilizado para referirse a la roca que no constituye mena explotable, en oposición a rocas mineralizadas.

## Slide 7
Definiciones Básicas III
Mena.
Mineral o minerales que pueden ser extraídos de una roca con ganancia económica (utilidad). Es utilizable, tal como se extrae o uno o más componentes se pueden recuperar, separar, tratar.
Ej. Menas de Cu: Calcopirita (CuFeS2), Bornita (Cu5FeS4), Calcosina (Cu2S).
Ganga.
Aquellos minerales los cuales ocurren con los minerales de mena, pero que no tienen valor económico.
Ej. Cuarzo (SiO2), Calcita (CaCO3) o Pirita (FeS2).

## Slide 8
Definiciones Básicas IV
Mineralización.
Se refiere usualmente a procesos formadores de minerales de mena,y ha minerales asociados que permiten la sobreconcentración de ellos(pirita).
Hipógena o Primaria.
Mineralización endógena, es decir producida por procesos internos de la tierra.

## Slide 10
Definiciones Básicas V
Supérgena o Secundaria.
Mineralización o efectos exógenos sobre cuerpos mineralizados, como meteorización, oxidación, descomposición de minerales y formación de nuevos minerales estables en el ambiente supérgeno.

## Slide 12: Definiciones Básicas VI
Yacimiento.
Depósito mineral que ha sido examinado y ha probado tener suficiente tamaño, ley y accesibilidad, como para ser puesto en producción y ser rentable.La rentabilidad de un yacimiento depende de sus características intrínsecas (como tonelaje y ley), y depende de condiciones ajenas al cuerpo mineral, como las tasas de impuesto, precio de metales, etc.

## Slide 13: Definiciones Básicas VII
Mina.
Corresponde a las labores de explotación de un yacimiento, las que pueden ser subterráneas o a cielo abierto.
Rajo.
Excavación a cielo abierto para la extracción minera.
Ej. Rajo de Chuquicamata.

## Slide 15
Definiciones básicas VIII
Recurso Mineral.
Tonelaje o volumen de roca mineralizada de interés económico intrínseco, cuyas leyes, límites y otras características apropiadas están conocidas con cierto grado de certeza y que es un posible blanco de extracción económica.
Reservas Minerales.
Porción o volumen de un Recurso Mineral en el que se han, efectuado estudios técnicos y económicos. El vol. y ley permiten establecer la vida del yacimiento.

## Slide 16
Definiciones básicas IX
Ley.
Grado de concentración de un elemento en el cuerpo mineralizado. Se expresa como porcentaje, ppm, ppb, etc.
Ley de Corte.
Grado mínimo de concentración, para que la explotación sea rentable.

## Slide 17
Según origen
1.Hidrotermales (primarios o hipógenos).
Etapas tardías de la cristalización magmática. Se les suele separar en dos subcategorías:
Pórfido(700-250 ºC) Epitermales(>250ºC)
2.Sedimentarios.
Concentración producto de procesos gravitacionales, transporte diferencial, meteorización diferencial, factores morfológicos.
Tipos de Depósitos

## Slide 18
3.Secundarios (supérgenos).
Depósitos hidrotermales expuestos a condiciones superficiales ( alzamiento, erosión), que bajo dichas condiciones interactúan con las aguas meteóricas, las que disuelven y reconcentran la mineralización primaria.
Una sección vertical típica presenta tres niveles de techo a base:
1. Zona de Oxidación y Lixiviación
2. Zona de enriquecimiento secundario
3. Zona de mineralización primaria

## Slide 19
Según la geometría de la mineralización
1.Pórfido Cuprífero:en Stockworks (vetillas) y diseminada.
2.Estratoligados: Cuerpos mineralizados tienen forma de estrato , capa o manto, y son concordantes con la mineralización.
3.Vetiformes:Cuerpos mineralizados de forma tabular, corresponden generalmente a fracturas rellenas.
4.Pipa:Cuerpos Mineralizados con forma de cono invertido, generalmente asociados a la formación de brechas magmáticas, magmático-hidrotermales o hidrotermales.

## Slide 20
CLASIFICACION Y RESUMEN DE PROCESOS MINERALIZADORES PROCESOS ENDÓGENOS I
Cristalización Magmática.
Precipitación de minerales como constituyentes de un magma.
Diamantes en Kimberlitas.
Granitoides como rocas hornamentales.

## Slide 22: Procesos Endógenos II
Segregación Magmatica.
Cristalización Fraccionada, Diferenciación Magmática, inmiscibilidad de liquidos, precipitación de súlfuros.
Alteración Hidrotermal.
Depositación desde soluciones de origen magmático, metamórfico, meteórico y marino.
Pórfidos Cupríferos.
Chuquicamata, El Teniente, etc.
Vetas Auríferas del Indio.

## Slide 23
Procesos Endógenos III.
Metamórficos.
Metamorfismo de contacto, Metamorfismo Regional principalmente.
Mármoles.
Skarn.

## Slide 29: PROCESOS EXÓGENOS.
Exhalativos, Superficiales, Volcanogénicos.
Exhalación de soluciones hidrotermales en superficie, generalmente en condiciones submarinas.
Volcanes Submarinos Modernos.
Epitermales.

## Slide 31: Procesos Exógenos II.
Sedimentarios Alóctonos (clásticos).
Concentración de minerales pesados y durables, en sedimentos clásticos.
Placeres de Au.
Arenas Silíceas.
Gravas de uso industrial.

## Slide 34: RECURSOS ENERGÉTICOS DE ORIGEN ORGÁNICO.
Acumulación, degradación y evolución de restos orgánicos hasta su entrampamiento
Condiciones anaeróbicas y un gradiente P-Tº.
Carbón: Hojas, Tallos y Troncos
Hidrocarburos(petróleo,gas natural, asfaltos). Plancton, Algas y Bacterias.
Roca madre.
Roca Reservorio.

## Slide 35
Para lograr una acumulación de hidrocarburos,
se debe producir el siguiente ciclo:
Roca
Madre
MIGRACIÓN
PRIMARIA
Roca
Reservorio
Trampa
MIGRACIÓN
SECUNDARIA

## Slide 39
FIN