## Slide 1: Stress
(Esfuerzo)

## Slide 2: Fuerza: Definición
Se define fuerza como una magnitud vectorial que tiende a producir un cambio en el movimiento de un cuerpo o en su estructura interna (producir una deformación)
  fuerzas del cuerpo están en relación directa con la masa del cuerpo al cual se aplican, aunque su origen puede ser debido a causas externas.
  fuerzas de superficie dependen siempre de causas externas al cuerpo y no guardan ninguna relación con la masa del mismo

## Slide 4: Esfuerzo (Stress)
El esfuerzo («stress») se define como la fuerza por unidad de superficie que soporta o se aplica sobre un plano cualquiera de un cuerpo.
Para una misma fuerza aplicada en superficies distintas podemos tener distintos resultados

## Slide 7: Componentes del Esfuerzo
Esfuerzo Normal σ
Esfuerzo de Cizalle τ

## Slide 8: Tensor de Esfuerzo

## Slide 9: Tensor de Esfuerzo

## Slide 10: Elipsoide de Esfuerzo
Esfuerzos principales, y las direcciones según las cuales actúan se denominan direcciones principales.
Son siempre esfuerzos normales

## Slide 11: Elipsoide de Esfuerzo
Los tres planos perpendiculares entre sí que contienen a los ejes del elipsoide son aquellos sobre los que actúan los esfuerzos principales, y se llaman planos principales del elipsoide de esfuerzo.
Los planos principales no experimentan nunca esfuerzos de cizalle.

## Slide 12: Tipos de Esfuerzo
Stress Uniaxial
Stress Biaxial
Stress Triaxial
  Poliaxial σ1 > σ2 > σ3
  Axial σ1= σ2 o σ2 = σ3
  Hidroestático σ1 = σ2 = σ3
  Litoestático Peso de la columna de roca

## Slide 13: Deformación Frágil vs. Dúctil

## Slide 14
1

## Slide 15: Círculos de Mohr
Queremos calcular las componentes τ y σ sobre un plano P
P
τ
σ
α
θ

## Slide 16: Círculos de Mohr
Conocemos los esfuerzos Principales σ1 y σ2
P
τ
σ
σ1
σ2
Componentes Paralelas a P: σ1·sen α y σ2·cos α
α
θ
σ1·sen α
σ2·cos α
σ2·sen α
σ1·cos α
Componentes Perpendiculares a P: σ1·cos α y σ2·sen α

## Slide 17: Círculos de Mohr
Sumando y restando las componentes normales y de cizalle para el plano P tenemos
σ = ( σ1 · cos α · S · cos α +σ2 · sen α · S · sen α) / S
τ = (σ1 · sen α · S · cos α - σ2 · cos α · S · sen α) / S
Simplificando
σ = 1/2 (σ1 + σ2) + 1/2 (σ1 - σ2)· cos 2 α
τ = 1/2 (σ1 - σ2) · sen 2 α

## Slide 18: Círculos de Mohr de Stress

## Slide 19: Círculos de Mohr
Ojo con los ángulos
Θ: Angulo entre σ1 y el plano P (menor)
α: ángulo entre σ1 y plano P (mayor)
El ángulo θ se mide desde σ1 hacia el plano en cuestión, y el α desde σ1 hacia la normal al plano. Sólo uno de ellos es necesario.

## Slide 20: Círculos de Mohr
Ojo con los ángulos
Θ: se traza desde la intersección de σ1 con el eje X
α: se traza desde la intersección de σ2 con el eje X
σ1
θ positivo y se mide 2θ
en sentido horario
σ1
θ negativo y se mide 2θ
en sentido antihorario

## Slide 21: Círculos de Mohr de Stress

## Slide 22: Círculos de Mohr de Stress
Reglas para construir un círculo de Mohr
  σ (stress normal) va en el eje X y τ (stress de Cizalle) en el eje Y
  Si los valores máximos y mínimos de σ son conocidos => se plotean directamente en el eje X y se traza un circulo que pase por (σ1+σ3)/2
  Si el estado de stress de 2 planos es conocido (σ y τ), esos 2 puntos deben caer en el perímetro del círculo de mohr. Uniéndolos se encuentra el centro y con el radio se traza el circulo.

## Slide 23: Círculos de Mohr de Stress
Determinar el circulo de mohr a partir de 2 planos

## Slide 24: Círculos de Mohr de Stress
Reglas para construir un círculo de Mohr
  El stress principal máximo σ1bisecta el ángulo agudo formado por los planos de cizalle conjugados. En el caso de σ3 bisecta el ángulo obtuso formado por los planos de cizalle conjugados
  Si 2θ es medido en el círculo de Mohr, recordar que en realidad que θ es el ángulo del plano de fractura con σ1.

## Slide 25: Círculos de Mohr de Stress

## Slide 26: Criterio de Navier Coulomb
Criterio de ruptura FRAGIL
Basado en la teoría de Fricción
τ=Co + σ tanφ
μ=tan φ
τ=C + σ μ

## Slide 27: Criterio de Navier Coulomb
2θ
Co
Compresión
Tensión

## Slide 28: Ejercicios
1.- Ensayes de laboratorio permitieron determinar la envolvente de ruptura en compresión de un granito como:
τ = 20+ σ tanφ φ = 30°.
  Si la región se encuentra en un estado de stress tal que σ1= 115 MPa, vertical y σ3 = 15 MPa, con dirección EW/horizontal.
a) Cuál sería la resistencia a la tracción esperada para esta roca?. Justifique brevemente.
30º
20
10
τ
σ

## Slide 29: Ejercicios
¿Por qué se produce una fractua hidraulica?¿Como se manifiesta en el circulo de Mohr?
  Aumento en la presión de poro, reduciendo el stress normal
  El circulo se desplaza hacia la izquierda hasta que corta la envolvente de fractura.

## Slide 30: Ejercicios
1.- Ensayes de laboratorio permitieron determinar la envolvente de ruptura en compresión de un granito como:
τ = 20+ σ tanφ φ = 30°.
  Si la región se encuentra en un estado de stress tal que σ1= 115 MPa, vertical y σ3 = 15 MPa, con dirección EW/horizontal.
b) Si el estado de stress es σ1= 64 MPa y σ3 = 16 MPa. Cuál tiene que ser la presión de fluidos para causar fractura. De qué tipo sería esta fractura.

## Slide 31: Ejercicios
2.- En la mina El Teniente se encontró un plano de falla de rumbo N45°E y manteo 65° SE. El stress horizontal debido al método de extracción es de 110 Mpa, con dirección N45ºW. El stress vertical es de 8,5 MPa.
  a) Determine el estado de stress en el plano de falla.
  b) Si sólo actúan los estreses mencionados, ¿Cuál sería el movimiento de la falla?.

## Slide 32: Ejercicios
3.- Dados stresses principales de 63 MPa y 94 Mpa.
  ¿Cuál es el estado de stress en una discontinuidad cuya normal está orientada a 53º de σ1?.