## Slide 1
<footer>
<date/time>
RECURSOS
HÍDRICOS
Departamento de Geología
Universidad de Chile

## Slide 2
HIDROGEOLOGÍA
METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN HIDROGEOLÓGICA
Cálculo del Radio de Influencia del Bombeo
Un requerimiento usual en hidrogeología es la determinación del Radio de Influencia
que el bombeo de un pozo determinado genera en el tiempo.
En régimen de desequilibrio la expresión es la siguiente :
R = 1,5 * (T * t / S)1/2
donde
R (m) es el Radio de Influencia (RI);
T (m2/día) es la transmisividad del acuífero;
t (días) es el tiempo de bombeo para el que se calcula el RI; y
S es el almacenamiento del acuífero.
Para definir el radio de protección de un sondaje, la DGA exige la determinación del
RI, el cual suele determinarse para el tiempo que fue requerido para que el ND del
pozo evidenciara tendencia a estabilizarse. Este antecedente se obtiene del regis-
tro de la prueba de bombeo de caudal constante practicada en el pozo.

## Slide 3
HIDROGEOLOGÍA
METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN HIDROGEOLÓGICA
Cálculo del Radio de Influencia del Bombeo
Radio de Influencia (R)

## Slide 4
HIDROGEOLOGÍA
METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN HIDROGEOLÓGICA
Determinación de la Eficiencia de un Sondaje
Para determinar la eficiencia de un sondaje se pueden utilizar varios métodos. El
más recurrido corresponde al método de determinar el descenso teórico que de-
biera experimentar el nivel dinámico, de acuerdo a las constantes elásticas del a-
cuífero y al diámetro de pozo, para luego comparar éste con el descenso real que
ha experimentado dicho nivel durante las pruebas ejecutadas en el sondaje.
Para asegurar un cálculo representativo en el mediano plazo, se deben determinar
los descensos del nivel dinámico a un tiempo largo de bombeo. Para esto se pue-
den extrapolar los descensos obtenidos en los ensayos de caudal variable y cons-
tante hasta un tiempo de bombeo de 10.000 minutos, para luego comparar éstos
con los descensos teóricos obtenidos para igual período (10.000 minutos).
El descenso teórico, para los distintos caudales, se determina utilizando las ex-
presiones de Theis y las constantes elásticas del acuífero sometido a extracción. Al
respecto es importante recordar que en las fórmulas de Theis está considerada la
distancia existente entre el pozo de bombeo y un pozo de observación, de forma
al utilizar sólo los datos del pozo de bombeo deberá considerarse la distancia co-
mo equivalente al radio del pozo, incluyendo el espacio anular relleno con gravilla.

## Slide 5
HIDROGEOLOGÍA
S1 - S2 = sobredescenso por pérdidas en el acuífero
METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN HIDROGEOLÓGICA
Determinación de la Eficiencia de un Sondaje
Perfil de Descenso en Régimen de Darcy
Perfil de Descenso Real
en el acuífero
Nivel Dinámico Medido al Interior del Pozo
Sp
S1
S2
S2 = descenso según Darcy
S1 = descenso real en el acuífero
Sp = descenso en el pozo
Sp - S1 = sobredescenso por pérdidas en el pozo
Q

## Slide 6
HIDROGEOLOGÍA
METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN HIDROGEOLÓGICA
Determinación de la Eficiencia de un Sondaje
Como puede advertirse en el croquis anterior, el nivel que se mide al interior del
pozo incorpora tanto las pérdidas de carga que se generan en el acuífero en las
cercanías del pozo, como aquellas originadas en la circulación al interior del son-
daje y al ingreso de la bomba. Estas últimas (sondaje y bomba) suelen ser las más
significativas.
Para determinar el descenso teórico se utilizan las expresiones de Theis :
S * r2 u2 u3 u4
u = ----------- ; W(u) = - 0,5772 - ln u + u - --------- + --------- - --------- + ....
4 * T * t 2 * 2 ! 3 * 3 ! 4 * 4 !
Q * W(u)
s = -----------------
4 *  * T

## Slide 7
HIDROGEOLOGÍA
METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN HIDROGEOLÓGICA
Determinación de la Eficiencia de un Sondaje
Para determinar la eficiencia del pozo, asumiendo que las pérdidas mayores se
producen por efecto del sondaje, tendríamos :
st
Eficiencia (%) = ------- * 100
sp
donde
st = descenso teórico según Theis (m); y
sp = descenso real en el pozo (m)

## Slide 8
HIDROGEOLOGÍA
METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN HIDROGEOLÓGICA
Cálculo de Interferencias (Pozos)
Un aspecto importante, que comúnmente es necesario determinar, dice relación
con los efectos que produce el bombeo de un pozo en otro o bien los efectos que
genera una batería de sondajes de explotación, en un área específica.
Si se considera una batería de sondajes que habilitan un mismo acuífero, y que
bombean de manera simultánea, sus conos de depresión se interfieren generando
descensos distintos a los que se producirían con la explotación aislada de cada
pozo.
Aplicando el principio de superposición y la ecuación de Theis se obtiene la si-
guiente expresión :
Qi 2,24 * T * t
Δ = Σ ------------------ Ln ---------------------
4 * π * T ri2 * S
Esta fórmula determina la depresión, que se produce en el acuífero, en un punto
que dista r1, r2, ........... ri de los sondajes 1, 2,....... i, de los cuales se bombean cau-
dales Q1, Q2, ............ Qi, durante un tiempo t.

## Slide 9
HIDROGEOLOGÍA
METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN HIDROGEOLÓGICA
Cálculo de Interferencias (Pozos)
Q1
Q2
Q4
Q3
r1
r2
r3
r4
Punto problema
Pozo 4
Pozo 3
Pozo 2
Pozo 1

## Slide 10
HIDROGEOLOGÍA
METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN HIDROGEOLÓGICA
Caudal entregado por un dren
El caudal que entregará un dren, por metro de longitud y en condiciones de desequi-
librio, depende de los siguientes parámetros : la permeabilidad del acuífero, el coe-
ficiente de almacenamiento del mismo, del radio del dren y de la magnitud del descen-
so del nivel estático para alcanzar la clave de la tubería.
r
a

## Slide 11
HIDROGEOLOGÍA
METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN HIDROGEOLÓGICA
Caudal entregado por un dren
La expresión que permite determinar el caudal por metro de dren, es la siguiente :
a * π * K
Qu = ------------------------
Ln (0,88 * (K*t/S*r))
donde
Qu (m3/día por metro de dren) es el caudal unitario;
a (m) es el descenso del NE hasta la clave del dren;
K (m/día) es la permeabilidad del acuífero;
S es el almacenamiento del acuífero;
t (días) es el tiempo de operación; y
r (m) es el radio del dren.
Para determinar el caudal aportado por todo el dren (Q), deberá hacerse el producto
entre Qu y el largo de la obra.

## Slide 12
HIDROGEOLOGÍA
METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN HIDROGEOLÓGICA
Cálculo de la depresión generada por un dren
La expresión que permite determinar el descenso de la superficie freática, en un
punto ubicado a cierta distancia de un dren, es la siguiente :
Q 0,882 * K * t
Δ = --------- Ln ----------------------
π * K S * x
donde
Δ (m) es el descenso generado en el punto problema;
Q (m3/día por metro de dren) es el caudal unitario;
x (m) es la distancia al dren del punto donde se calcula el descenso;
K (m/día) es la permeabilidad del acuífero;
S es el almacenamiento del acuífero; y
t (días) es el tiempo de operación del dren para el cual se calcula el
descenso.

## Slide 13
HIDROGEOLOGÍA
METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN HIDROGEOLÓGICA
Cálculo de la depresión generada por un dren
Δ
x

## Slide 14
HIDROGEOLOGÍA
METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN HIDROGEOLÓGICA
Caudal aportado por un río drenante al bombeo de un pozo aledaño
Cuando un río cruza un área de recuperación de agua subterránea, su caudal se
alimenta de los aportes provenientes del acuífero, de forma que si se proyecta una
explotación a partir de un pozo cercano, parte importante de los recursos obtenidos
del pozo pueden estarse consiguiendo a expensas del río.
Para determinar la magnitud del impacto en el río se utiliza el método de Jenkins
(1968).
El método tiene los mismos supuestos de los métodos de interpretación de ensa-
yos de bombeo y en estricto rigor debiera aplicarse a acuíferos confinados, sin em-
bargo es una válida aproximación para acuíferos libres.
Para la solución del problema el autor estructuró un ábaco al cual convergen las
siguientes variables :
Q (m3/día) es el caudal constante bombeado por el pozo;
Qi (m3/día) es el caudal derivado del río;
Q*t es el volumen bombeado hasta el tiempo t (días);
Vi (m3) es el volumen total aportado por el río en el tiempo t;
T (m2/día) es la transmisividad del acuífero
S es el almacenamiento del acuífero;
t (días) es el tiempo desde que se inicia el bombeo; y
x (m) es la distancia del pozo al río o borde de recarga.

## Slide 15
HIDROGEOLOGÍA
río
río
pozo
Q

## Slide 16
HIDROGEOLOGÍA
METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN HIDROGEOLÓGICA
Caudal aportado por un río drenante al bombeo de un pozo aledaño

## Slide 17
HIDROGEOLOGÍA
METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN HIDROGEOLÓGICA
Caudal aportado por un río drenante al bombeo de un pozo aledaño
El método consiste en determinar el parámetro auxiliar del ábaco :
T * t
x2 * S
Con el valor de dicho parámetro se entra al ábaco para determinar Qi/Q y Vi/Q*t ,
mediante los cuales se pueden determinar las variables de interés (Qi y Vi) ya que
Q y t son datos.

## Slide 18
HIDROGEOLOGÍA
METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN HIDROGEOLÓGICA
Interferencia generada por una serie de drenes paralelos
Cuando se requiere deprimir la superficie freática en un área, con el objeto de utili-
zar los terrenos en actividades agrícolas, industriales o urbanas, el método más e-
ciente consiste en diseñar sistemas de drenes, que al interferirse, generen la depre-
sión necesaria en cada caso.
La depresión que se produce en el punto medio entre dos drenes consecutivos
queda definida por la siguiente expresión :
2 * Q 1,764 * K * t n 1
Δ = ----------- Ln --------------------- ---------------
π * K S * D (2n - 1) !
donde
Q (m3/día) es el caudal que entrega cada dren por unidad de longitud al tiempo t;
K (m/día) es la permeabilidad del acuífero;
S es el coeficiente de almacenamiento y D (m) la distancia entre drenes;
t (días) es el tiempo de extracción para el cual se desea calcular la depresión Δ (m); y
n es el número de drenes existentes hacia cada costado del punto problema.

## Slide 19
HIDROGEOLOGÍA
D
Δ
Interferencia de Drenes

## Slide 20
HIDROGEOLOGÍA
METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN HIDROGEOLÓGICA
Balances
Para determinar el potencial hidrogeológico de una cuenca es necesario establecer
el balance respectivo.
Este concepto involucra un análisis comparativo de los ingresos y egresos de agua
al sistema subterráneo, estableciendo la variación del volumen almacenado, todo es-
to enmarcado en un período de tiempo determinado.
Para la estructuración de un balance es imperioso definir el sistema físico sobre el
cual se ejecutará éste. Deben determinarse con claridad los límites de dicho sistema,
con el objeto de acotarlo y definir para éste, las recargas y descargas correspondien-
tes.
La expresión general del balance hidrogeológico es la siguiente :
Entradas (Recargas) = Salidas (Descargas) ± Δ V (Variación del volumen almacenado)
Para un intervalo de tiempo determinado, deberán evaluarse todas las entradas y sa-
das de agua al sistema definido, lo que deberá resultar compatible con la variación del
volumen de agua subterránea embalsada en el mismo.

## Slide 21
HIDROGEOLOGÍA
METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN HIDROGEOLÓGICA
Balances
Mecanismos de Recarga
Infiltración de un porcentaje de las precipitaciones (Recarga por Pp);
Infiltración desde los cursos de escurrimiento superficial (Recarga río);
Infiltración a partir de los derrames de riego (Recarga por riego);
Ingreso al sistema de un caudal subterráneo (Caudal Subt Entrante); e
Ingreso de agua artificialmente incorporada (Recarga antrópica).

## Slide 22
HIDROGEOLOGÍA
METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN HIDROGEOLÓGICA
Balances
Mecanismos de Descarga
Recuperaciones en el lecho de los cursos de escurrimiento superficial;
Evaporación desde superficies de agua libre o con el NE poco profundo;
Evapotranspiración a través de la actividad vegetal;
Caudal subterráneo saliente del sistema; y
Explotación artificial de los recursos.

## Slide 23
HIDROGEOLOGÍA
METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN HIDROGEOLÓGICA
Balances
Como se indicara anteriormente, para estructurar un balance hidrogeológico, es nece-
sario definir el sistema hidrogeológico correspondiente. Esto implica lo siguiente :
  - determinar la geometría de los acuíferos y de las unidades impermeables exis-
  tentes;
  - definir las relaciones que pudiesen existir entre las distintas unidades permea-
  bles e impermeables;
  - determinar las características hidráulicas de los acuíferos, vale decir el grado de
  confinamiento y las constantes elásticas respectivas; y
  - definir la disposición, en profundidad, de la superficie equipotencial.
Una vez ejecutadas las tareas precedentes, se deberán evaluar las recargas y descar-
gas, para el período de tiempo durante el cual se ejecutará el balance, y en función del
resultado se podrá determinar si para dicho período hubo aumento o disminución del
volumen embalsado.

## Slide 24
HIDROGEOLOGÍA
METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN HIDROGEOLÓGICA
Balances
Definición del Modelo Hidrogeológico Físico
La primera tarea que se ejecuta, si no existen antecedentes confiables a escala ade-
cuada, es un levantamiento fotogeológico del área de interés. Los objetivos primor-
diales de éste son los siguientes :
    Determinar la extensión y características (sedimentológicas y geomorfo-
    lógicas) de los depósitos detríticos susceptibles de constituir acuíferos.
    Esto implica trazar el contacto entre las unidades líticas y los depósitos
    sedimentarios permeables (contacto roca-relleno).
    Definir los tipos litológicos relevantes y las estructuras existentes, de pre-
    ferencia aquellas que puedan controlar la geometría de los acuíferos.
    Determinar la red hidrográfica y la divisoria de aguas de la cuenca que se
    estudia.
    Ubicar en el mapa las captaciones existentes y definir áreas homogéneas
    desde una perspectiva hidrogeológica (zonas de recarga, de recuperacio-
    nes, vertientes, espejos de agua, etc.).
Análisis de toda la información de sondajes que exista en el área. Estructuración de
las columnas estratigráficas respectivas y definición de las unidades permeables que
estos datos permitan identificar.

## Slide 25
HIDROGEOLOGÍA
METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN HIDROGEOLÓGICA
Balances
Definición del Modelo Hidrogeológico Físico
Si la cobertura y densidad de los datos de sondajes es escasa, suele ser convenien-
te complementar estos antecedentes con información proveniente de levantamientos
geofísicos tales como gravimetría y transiente electromagnética (TEM).
Al respecto es importante advertir que siempre es necesario calibrar los datos geo-
físicos con los antecedentes estratigráficos aportados por los sondajes. Una inter-
pretación geofísica sin apoyo geológico real es, generalmente, poco confiable.
En el caso de la gravimetría, técnica consistente en medir con gran precisión la gra-
vedad en un punto, con el objeto de determinar el espesor sedimentario y consecuen-
temente la profundidad de la roca basal, es siempre importante y necesario conside-
rar lo siguiente :
    Los perfiles gravimétricos deben anclarse en sus extremos en afloramien-
    tos de roca, de forma que se asegure que en esos puntos el espesor sedi-
    mentario es nulo. Esto facilita la adecuada interpretación de los puntos in-
    termedios.

## Slide 26
HIDROGEOLOGÍA
METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN HIDROGEOLÓGICA
Balances
Definición del Modelo Hidrogeológico Físico
    En estos puntos extremos deben colectarse muestras de roca con el objeto
    de practicar en ellas análisis de densidad. Este parámetro es altamente sen-
    sible en el cálculo del espesor sedimentario, de forma que su adecuada de-
    terminación es importante en la obtención de resultados confiables.
    Los fuertes desniveles topográficos que suelen existir en los puntos ubica-
    dos en los extremos de los perfiles, hacen siempre recomendable determi-
    nar dichos desniveles utilizando la plantilla de Hammer (en círculos A y B).
    Esta consideración ayuda luego a la determinación de la corrección de te-
    rreno, cálculo siempre importante de ejecutar en áreas donde los altos topo-
    gráficos afectan las mediciones de gravedad, y consecuentemente, la bon-
    dad de los resultados finales.
    Finalmente, siempre es imprescindible calibrar los resultados obtenidos me-
    diante los cálculos gravimétricos, con valores reales entregados por sonda-
    jes que hayan alcanzado la roca que hace de zócalo a los depósitos sedimen-
    tarios, cuyo espesor se requiere conocer.

## Slide 27
HIDROGEOLOGÍA
METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN HIDROGEOLÓGICA
Balances
Definición del Modelo Hidrogeológico Físico
Los sondeos geoeléctricos del tipo transiente electromagnética son muy útiles para
la determinación de la geología de subsuperficie, ya que entregan información de bue-
na calidad respecto a la posición del nivel estático, a la estratigrafía de los sedimentos
y a la profundidad de la roca basal.
Con toda la información aportada por las labores indicadas, deberán levantarse perfi-
les geológicos, que permitan definir unidades de carácter hidrogeológico, las relacio-
nes y características de permeabilidad de cada una y la geometría de las mismas.

## Slide 28
HIDROGEOLOGÍA
METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN HIDROGEOLÓGICA
Balances
Definición del Modelo Hidrogeológico Físico

## Slide 29
HIDROGEOLOGÍA
Definición del Modelo
Hidrogeológico Físico

## Slide 30
HIDROGEOLOGÍA
METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN HIDROGEOLÓGICA
Balances
Evaluación de la Recarga
En el proceso de determinación de la recarga de los acuíferos de una cuenca, el proce-
dimiento más confiable se basa en los datos aportados por el control sistemático de los
niveles estáticos del área. Debido a ésto es que dicha maniobra siempre es aconsejable
implementarla, ya que los datos que aporta en el largo y mediano plazo, tienen gran va-
hidrogeológico.
Si a lo largo del tiempo los niveles presentan fluctuaciones (ascensos y descensos),
esta dinámica sólo puede explicarse por la existencia de procesos de recarga y descar-
ga de los sistemas subterráneos.
Los datos de niveles estáticos permiten determinar el gradiente de la superficie equi-
potencial en distintos sectores del acuífero. Este parámetro es indispensable a la hora
de definir la magnitud del flujo subterráneo y permite evidenciar la dinámica hídrica sub-
terránea.
Importante es indicar que la existencia de gradientes hidráulicos en un acuífero, impli-
ca que existió recarga en épocas pretéritas, pero que no necesariamente ésta se verifica
en forma sistemática y periódica. Existen cuencas en el sector norte del país donde los
procesos de recarga datan de mucho tiempo y que actualmente se encuentran en proce-
so de drenado natural.

## Slide 31
HIDROGEOLOGÍA
METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN HIDROGEOLÓGICA
Balances
Evaluación de la Recarga
Recarga por Precipitaciones
Para determinar la magnitud de la recarga que se produce por infiltración profunda, de
una fracción de las precipitaciones, se suelen emplear dos metodologías.
La primera consiste en la implementación de un modelo de simulación hidrológica, que
ejecuta un balance a nivel de suelo generando infiltración y escorrentía. Estos modelos,
dependiendo del tipo (pluvial o nivopluvial), manejan varios parámetros entre los cuales
destacan los siguientes :
      Precipitación, obtenida de las estadísticas disponibles;
      Evaporación, obtenida de las estadísticas;
      Coeficiente de transposición de las precipitaciones;
      Evapotranspiración potencial
      Capacidad de campo;
      Punto de marchitez permanente;
      Coeficiente de cultivo; etc.
La segunda metodología consiste en estudiar un período determinado de precipitacio-
nes, analizando paralelamente las fluctuaciones del nivel estático durante el mismo.

## Slide 32
HIDROGEOLOGÍA
METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN HIDROGEOLÓGICA
Balances
Evaluación de la Recarga
Recarga por Precipitaciones
Si el análisis de los niveles permite determinar el ascenso generado por la infiltración
de una fracción de las precipitaciones y se conoce el coeficiente de almacenamiento del
acuífero, se podrá determinar la cantidad de agua incorporada al sistema subterráneo, y
por consiguiente la tasa de recarga por este concepto.
Base Impermeable
Precipitación
Precipitación
Infiltración (Recarga)
Acuífero
Acuífero
Terreno
NE final
NE inicial
Escorrentía
Evaporación

## Slide 33
HIDROGEOLOGÍA
METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN HIDROGEOLÓGICA
Balances
Evaluación de la Recarga
Recarga por Infiltración desde la Escorrentía Superficial (río)
La mejor opción para determinar la recarga por este mecanismo ocurre cuando se
cuenta con antecedentes fluviométricos, confiables y completos, tanto aguas arriba
como aguas abajo del sistema hidrogeológico estudiado.
Si la estación de aforo de aguas arriba presenta siempre caudales mayores que aque-
lla ubicada hacia aguas abajo, y no existen canales u otras captaciones que extraigan
agua en el tramo que media entre las estaciones, la zona corresponderá a un área de
recarga; en caso contrario será una zona de recuperación.
Este mecanismo de recarga suele ser muy importante en gran número de cuencas
de la zona central (Aconcagua, Cachapoal, Mataquito, Maule, etc.).
Otra forma de aproximación para cuantificar este proceso, es el análisis de las fluc-
tuaciones de niveles asociadas a variaciones fluviométricas detectadas en la estacio-
nes de control. Conociendo la variación del volumen de acuífero saturado y el coefi-
ciente de almacenamiento, se determina el volumen de recarga en el período.

## Slide 34
HIDROGEOLOGÍA
METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN HIDROGEOLÓGICA
Balances
Evaluación de la Recarga
Recarga por Infiltración desde la Escorrentía Superficial (río)
E1
E2
E3
Si E3 < E1 + E2  tramo de recarga
Si E3 > E1 + E2  tramo de recuperación
Tramo de análisis

## Slide 35
HIDROGEOLOGÍA
METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN HIDROGEOLÓGICA
Balances
Evaluación de la Recarga
Recarga por Infiltración de Derrames de Riego
Para la evaluación de la recarga por este mecanismo, al igual que en los otros casos,
es necesario asociar las variaciones del nivel estático durante el período, a las labores
de riego.
La tasa promedio de riego por tendido en la zona central es de aproximadamente,
10.000 m3/Ha al año. Esto equivale a 1.000 mm de precipitación anual, aporte que se
produce durante 6 o 7 meses.
Este mecanismo es aplicable a las áreas donde el riego se materializa por tendido, va-
le decir, en las zonas con riego tecnificado (goteo o microaspersión) el efecto no se ge-
nera.

## Slide 36
HIDROGEOLOGÍA
METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN HIDROGEOLÓGICA
Balances
Evaluación de la Recarga
Recarga por Ingreso de un Caudal Subterráneo al Sistema
El caudal subterráneo entrante desde aguas arriba, a través de una sección transver-
sal, se determina mediante Darcy.
L
e
i
Q
N.E.
N.E.
Q = k * A * i
Q = k * e * L * i
Q = T * i * L

## Slide 37
HIDROGEOLOGÍA
METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN HIDROGEOLÓGICA
Balances
Evaluación de la Recarga
Recarga por Ingreso de un Caudal Subterráneo al Sistema
Para esta evaluación se requiere conocer el gradiente de la superficie equipoten-
cial, lo que se determina con la información de niveles estáticos del área; la trans-
misividad media en la sección, parámetro que debe determinarse con la informa-
ción de ensayos de bombeo; y el largo de la sección, variable que se determina al
definirse la geología de subsuperficie.
Recarga por Infiltración Artificial
En el caso de existir este mecanismo de recarga, los datos se deben obtener en
el organismo o empresa a cargo del proceso de infiltración.

## Slide 38
HIDROGEOLOGÍA
NOCIONES DE HIDROQUÍMICA
Elementos químicos en el agua subterránea
En las aguas naturales, superficiales y subterráneas, es posible reconocer siem-
pre los siguientes cationes y aniones mayoritarios :
Cationes Aniones
- Calcio (Ca+2) - Bicarbonatos (HCO3-1)
- Magnesio (Mg+2) - Sulfatos (SO4-2)
- Sodio (Na+1) - Cloruros (Cl-1)
- Potasio (K+1) - Nitratos (NO3-1)
Además de los elementos mayores indicados, suelen presentarse elementos mi-
noritarios (traza) tales como :
Elementos traza
- Arsénico - Fluor - Selenio - Mercurio
- Boro - Hierro - Cianuro - Berilio
- Cobre - Plomo - Manganeso - Níquel
- Zinc - Cromo - Cadmio - Aluminio
- Plata - Bario - Litio - Vanadio

## Slide 39
HIDROGEOLOGÍA
NOCIONES DE HIDROQUÍMICA
Normas Chilenas Vigentes

## Slide 40
HIDROGEOLOGÍA