## Slide 1: Evaluación Social de Proyectos de Infraestructura de Transporte Vial
Fernando Cartes Mena

## Slide 2: Evaluación Social de Proyectos de Infraestructura de Transporte Vial
A
B
TMDA
CGV0
CGV1
($)
T0
T1
CMeS0
CMeS1
A = Beneficios por Ahorro de Costos
B = Beneficios por Mayor Consumo (Tránsito generado)
Proyectos de mejoramiento
(carpeta rodadura, trazado)
Reposición de carpeta

## Slide 3: Evaluación Social de Proyectos de Infraestructura de Transporte Vial
A
B
TMDA
CGV0
CGV1
($)
T0
T1
CMeS0
CMeS1
A = Beneficios por Ahorro de Costos
B = Beneficios por Mayor Consumo (Tránsito generado)
Proyectos de Ampliación de
capacidad (segundas calzadas,
terceras pistas,etc.)

## Slide 4: Evaluación Social de Proyectos de Infraestructura de Transporte Vial
Beneficios por tipología de tránsito
  Tránsito normal: Aquel que no cambia su O-D ni su ruta por efecto del proyecto.
    Beneficioi = (CGV0ix – CGV1ix) x TNi
  Tránsito desviado: Aquel que mantiene su O-D pero modifica su ruta.
    Beneficioi = (CGV0ix – CGV1iy) x TDi
    Si en la situación sin proyecto ambas rutas están en equilibrio CGV0iy = CGV0ix
    Entonces, el beneficio que obtienen los usuarios que se desvian de la ruta “y” hacia la ruta “x” es igual al beneficio de los usuarios normales de x.
A
B
y
x

## Slide 5: Evaluación Social de Proyectos de Infraestructura de Transporte Vial
Beneficios por tipología de tránsito
  Tránsito Transferido:Aquel que cambia su O-D por efecto del proyecto (por ejemplo, Carretera de la Fruta).
    Beneficioi = (CGV0iAB – CGV1iAC) x TTi
  Tránsito Generado: Aquel tránsito inducido por la realización del proyecto .
    Beneficioi = (CGV0ix – CGV1ix) x TGi
    2
Sin Proyecto
Con Proyecto
A
C
B

## Slide 6: Evaluación Social de Proyectos de Infraestructura de Transporte Vial
Efectos Indirectos
D0
D1
CMe
T1
T0
$
CMe0
CMe1
Vía Sustituta
Beneficio
D1
D0
CMe
T0
T1
$
CMe1
CMe0
Vía Complementaria
Costo

## Slide 7: Evaluación Social de Proyectos de Infraestructura de Transporte Vial
Modelos Utilizados en la Evaluación de Proyectos de Transporte Interurbano
  Modelo HDM III (Highway Design & Maintenance)
  TRARR (Traffic on Rural Roads)
  CRITAM
Modelos Utilizados en la Evaluación de Proyectos de Transporte Urbano
  SATURN
  TRANSYT

## Slide 8: Evaluación Social de Proyectos de Caminos de Bajo Estándar
Los caminos de bajo estándar corresponden a una versión primaria de una vía que permite la circulación de peatones, vehículos y animales, y que su principal restricción radica en las limitaciones del diseño físico de sus distintos elementos que la conforman (carpetas de material granular de un ancho máximo de 2,5 metros, con limitaciones en su trazado en planta yen su elevación).
Este tipo de infraestructura es utilizada para otorgar acceso a áreas o valles que no cuentan con dicho elemento y que presentan recursos potenciales para el desarrollo de actividades económicas y/o productivas.
Se miden los beneficios en el mercado de las actividades productivas que se desarrollan a partir de la realización del proyecto.

## Slide 9: Evaluación Social de Proyectos de Caminos de Bajo Estándar
$
cantidad producto
P
Beneficios del Camino en Mercado del Producto
CMe0
CMg0
Q0
CMg1
CMe1
Q1

## Slide 10: Evaluación Social
INDICADORES DE RENTABILIDAD
VAN
MOMENTO ÓPTIMO DE INVERSIÓN
Notes: Mano de Obra:La existencia de un salario mínimo, de leyes sociales y de sindicatos distorciona el mercado del tranajo y por lo tanto, lleva a que el costo privado de la mano de obra difiera del costo social. El nivel de distorción existente depende del tipo de calificación del trabajador (Calificada, semicalificada y no calificada).
Tasa costo capital: La existencia de un impuesto a la renta y las distorciones existentes en el mercado del dinero generan un divorcio entre el costo de oportunidad del dinero para la economía y la tasa de interés de mercado.
Divisa: La existencia de impuestos y restricciones a la importación de bienes, las limitaciones existentes a la libre entrada y salida de capitales, así como los subsidios a la exportación de bienes, genera un valor privado de la divisa que difiere del verdadero costo para la sociedad.
Es conveniente que los precios sociales sean calculados por un organismo independiente y que estos sean comunes para todos los proyectos evaluados.

## Slide 11: Evaluación Social
Precios Sociales (P. Sombra – P. de Cuenta)
Producto de la existencia de los problemas descritos previamente, es necesario calcular Precios Sociales, es decir, precios que reflejen el verdadero costo de oportunidad de los bienes para la sociedad.
Precios Sociales de los Factores Básicos:
  Mano de Obra (Calificada, Semi Calificada, No Calificada)
  Tasa Costo Capital
  Divisa
Precio Social de los Costos de Operación Vehicular (Combustible, lubricantes, neumáticos, entre otros).
Valor Social del Tiempo de Viaje.
Notes: Mano de Obra:La existencia de un salario mínimo, de leyes sociales y de sindicatos distorciona el mercado del tranajo y por lo tanto, lleva a que el costo privado de la mano de obra difiera del costo social. El nivel de distorción existente depende del tipo de calificación del trabajador (Calificada, semicalificada y no calificada).
Tasa costo capital: La existencia de un impuesto a la renta y las distorciones existentes en el mercado del dinero generan un divorcio entre el costo de oportunidad del dinero para la economía y la tasa de interés de mercado.
Divisa: La existencia de impuestos y restricciones a la importación de bienes, las limitaciones existentes a la libre entrada y salida de capitales, así como los subsidios a la exportación de bienes, genera un valor privado de la divisa que difiere del verdadero costo para la sociedad.
Es conveniente que los precios sociales sean calculados por un organismo independiente y que estos sean comunes para todos los proyectos evaluados.

## Slide 12: Evaluación Social
Precio Social Combustible (Bien Importado)
PS = Precio social del combustible
Pcif = Precio CIF del producto (en $)
GVM = Gastos varios y mermas de importación
(CD+CV)ME= Componente extranjero del costo agregado del distribuidor y de venta a público (estación de servicio).
(CD+CV)MN= Componente nacional del costo agregado del distribuidor y de venta a público (estación de servicio).
(CD+CV)MOi=Componente de mano de obra tipo i del costo agregado del distribuidor y de venta a público (estación de servicio).
fd,fMOi = Factor de corrección divisa y factor corrección mano de obra tipo i, respectivamente.
PS= (Pcif + GVM + (CD+CV)ME)*fd + (CD+CV)MN + Σ(CD+CV)MOi*fMOi

## Slide 13: Evaluación Social
Valor Social del Tiempo de Viaje
  Viaje de trabajo
    Las empresas contratan trabajadores hasta que el sueldo que pagan es igual al valor de la productividad marginal del trabajador  ahorro de tiempo de trabajo significa mayor producción Beneficio = 100% Sueldo Bruto
  Viaje de ocio
    No existe un mercado “formal” por tiempo de ocio; por lo tanto se deben utilizar técnicas que permitan “extraer” el valor que tiene para las personas el tiempo de ocio.
      Encuestas de Preferencias Reveladas (PR)
      Encuestas de Preferencias Declaradas (PD)

## Slide 14: Evaluación Social
Valor Social del Tiempo de Viaje
  Desde el punto de vista del enfoque de eficiencia los beneficios por ahorro de tiempo de viaje generados por un proyecto corresponden a la sumatoria de las valoraciones individuales de los usuarios del camino. Sin embargo, en la práctica se utiliza un valor único para cada tipo de vehículo, el cual corresponde a la valoración del tiempo de viaje de un usuario promedio.
  Donde VSTi es el valor social del tiempo de viaje del usuario promedio del tipo de vehículo i; VTTi y VTOi el valor del tiempo de trabajo y ocio para el usuario i; y PTi y POi el porcentaje de viajes de trabajo y ocio del usuario i, respectivamente.
VSTi = PTi*VTTi + POi*VTOi