## Slide 1: IN 77G "Tópicos Avanzados en Economía Ambiental y de Recursos Naturales"
Parte II
Prof. Andrés Ulloa

## Slide 2: Exploración óptima de un recurso natural
La teoría tradicional de los recursos no renovables establece que los depósitos de menores costos serán explotados primero y después se continuará con los otros. Sin embargo, esto ignora la existencia de costos crecientes dentro de cada depósito de mineral que hace que sea conveniente explorar por nuevos depósitos o expandir los existentes.
Normalmente se van incorporando nuevas reservas al stock existente o algunas que no eran economicamente rentables comienzan a serlo. Por ejemplo, Adelman (1990) muestra que en 1944 una misión de expertos mostró que habían 16 bill. de barriles provados. En 1975, esos mismos campos habían producido 42 bill, quedando aún 74 bill. En 1981 se estimaron reservas por 208 bill de barriles, pero entre 81-88 se agregaron 316 que correspondieron casi a puro desarrollo, sin considerar los nuevos descubrimientos.

## Slide 3: Exploración y Desarrollo
En USA las reservas probadas en 1930 eran de 13 bill. , en 1988 de 20 mill, pero se sacaron entre ambos períodos 120 bill. Aunque muchos nuevos depósitos fueron encontrados (descubrimiento), la mayor parte fueron desarrollos de depósitos existentes.
Actualmente se estiman que las reservas de crudo alcanzan para 50 años de consumo ( a la tasa actual). Las reservas conocidas son de 1 trillón de barriles mientras que las estimadas son de 1.5 trill. (USGS)
Mayores precios aumentan el valor del recurso en tierra aumentando el esfuerzo de desarrollo y encuentro de nuevos yacimientos.
El costo de desarrollo de yacimientos pone un techo al valor del recurso existente.

## Slide 4: Exploración y Desarrollo cont.
La figura muestra distintas curvas de costos de inversión para desarrollar capacidad adicional de petroleo.
Para distintas capacidades de desarrollo los costos han caído a través de tiempo poniendo un límite al precio del recurso. (Línea con puntos para 1985).
Estructura de mercado e incentivos para desarrollo y exploración (pregunta).

## Slide 5: Modelo de exploración óptima de Robert Pindyck (JPE 1978)
Modelo tradicional con reserva fija
El precio menos el costo marginal sube a la tasa de interés (Regla de Hotelling)
Si el mercado es monopólico los precios son mayores al inicio (y después?).
Si los costos marginales de extracción suben los productores extraerán menos, cobran más y los precios crecerán menos.
¿Cómo cambian las conclusiones cuando los productores deben descubrir y desarrollar las reservas?
Puede el modelo predecir aumentos de producción y caídas de precios.
Distinción entre recursos agotables y no renovables.

## Slide 6: Supuestos del modelo
Competencia perfecta, precios dados
Variable de control= q.
Reservas probadas =R.
Costo de extracción depende de R y q ,
Hay un esfuerzo de explorar dado por w
El stock de nuevas reservas acumuladas es x
El flujo de reservas adicionadas dependen de w y x.
El costo de la exploración es creciente en w,

## Slide 7: El problema será

## Slide 8: Soluciones
Haciendo las sustituciones pertinentes tenemos la siguientes ecuación dinámica para p.
Lo que implica que el precio aumenta más lentamente que en el caso sin exploración C1r=0
Mayor exploración hace aumentar las reservas y reduce el costo de explotación y el precio competitivo puede ser reducido respecto a la situación sin exploración.

## Slide 9: Dinámicas de precio para ambas situaciones
T
T’
Exploración
Sin exploración
P

## Slide 10: La ecuación dinámica de w
La solución para w sería:
Donde la solución depende de las condiciones de transversalidad

## Slide 11
En general las nuevas reservas tienen valor porque pueden ser extraídas y vendidas o porque si son almacenadas reducen los costos de extracción.
Por lo tanto la última unidad de reservas debería ser descubierta cuando su costo marginal de descubrimiento iguala al ingreso neto obtenido de vender esas unidades e iguala al valor de almacenar esa unidad (ahorro de costos)
La exploración incorpora ahora el hecho de que es necesario balancear las ganancias de posponer exploración (tal que los costos se descuenten después) con las pérdidas de mayores costos por menores reservas. Si las reservas son altas ( los costos de explotación bajos) conviene posponer exploración. Si R es bajo conviene explorar ahora y aumentar R .

## Slide 12: Conducta de precios
Si R es grande al inicio hay poca exploración y el precio se comportará similar a Hotelling. A medida que se haga escaso habrá más y más incentivo por explorar y el esfuerzo crecerá hasta que el costo sea tal grande que w comience a caer y las reservas probadas también.
Si R es bajo, y los costos dependen de las reservas, la producción partirá baja y los precios serán altos y caerán cuando las reservas se incrementen y subirán suavemente cuando las reservas declinen. La exploración comenzará alta y declinará, las reservas aumentarán al principio pero después caerán .

## Slide 13: Gráfico comportamiento de R y w
w,R
T
R
w
caso 1: Altas reservas iniciales
caso 2: Bajas reservas iniciales
w,R
T
R
w

## Slide 14: Incorporación de la incertidumbre
Programación dinámica estocástica:
Resolver desde atrás:
1) Período T (0 período permanece)
Valor en el estado final: Vo(s) dado
2)Período T-1, (1 período permanece)
V1(s)=Max U(s,a)+Vo(f(s,a)) y st+1=f(st,at)
  Regla óptima: T-1(s)
  Valor óptimo: Vi(s)=U(s, T-1(s) )+ Vo(f(s, T-1(s) ))
3)Período T-2, (2 períodos permanecen)
V2(s)=Max U(s,a)+V1(f(s,a))
  Regla óptima: T-2(s)
  Valor óptimo: V2(s)=U(s, T-2(s) )+ V1(f(s, T-2(s) ))
VT(s)=Max U(s,a)+VT-1(f(s,a))

## Slide 15
Asumiendo que existe solución interior la ecuación de Bellman sería, (eliminando el subíndice t):
V(s)=Max U(s,a)+V(f(s,a))
Si V es diferenciable, las CPO serían:
(1) Ua(s,a)+Vs(f(s,a))fa(s,a)=0
Por teorema de la envolvente:
Vs(s) = Us(s,a)+Vs(f(s,a))fs(s,a)
St+1=f(st,at)
(1) Y (2) implican :
Vs(s) = Us(s,a)-Ua(s,a)fs(s,a)/ fa(s,a)
Reemplazando en (1):
Ua(s,a)= [Ua(s,a)fs(s,a)/ fa(s,a)-Us(St,at)] fa(s,a)

## Slide 16
Para el caso estocástico es igual pero se usa el valor esperado.
VT(s)=Max U(s,a,  )+E[VT-1(f(s,a, ))]
Donde T son los períodos que quedan
U=W(r,)-C(x,r), donde W es aleatorio y es el precio
f(.)=X-r+e son lo que dejo para explotar el próximo período y asumo que es aleatorio
El problema es:
V (x,  )=Max W(r,)-C(x,r), +E[V(x-r, ’)